建筑材料、构配件和设备进场质量控制

监理工作标准化研究

（中期评审稿）

北京市建设监理协会

二零一七年八月

本课题研究小组

北京市住房和城乡建设委质量处　　　　石向东　于　扬

北京市建设监理协会　　　　　　　　　李　伟　杨丽萍

北京方圆工程监理有限公司　　　　　　陆　参　刘佳庆

北京希达建设监理有限责任公司　　　　张红宇  孙日平

北京兴电国际工程管理有限公司　　　　焦长春　张玉伟

北京中集大房建设监理有限公司　　　　刘振义　宁丽艳

中航工程监理（北京）有限公司　　　　丁  伟　李金广

北京华建恒工程建设监理有限公司　　　郭丽萍　张冠宇

建研凯勃建设工程咨询有限公司　　　　许鹤力　李　轩

北京五环国际工程管理有限公司　　　　杨　彧　贾继苓

京兴国际工程管理有限公司　　　　　　李  强  李  凯

北京方正建设工程管理有限公司　　　　孙海民

前　　言

建筑材料、构配件和设备经过施工现场加工、制作、组合、成型、安装等操作，构成了建筑结构部件或功能部件，由这些部件按照力学逻辑组合形成的建筑物或构筑物，为人的生活提供安全、适用、耐久、舒适、可靠的居住条件。建筑材料、构配件和设备种类繁多、应用复杂，因此，选择合格的建筑材料、构配件和设备是保证工程质量的第一步。

近年来，一方面中国装备制造业的蓬勃发展为建材生产行业的技术进步提供了保证，基本建设规模巨大带来了旺盛的市场需求，建材制造业的科技进步催生了新材料的涌现和产能增长，另一方面由于调结构、去产能和节能环保要求的提高带来了建材行业产业结构调整，使得市场竞争进一步加剧，假冒伪劣屡禁不止。特别是近期发生的西安地铁问题电缆事件等涉及建筑材料质量的事件，要求我们加大对于建筑材料、构配件和设备质量的管控力度，进而为保证工程质量提供可靠的保障。

《建筑材料、构配件和设备进场检验质量控制方法研究》课题由质量处报请市住建委作为2017年立项课题，市监理协会组织十家监理单位的20余名专家参与具体研究工作。研究过程中发现不同种类的建筑材料、构配件和设备进场检验不只因种类繁多而有较大差异，还涉及大量不同的技术标准、材料标准，甚至不同的工法对于进场检验环节也提出了不同的要求，为在满足现行法律法规规定的同时突出重点、增强操作性，本课题研究暂时局限于房屋建筑工程，并侧重于从监理的角度出发，对于材料、构配件和设备进场检验的程序、方法和具体到分部分项工程的资料核查、外观检验、见证取样、准用签认等加以详细梳理和归集。通过下一步的深入研究，本课题成果拟转化为市监理协会团体标准，用以规范全市监理行业和监理人员的材料进场检验行为。

由于水平所限加之时间仓促，本次中期课题验收成果中一部分还处于示意和“毛坯”阶段，希望专家和全行业同仁批评指正，为课题下一步深入研究把握正确方向。

课题研究小组

2017年8月16日

目  录

第一部分 基本规定

1  建筑材料、构配件和设备的概念和分类	1

2  建筑材料、构配件和设备进场质量控制依据	6

3  建筑材料、构配件和设备进场质量控制方法和程序	31

第二部分 建筑材料、构配件和设备进场质量控制要求

4  生产单位产品质量和生产能力审查	35

5  质量证明文件核查	41

6  外观质量检查	45

7  设备开箱检验	47

8  见证取样	49

9  合格签认	52

10  不合格处置	55

第三部分 建筑材料、构配件和设备进场质量控制内容索引

11  质量证明文件审查内容索引	59

12  外观质量检查内容索引（待中期评审后继续完善）	203

13  见证取样内容索引	229

14  开箱检验内容索引（待中期评审后继续完善）	264

第一部分 基本规定

# 1  建筑材料、构配件和设备的概念和分类

### 1.1  建筑材料的概念

1.1.1　材料

《辞海》中的定义：可直接制为成品的东西。

《汉语词典》中的定义：用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。不是所有物质都可以称为材料，如燃料和化学原料、工业化学品、食物和药物，一般都不算是材料。

1.1.2　建筑材料

《汉语词典》中的定义：在建筑物中使用材料的统称。一般是指建造建筑物地基、基础、梁、板、柱、墙体、屋面、地面及装饰工程等所用的材料。

一般教科书中的定义：建筑物和构筑物所使用的材料及制品统称为建筑材料，它是一切建筑工程的物质基础；或为完成建筑、安装工程所需的，经过工业加工的原料和设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等。包括：

（1）构成建筑物本身的材料，如钢材，木材，水泥，石灰，砂石等。

（2）施工过程中所用或消耗的材料，如钢，木模板，脚手架等。

（3）建筑物在使用前安装的给水排水、采暖通风空调、供电、供燃气、通信、楼宇控制等配套设施的设备和器材，如空调、风机、配电柜等。

从建筑工程物资进场质量分类控制的角度，本课题给出定义：由场外供应的，为完成建筑工程所需，天然或经过工业加工的，且不能按数量进行计量的材料及制品。

### 1.2  建筑构配件的概念

1.2.1　建筑构件

《辞海》中的定义：工程结构的组成部分，包括各种零件、部件、元件、器件等。按构件的几何形状及几何尺寸，可将其分为杆、板、轴、梁、壳或体等。

1.2.2　建筑配件

《辞海》中的定义：指由场外供应的各种零件、部件以及单机配套范围内的附属品。如自行车厂从橡胶厂取得的配套轮胎，机床厂从工具厂取得单机配套的工具。

1.2.3　建筑构配件

《建筑经济大辞典》中的定义：组成最终建筑产品的单元。它是最终建筑产品的阶段产品或者说中间产品。按其组装程度的不同，可分为单构配件(相当于机械产品的零件)、组合构配件(相当于机械产品的部件)和扩大组合构配件。

从建筑工程物资进场质量分类控制的角度，本课题给出定义：由场外供应的，为完成建筑工程所需，经过工业加工的部件、零件、元件、器件、附件等，包括成品、半成品、附属品，随设备本体同时成套提供的零配件、附件除外。其关键特征是可以按数量进行计量。

### 1.3  建筑设备的概念

1.3.1　设备

《辞海》中的定义：生产或生活上所需要的各种器械用品。

部分教科书或著作中的定义：经过加工制造，由多种部件按各自用途组成独特结构，具有生产加工、动力、传送、储存、运输、科研、容量及能量传递或转换等功能的机器、容器和成套装置等。

1.3.2　建筑设备

一般教科书中的定义：为建筑物的使用者提供生活和工作服务的各种设施和设备系统的总称。它包括建筑给、排水与卫生、消防设备，建筑通风与空调设备，建筑供热与采暖设备，建筑供、配电与电气照明设备，电梯设备，电话、电视、网络、消防监控、智能化系统设备等。

部分教科书或著作中的定义：房屋建筑及其配套的附属工程中电气、采暖、通风空调、给排水、通信及建筑智能等为房屋功能服务的设备。

### 从建筑工程物资进场质量分类控制的角度，本课题给出定义：由场外供应的，为完成建筑工程所需，经过工业加工的各种设施和设备系统，包括随设备本体同时成套提供的零配件、附件。

### 1.4  建筑材料的分类

建筑材料有多种分类方法，通常采用按化学成分分类、按材料来源分类、按使用功能分类。

1.4.1  按化学成分分类：无机材料、有机材料、复合材料。

表1.4.1 建筑材料按化学成分分类表

| 分 类 | 实 例 |
| --- | --- |
| 无机材料 | 金属材料 | 黑色金属 | 铁、钢、合金钢等 |
|  |  | 有色金属 | 铝、铜、锌及其合金等 |
|  | 非金属材料 | 天然石材 | 砂、石及各种石材制品 |
|  |  | 烧结制品 | 陶瓷、砖、瓦、琉璃制品 |
|  |  | 玻璃及熔融制品 | 玻璃、岩棉、矿棉、玻璃纤维 |
|  |  | 胶凝材料 | 气硬性：石灰、石膏、水玻璃、菱苫土 水硬性：各种水泥 |
|  |  | 混凝土及硅酸盐制品 | 混凝土、砂浆、砌块、蒸养砖、碳化板 |
| 有机材料 | 植物质材料 | 木材、竹材、植物纤维及其制品 |
|  | 沥青材料 | 石油沥青、煤沥青、沥青制品 |
|  | 合成高分子材料 | 合成橡胶、涂料、橡胶、塑料、胶粘剂 |
| 复合材料 | 无机非金属—有机材料 | 玻璃纤维增强塑料、聚合物水泥混凝土、沥青混凝土 |
|  | 金属—有机材料 | 轻金属夹芯板、彩色涂层钢板制品 |
|  | 金属—无机非金属材料 | 钢筋混凝土、钢纤维增强混凝土 |

1.4.2  按材料的来源分类：根据材料的来源，建筑材料可以分为天然材料及人造材料。

1.4.3  按使用部位分类：根据使用的部位不同，建筑材料可分为承重材料、墙体材料、屋面材料等。

1.4.4  按使用功能分类：根据材料的功能，建筑材料可分为建筑结构材料、围护结构材料、建筑功能材料三种。

表1.4.4  建筑材料按使用功能分类表

| 分 类 | 定 义 | 基本要求 | 实 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑结构材料 | 构成基础、柱、梁、框架、屋架、板等承重系统的材料 | 足够的强度、耐久性 | 砖、石材、钢筋混凝土、木材等 |
| 围护结构材料 | 构成建筑物围护结构的材料 | 具有一定的强度、耐久性和保温隔热等性能 | 石材、砖、砌块、混凝土墙板瓦、石膏板及复合墙板等 |
| 建筑功能材料 | 不作为结构材料，但具有某种特殊功能的材料 | 具备特定功能性要求 | 防水材料：沥青及其制品、树脂基防水材料等 采光材料：玻璃等 防腐材料：涂料、煤焦油等 装饰材料：石材、陶瓷、玻璃等 保温隔热材料：岩棉、矿棉、膨胀珍珠岩等 |

### 1.5  设备材料的区分

1.5.1  按照有关规定，难以区分建筑设备或材料的，可按下列原则划分：

1  凡非现场制作的可界定为设备，部分非现场制作而进行现场组装的应界定为设备；

2  采购定型产品现场制作的可界定为材料。

1.5.2  对于建筑设备，除应包括设备本体外，一般还应包括以下内容：

1  随设备购置的配件、备件等；

2  依附于设备或与设备成套的管、线、仪器仪表等；

3  附属于设备本体并随设备制造厂配套供货的梯子、平台、栏杆、防护罩等；

4  为设备检验、维修、保养、计量等要求随设备供货的专用设备、器具、仪器仪表等；

5  附属于设备本体并随设备订货的油类、化学药品、填料等材料。

1.5.3  为方便从监理质量控制角度区分设备安装工程当中的设备和材料，附表1.5.3给出了通用设备安装工程设备材料划分。

附表1.5.3  通用设备安装工程设备材料划分表

| 类 别 | 设 备 | 材 料 |
| --- | --- | --- |
| 电气设备工程 | 发电机、电动机、变频调速装置； 变压器、互感器、调压器、移相器、电抗器、高压断路器、高压熔断器、稳压器、电源调整器、高压隔离开关、油开关； 装置式（万能式）空气开关、电容器、接触器、继电器、蓄电池、主令（鼓型）控制器、磁力启动器、电磁铁、电阻器、变阻器、快速自动开关、交直流报警器、避雷器； 成套供应高低压、直流、动力控制柜、屏、箱、盘及其随设备带来的母线、支持瓷瓶； 太阳能光伏，封闭母线，35KV及以上输电线路工程电缆； 舞台灯光、专业灯具等特殊照明装置。 | 电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、立柱、托臂、线槽、灯具、开关、插座、按钮、电扇、铁壳开关、电笛、电铃、电表； 刀型开关、保险器、杆上避雷针、绝缘子、金具、电线杆、铁塔，锚固件、支架等金属构件； 照明配电器、电度表箱、插座箱、户内端子箱的壳体； 防雷及接地导线； 一般建筑、装饰照明装置和灯具，景观亮化饰灯。 |
| 热力设备工程 | 成套或散装到货的锅炉及其附属设备、汽轮发电机及其附属设备、热交换设备； 热力系统的除氧器水箱和疏水箱、工业水系统的工业水箱、油冷却系统的油箱、酸碱系统的酸碱储存槽； 循环水系统的旋转滤网、启闭装置的启闭机械、水处理设备。 | 钢板闸门及拦污棚、启闭装置的启闭架等； 随锅炉墙砌筑时埋置的铸铁块、预埋件、挂钩、支架及金属构件等。 |
| 给排水、燃气、采暖工程 | 加氯机、水射器、管式混合器、搅拌器等投药、消毒处理设备； 曝气器、生物转盘、压力滤池、压力容器罐、布水器、射流器、离子交换器、离心机、萃取设备、碱洗塔等水处理设备； 除污机、消污机、捞毛机等拦污设备； 吸泥机、撤渣机、刮泥机等排泥、撤渣、除砂设备、脱水机、压榨机、压滤机、过滤机等污泥收集、脱水设备； 开水炉、电热水器、容积式热交换器、蒸汽水加热器、冷热水混合器、太阳能集热器、消毒器（锅）、饮水器、采暖炉、膨胀水箱； 燃气加热设备、成品凝水缸、燃气调压装置。 | 设备本体以外的各种滤网、钢板闸门、栅板及启闭装置的启闭架等； 管道、阀门、法兰、卫生洁具、水表、自制容器、支架、金属构件等； 散热器具，燃气表、气嘴、燃气灶具、燃气管道和附件等。 |
| 通风空调工程 | 通风设备、除尘设备、空调设备、风机盘管、热冷空气幕、暖风机、制冷设备； 订制的过滤器、消声器、工作台、风淋室、静压箱。 | 调节阀、风管、风帽、散流器、百叶窗、罩类法兰及其配件，支吊架、加固框等； 现场制作的过滤器、消声器、工作台、风淋窒、静压箱等。 |
| 自动化控制仪表 工程 | 成套供应的盘、箱、柜、屏及随主机配套供应的仪表； 工业计算机、过程检测、过程控制仪表，集中检测、集中监视与控制装置及仪表； 金属温度计、热电阻、热电偶。 | 随管、线同时组合安装的一次部件、元件、配件等； 电缆、电线、桥架、立柱、托臂、支架、管道、管件、阀门等。 |

# 2  建筑材料、构配件和设备进场质量控制依据

### 2.1  法律法规相关规定

### 2.1.1　《中华人民共和国建筑法》（2011年修订版）

[条文摘录]：第二十五条 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

[条文摘录]：第五十六条  建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

[条文摘录]：第五十七条  建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。

[条文摘录]：第五十九条  建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

### 2.1.2  《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

[条文摘录]：第十四条 按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。

建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

[条文摘录]：第二十二条 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

[条文摘录]：第二十九条 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

[条文摘录]：第三十一条 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

[条文摘录]：第三十五条 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

[条文摘录]：第六十四条 违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

[条文摘录]：第六十五条 违反本条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

[条文摘录]：第六十八条 违反本条例规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

### 2.1.3  《北京市建设工程质量条例》

[条文摘录]：第四十一条　建设单位应当委托具有相应资质的检测单位，按照规定对见证取样的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能进行检测。施工单位进行取样、封样、送样，监理单位进行见证。

[条文摘录]：第十七条　预拌混凝土生产单位应当具备相应资质，对预拌混凝土的生产质量负责。

预拌混凝土生产单位应当对原材料质量进行检验，对配合比进行设计，按照配合比通知单生产，并按照法律法规和标准对生产质量进行验收。

[条文摘录]：第十六条　建筑材料、建筑构配件和设备的生产单位和供应单位按照规定对产品质量负责。

建筑材料、建筑构配件和设备进场时，供应单位应当按照规定提供真实、有效的质量证明文件。结构性材料、重要功能性材料和设备进场检验合格后，供应单位应当按照规定报送供应单位名称、材料技术指标、采购单位和采购数量等信息。供应涉及建筑主体和承重结构材料的单位，其法定代表人还应当签署工程质量终身责任承诺书。

[条文摘录]：第三十九条　建设单位、施工单位可以采取合同方式约定各自采购的建筑材料、建筑构配件和设备，并对各自采购的建筑材料、建筑构配件和设备质量负责，按照规定报送采购信息。建设单位采购混凝土预制构件、钢筋和钢结构构件的，应当组织到货检验，并向施工单位出具检验合格证明。

[条文摘录]：第四十条　施工单位应当按照规定对建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件及有关专业工程材料进行进场检验；实施监理的建设工程，应当报监理单位审查；未经审查或者经审查不合格的，不得使用。

监理单位应当监督施工单位将进场检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件或者有关专业工程材料退出施工现场，并进行见证和记录。

### 2.1.4　《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）

### [条文摘录]：第二条 申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构资质，实施对建设工程质量检测活动的监督管理，应当遵守本办法。

本办法所称建设工程质量检测（以下简称质量检测），是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

### 2.2　管理与验收类标准的相关规定

### 2.2.1  《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

### [条文摘录]：3.0.3  建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：1 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

### 2.2.2《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

### [条文摘录]： 5.2.9  项目监理机构应当审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件和设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。

项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

2.2.3《工程建设监理规程》（DB11/382-2017）

[条文摘录]：4.3.1　项目监理机构应审查施工组织设计中的材料采购及供应计划，对影响结构安全和重要使用功能的材料，应审查生产、供应单位的产品质量，必要时进行实地考察。

[条文摘录]： 4.3.2　项目监理机构应对预拌混凝土生产单位的资质和生产能力进行审查。对于实行驻厂监理的，应与驻厂监理单位共同对预拌混凝土质量进行控制。

[条文摘录]： 4.3.3　项目监理机构应对装配式建筑专业预制构件生产单位的产品质量保证能力、深化设计能力和生产能力进行审查，按合同约定实行驻厂监理。实行驻厂监理的预制构件进场结构性能检验，应按国家和北京市有关标准执行。

[条文摘录]： 4.3.4　项目监理机构应对成型钢筋加工单位的产品质量保证能力和生产能力进行审查，对其使用的钢筋原材料质量情况进行审查，按合同约定实行驻厂监理。实行驻厂监理的成型钢筋进场检验，应按国家和北京市有关标准执行。

[条文摘录]： 4.3.5　项目监理机构应对钢结构构件生产单位的资质、深化设计能力和生产能力进行审查，对其使用的钢材质量情况进行审查，按合同约定实行驻厂监理。

[条文摘录]： 4.3.6　项目监理机构应对玻璃幕墙生产安装单位的资质、深化设计能力和生产能力进行审查，对其使用的原材料质量情况进行审查，按合同约定实行驻厂监理。

### 2.3　主要技术标准相关规定

### 2.3.1 《建筑节能工程施工验收规范》（GB50411-2007）

[条文摘录]：3.1.3 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制订专门的施工技术方案。

[条文摘录]：3.2.1 建筑节能工程使用的材料、设备必须符合设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

[条文摘录]：3.2.2 材料和设备的进场验收应遵守下列规定：

1　对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）核准，形成相应的验收记录。

2　对材料和设备的质量合格证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。所有进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

3　材料和设备应按照本规范附录A及各章规定在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。

### 2.3.2  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

[条文摘录]：3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品应进场验收合格，并应做好验收记录和验收资料归档。当设计有技术参数要求时，应核对其技术参数，并应符合设计要求。

[条文摘录]：3.2.2 实行生产许可证或强制性认证（ CCC 认证）的产品，应有许可证编号或CCC 认证标志，并应抽查生产许可证或CCC 认证证书的认证范围、有效性及真实性。

[条文摘录]：3.2.3 新型电气设备、器具和材料进场验收时应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

[条文摘录]：3.2.4 进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件，性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求和说明等技术文件；对有商检规定要求的进口电气设备，尚应提供商检证明。

[条文摘录]：3.2.5 当主要设备、材料、成品和半成品的进场验收需进行现场抽样检测或因有异议送有资质试验室抽样检测时，应符合下列规定：

1　现场抽样检测：对于母线槽、导管、绝缘导线、电缆等，同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少应抽取1 个样本；对于灯具、插座、开关等电器设备，同厂家、同材质、同类型的，应各抽检3% ，自带蓄电池的灯具应按5%抽检，且均不应少于1 个（套）。

2　因有异议送有资质的试验室而抽样检测：对于母线槽、绝缘导线、电缆、梯架、托盘、槽盒、导管、型钢、镀钵制品等，同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检10% ，且不应少于2 个规格；对于灯具、插座、开关等电器设备，同厂家、同材质、同类型的，数量500个（套）及以下时应抽检2 个（套〉，但应各不少于1 个（套）， 500 个（套）以上时应抽检3 个（套）。

3　对于由同一施工单位施工的同一建设项目的多个单位工程，当使用同一生产厂家、同材质、同批次、同类型的主要设备、材料、成品和半成品时，其抽检比例宜合并计算。

4　当抽样检测结果出现不合格，可加倍抽样检测，仍不合格时，则该批设备、材料、成品或半成品应判定为不合格品，不得使用。

5　应有检测报告。

### 2.3.3  《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

### [条文摘录]：3.0.3 通风与空调工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的材质、规格及性能应符合设计文件和国家现行标准的规定、不得采用国家命令禁止使用或淘汰的材料与设备。主要原材料、成品半成品和设备的进场验收应符合下列规定：

1　进场质量验收应经监理工程师或建设单位相关责任人确认，并应形成相应的书面记录。

2　进口材料与设备应提供有效的商检合格证明、中文质量证明等文件。

[条文摘录]：3.0.4 通风与空调工程采用的新技术、新工艺、新材料与新设备，均应有通过专项技术鉴定验收合格的证明文件。

[条文摘录]：7.1.1 风机与空气处理设备应附带装箱清单、设备说明、产品质量合格证书和性能检测报告等随机文件，进口设备还应具有商检合格的证明文件。

[条文摘录]：8.1.1 制冷（热）设备、附属设备、管道、管件及阀门等产品的性能及技术参数应符合设计要求，设备机组的外表不应有损伤，密封应良好，随机文件和配件应齐全。

### 2.3.4　《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

### [条文摘录]：3.2.1 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。

[条文摘录]：3.2.2 所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损。

[条文摘录]：3.2.3 主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中，应采取有效措施防止损坏或腐蚀。

### 2.3.5 《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》（GB50261-2005）

### [条文摘录]：3．2．1 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备、材料进行现场检查，并应符合下列要求：

1　系统组件、管件及其它设备、材料，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证或质量认证书。

2　喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等系统主要组件，应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格，稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄压阀、减压阀、蝶阀、闸阀、压力表等，应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。

### 2.4  建设工程其他主要的规定

### 表2.4　国家及北京市工程建设主管部门有关建筑材料、

### 构配件和设备的主要规范性文件

| 序号 | 文件名称 | 文 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《住房城乡建设部关于发布行业产品标准<建筑外墙涂料通用技术要求>的公告》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第【1497】号 |  |
| 2 | 《住房城乡建设部关于发布行业产品标准<酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料>的公告》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第【1496】号 |  |
| 3 | 《住房城乡建设部关于发布行业产品标准<钢边框保温隔热轻型板>的公告》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第【1495】号 |  |
| 4 | 《住房城乡建设部关于发布行业产品标准<建筑用发泡陶瓷保温板>的公告》 | 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第【1494】号 |  |
| 5 | 《住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量治理两年行动监督执法检查的通知》 | 建办质函【2016】370号 |  |
| 6 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》 | 京建法【2016】14号 |  |
| 7 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<北京市建设工程质量条例>相关条款行政处罚裁量基准的通知》 | 京建法【2016】7号 |  |
| 8 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》 | 京建法【2015】24号 |  |
| 9 | 《北京市住房和城乡建设委员会北京市规划委员会北京市市政市容管理委关于发布<北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2014年版）>的通知》 | 京建发【2015】86号 |  |
| 10 | 《关于发布预拌混凝土质量控制价的通知》 | 京建法【2014】24号 |  |
| 11 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于对保障性安居工程预拌混凝土生产质量实施监理的通知（试行）》 | 京建法【2014】20号 |  |
| 12 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于在本市建设工程增加7天混凝土见证检测项目的通知》 | 京建法【2014】18号 |  |
| 13 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于在全市建设工程中使用散装预拌砂浆工作的通知》 | 京建法【2014】15号 |  |
| 14 | 《关于印发<高强钢筋推广应用情况检查工作方案>的通知》 | 京建发【2012】401号 |  |
| 15 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<北京市建设工程材料供应企业市场行为信用评价管理办法（试行）>的通知》 | 京建法【2014】9号 |  |
| 16 | 《关于加强建设工程材料和设备采购备案工作的通知》 | 京建法【2011】19号 |  |
| 17 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强建设工程使用钢筋质量管理的通知》 | 京建法【2011】20号 |  |

### 2.5　工程施工质量主要验收规范

### 表2.5 有关建筑材料、构配件和设备的工程施工质量主要验收规范

| 序号 | 名 称 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2013 |  |
| 2 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2002 |  |
| 3 | 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB50203-2011 |  |
| 4 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 |  |
| 5 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205-2001 |  |
| 6 | 《木结构工程施工质量验收规范》 | GB50206-2012 |  |
| 7 | 《屋面工程质量验收规范》 | GB50207-2012 |  |
| 8 | 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208-2011 |  |
| 9 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209-2010 |  |
| 10 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210-2001 |  |
| 11 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |  |
| 12 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2016 |  |
| 13 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2015 |  |
| 14 | 《电梯工程施工质量验收规范》 | GB50310-2002 |  |
| 15 | 《智能建筑工程施工质量验收规范》 | GB50339-2013 |  |
| 16 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB50411-2007 |  |
| 17 | 《自动喷水灭火系统施工质量验收规范》 | GB50261-2005 |  |
| 18 | 《市政地下工程施工质量验收规范》 | DG/TJ08-236-2006 |  |
| 19 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 | CJJ 82-2012 |  |

### 2.6　工程材料、构配件和设备的主要产品和技术标准

表2.6　工程材料、构配件和设备的主要产品和技术标准

| 序号 | 名 称 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑材料术语标准》 | JGJ/T191-2009 |  |
| 2 | 《碳素结构钢》 | GB/T700-2006 |  |
| 3 | 《低碳钢热轧圆盘条》 | GB/T701-2008 |  |
| 4 | 《热轧型钢》 | GB/T706-2008 |  |
| 5 | 《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》 | GB/T710-2008 |  |
| 6 | 《优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带》 | GB/T711-2008 |  |
| 7 | 《冷轧带肋钢筋》 | GB13788-2008 |  |
| 8 | 《花纹钢板》 | GB/T3277-1991 |  |
| 9 | 《钢筋混凝土用钢筋焊接网》 | GB/T1499.3-2002 |  |
| 10 | 《焊接用钢盘条》 | GB/T3429-2002 |  |
| 11 | 《焊接用不锈钢盘条》 | GB/T4241-2006 |  |
| 12 | 《冷弯型钢》 | GB/T6725-2008 |  |
| 13 | 《建筑用压型钢板》 | GB/T12755-2008 |  |
| 14 | 《不锈钢建筑型材》 | JG/T73-1999 |  |
| 15 | 《环氧树脂涂层钢筋》 | JG3042-1997 |  |
| 16 | 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》 | GB13014-2013 |  |
| 17 | 《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 | GB1499.1-2008 |  |
| 18 | 《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》 | GB1499.2-2007 |  |
| 19 | 《预应力混凝土用螺纹钢筋》 | GB/T20065-2006 |  |
| 20 | 《钢筋机械连接用套筒》 | JGJ163-2013 |  |
| 21 | 《混凝土结构用成型钢筋》 | JG/T226-2008 |  |
| 22 | 《预应力混凝土用钢丝》 | GB/T5223-2014 |  |
| 23 | 《预应力混凝土用钢绞线》 | GB/T5224-2014 |  |
| 24 | 《无粘结预应力钢绞线》 | JG/T161-2016 |  |
| 25 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓》 | GB/T1228-2006 |  |
| 26 | 《钢结构用高强度大六角螺母》 | GB/T1229-2006 |  |
| 27 | 《钢结构用高强度垫圈》 | GB/T1230-2006 |  |
| 28 | 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 | GB/T1231-2006 |  |
| 29 | 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 | GB/T3632-2008 |  |
| 30 | 《钢网架螺栓球节点》 | JG/T10-2009 |  |
| 31 | 《钢网架焊接空心球节点》 | JG/T11-2009 |  |
| 32 | 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 | JG/T203-2007 |  |
| 33 | 《混凝土模板用胶合板》 | GB/T17656-2008 |  |
| 34 | 《竹胶合板模板》 | JG/T156-2004 |  |
| 35 | 《组合钢模板》 | JG/T3060-1999 |  |
| 36 | 《现浇混凝土空心结构成孔芯模》 | JG/T352-2012 |  |
| 37 | 《预应力混凝土空心方桩》 | JG197-2006 |  |
| 38 | 《混凝土外加剂》 | GB8076-2008 |  |
| 39 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | GB/T1596-2005 |  |
| 40 | 《预拌混凝土》 | GB/T14902-2012 |  |
| 41 | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ55-2011 |  |
| 42 | 《混凝土用水标准》 | JGJ63-2006 |  |
| 43 | 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》 | GB/T18736-2002 |  |
| 44 | 《泡沫混凝土砌块》 | JC/T1062-2007 |  |
| 45 | 《自密实混凝土设计与施工指南》 | CCES02-2004 |  |
| 46 | 《钢纤维混凝土》 | JG/T3064-1999 |  |
| 47 | 《混凝土裂缝修复灌浆树脂》 | JG/T264-2010 |  |
| 48 | 《泡沫混凝土》 | JG/T266-2011 |  |
| 49 | 《预制高强混凝土薄壁钢管桩》 | JG/T272-2010 |  |
| 50 | 《混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》 | JG/T336-2011 |  |
| 51 | 《混凝土泵送剂》 | JC473-2001 |  |
| 52 | 《混凝土防冻剂》 | JC475-2004 |  |
| 53 | 《混凝土膨胀剂》 | JC476-2001 |  |
| 54 | 《混凝土防冻泵送剂》 | JG/T377-2012 |  |
| 55 | 《粘钢加固用建筑结构胶》 | JG/T271-2010 |  |
| 56 | 《结构加固修复用玻璃纤维布》 | JG/T284-2010 |  |
| 57 | 《混凝土结构加固用聚合物砂浆》 | JG/T289-2010 |  |
| 58 | 《混凝土结构工程用锚固胶》 | JG/T340-2011 |  |
| 59 | 《通用硅酸盐水泥》 | GB175-2007 |  |
| 60 | 《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥 》 | GB200-2003 |  |
| 61 | 《铝酸盐水泥》 | GB/T201-2015 |  |
| 62 | 《白色硅酸盐水泥》 | GB/T 2015-2005 |  |
| 63 | 《建筑石膏》 | GB/T9776-2008 |  |
| 64 | 《粉刷石膏》 | JC/T517-2004 |  |
| 65 | 《建筑生石灰》 | JC/T479-2013 |  |
| 66 | 《建筑生石灰粉》 | JC/T480-1992 |  |
| 67 | 《砌筑水泥》 | GB3183-2003 |  |
| 68 | 《钢渣硅酸盐水泥》 | GB13590-2006 |  |
| 69 | 《道路硅酸盐水泥》 | GB13693-2005 |  |
| 70 | 《建筑用砂》 | GB/T14684-2011 |  |
| 71 | 《建筑用卵石、碎石》 | GB/T14685-2011 |  |
| 72 | 《建筑保温砂浆》 | GB/T20473-2006 |  |
| 73 | 《商品砂浆》 | JG/T230-2007 |  |
| 74 | 《砂浆、混凝土防水剂》 | JC474-2008 |  |
| 75 | 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 | JG/T283-2010 |  |
| 76 | 《镁砖和镁铝砖》 | GB/T2275-2007 |  |
| 77 | 《普通混凝土小型空心砌块》 | GB8239-2014 |  |
| 78 | 《耐酸砖》 | GB/T8488-2008 |  |
| 79 | 《蒸压灰砂砖》 | GB11945-1999 |  |
| 80 | 《蒸压加气混凝土砌块》 | GB/T11968-2006 |  |
| 81 | 《烧结多孔砖》 | GB13544-2011 |  |
| 82 | 《烧结空心砖和空心砌块》 | GB13545-2014 |  |
| 83 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》 | GB/T15229-2011 |  |
| 84 | 《混凝土实心砖》 | GB/T21144-2007 |  |
| 85 | 《混凝土多孔砖》 | JC943-2004 |  |
| 86 | 《装饰混凝土砌块》 | JC/T641-2008 |  |
| 87 | 《粉煤灰混凝土小型空心砌块》 | JC/T862-2008 |  |
| 88 | 《弹性体改性沥青防水卷材》 | GB18242-2008 |  |
| 89 | 《塑性体改性沥青防水卷材》 | GB18243-2008 |  |
| 90 | 《水泥基渗透结晶型防水材料》 | GB18445-2012 |  |
| 91 | 《高分子防水材料 第1部分：片材》 | GB18173.1-2012 |  |
| 92 | 《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | GB18173.2-2014 |  |
| 93 | 《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》 | GB/T18173.3-2014 |  |
| 94 | 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》 | GB18967-2009 |  |
| 95 | 《聚氨酯防水涂料》 | GB/T19250-2013 |  |
| 96 | 《遇水膨胀止水胶》 | JG/T312-2011 |  |
| 97 | 《砂浆、混凝土防水剂》 | JC474-2008 |  |
| 98 | 《聚合物乳液建筑防水涂料》 | JC/T864-2008 |  |
| 99 | 《建筑防水涂料用聚合物乳液》 | JC/T1017-2006 |  |
| 100 | 《水性渗透型无机防水剂》 | JC/T1018-2006 |  |
| 101 | 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 | JC/T1075-2008 |  |
| 102 | 《天然花岗石建筑板材》 | GB18601-2009 |  |
| 103 | 《大理石建筑板材》 | GB/T19766-2016 |  |
| 104 | 《柔性饰面砖》 | JG/T311-2011 |  |
| 105 | 《陶瓷墙地砖胶粘剂》 | JC/T547-2005 |  |
| 106 | 《干挂饰面石材及其金属挂件》 | JC830.1~2-2005 |  |
| 107 | 《建筑装饰用天然石材防护剂》 | JC/T973-2005 |  |
| 108 | 《陶瓷墙地砖填缝剂》 | JC/T1004-2006 |  |
| 109 | 《干挂空心陶瓷板》 | JC/T1080-2008 |  |
| 110 | 《铝合金门窗》 | GB/T8478-2008 |  |
| 111 | 《防火门》 | GB12955-2008 |  |
| 112 | 《防火窗》 | GB16809-2008 |  |
| 113 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 | GB/T17748-2008 |  |
| 114 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 | GB/T11835-2007 |  |
| 115 | 《钢门窗》 | GB/T20909-2007 |  |
| 116 | 《建筑幕墙》 | GB/T 21086-2007 |  |
| 117 | 《建筑木门、木窗》 | JG/T122-2000 |  |
| 118 | 《建筑玻璃点支承装置》 | JG/T138-2010 |  |
| 119 | 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 | JG139-2001 |  |
| 120 | 《建筑用隔热铝合金型材》 | JG175-2011 |  |
| 121 | 《钢塑共挤门窗》 | JG/T207-2007 |  |
| 122 | 《门、窗用钢塑共挤微发泡型材》 | JG/T208-2007 |  |
| 123 | 《小单元建筑幕墙》 | JG/T216-2007 |  |
| 124 | 《建筑幕墙用瓷板》 | JG/T217-2007 |  |
| 125 | 《建筑用闭门器》 | JG/T268-2010 |  |
| 126 | 《建筑门窗用通风器》 | JG/T233-2008 |  |
| 127 | 《建筑疏散用门开门推杠装置》 | JG/T290-2010 |  |
| 128 | 《卷帘门窗》 | JG/T302-2011 |  |
| 129 | 《木复合门》 | JG/T303-2011 |  |
| 130 | 《建筑用电动控制排烟侧窗》 | JG/T307-2011 |  |
| 131 | 《建筑门用提升推拉五金系统》 | JG/T308-2011 |  |
| 132 | 《人行自动门用传感器》 | JG/T310-2011 |  |
| 133 | 《建筑幕墙用陶板》 | JG/T324-2011 |  |
| 134 | 《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》 | JG/T331-2011 |  |
| 135 | 《细木工板》 | GB5849-2006 |  |
| 136 | 《实木地板 第1部分：技术条件》 | GB/T15036.1-2009 |  |
| 137 | 《胶合板 第1部分：分类》 | GB/T9846.1-2004 |  |
| 138 | 《浸渍纸层压木质地板》 | GB/T18102-2007 |  |
| 139 | 《纸面石膏板》 | GB/T9775-2008 |  |
| 140 | 《中密度纤维板》 | GB/T11718-2009 |  |
| 141 | 《建筑用轻钢龙骨》 | GB/T11981-2008 |  |
| 142 | 《纤维增强硅酸盐钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》 | JC/T564.1-2008 |  |
| 143 | 《实木复合地板》 | GB/T18103-2013 |  |
| 144 | 《金属面岩棉 矿渣棉夹芯板》 | JC/T869-2000 |  |
| 145 | 《纤维增强硅酸盐钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》 | JC/T564.2-2008 |  |
| 146 | 《水泥木屑板》 | JC/T411-2007 |  |
| 147 | 《石膏空心条板》 | JC/T829-2010 |  |
| 148 | 《夹层玻璃》 | GB9962-1999 |  |
| 149 | 《浮法玻璃》 | GB11614-2009 |  |
| 150 | 《建筑用安全玻璃 防火玻璃》 | GB15763.1-2009 |  |
| 152 | 《半钢化玻璃》 | GB/T17841-2008 |  |
| 152 | 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 | GB15763.2-2005 |  |
| 153 | 《防弹玻璃》 | GB17840-1999 |  |
| 154 | 《中空玻璃》 | GB/T11944-2012 |  |
| 155 | 《着色玻璃》 | GB/T18701-2002 |  |
| 156 | 《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》 | GB/T18915.1-2013 |  |
| 157 | 《镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃》 | GB/T18915.2-2013 |  |
| 158 | 《压花玻璃》 | JC/T511-2002 |  |
| 159 | 《普通装饰用铝塑复合板》 | GB/T22412-2008 |  |
| 160 | 《建筑外墙用腻子》 | JG/T157-2009 |  |
| 161 | 《外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料》 | JG/T206-2007 |  |
| 162 | 《外墙外保温柔性耐水腻子》 | JG/T229-2007 |  |
| 163 | 《建筑装饰用搪瓷钢板》 | JG/T234 -2008 |  |
| 164 | 《建筑用防涂鸦抗粘贴涂料》 | JG/T304-2011 |  |
| 165 | 《外墙保温用锚栓》 | JG/T366-2012 |  |
| 166 | 《建筑用玻璃与金属护栏》 | JG/T342-2012 |  |
| 167 | 《真空玻璃》 | JC/T1079-2008 |  |
| 168 | 《防火卷帘》 | GB14102-2005 |  |
| 169 | 《钢结构防火涂料》 | GB14907-2002 |  |
| 170 | 《防火窗》 | GB16809-2008 |  |
| 171 | 《直缝电焊钢管》 | GB/T13793-2016 |  |
| 172 | 《低压流体输送用焊接钢管》 | GB/T3091-2015 |  |
| 173 | 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》 | GB/T17395-2008 |  |
| 174 | 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》 | CECS 120-2007 |  |
| 175 | 《连续热镀锌钢板及钢带》 | GB/T2518-2008 |  |
| 176 | 《电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件》 | GA305-2001 |  |
| 177 | 《电缆桥架》 | QB/T1453-2003 |  |
| 178 | 《P3型镀锌金属软管》 | YB/T 5306-2006 |  |
| 179 | 《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 | JB/T 10491-2004 |  |
| 180 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 | GB/T5023.1-2008～ GB/T5023.3-2008 |  |
| 181 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》 | GB/T5013.1-2008～ GB/T5013.3-2008 |  |
| 182 | 《灯具一般安全要求与试验》 | GB7000.1-2007 |  |
| 183 | 《双端荧光灯 性能要求》 | GB 10682-2010 |  |
| 184 | 《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》 | GB19044-2013 |  |
| 185 | 《电器附件用面板、调整板和安装盒尺寸要求》 | JB/T 8593-2013 |  |
| 186 | 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》 | GB1002-2008 |  |
| 187 | 《杂类灯座 第1部分 一般要求和试验》 | GB19651.1-2008 |  |
| 188 | 《消防应急照明和疏散指示系统》 | GB17945-2010 |  |
| 189 | 《防火封堵材料》 | GB23864-2009 |  |
| 190 | 《耐火母线干线系统（耐火母线槽）》 | JB/T 10327-2011 |  |
| 191 | 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》 | GB7251.2-2006 |  |
| 192 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分：一般规则》 | GB16917.1-2014 |  |
| 193 | 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 | GB/T 7261-2016 |  |
| 194 | 《交流接触器节电器》 | GB8871-2001 |  |
| 195 | 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | GB13955-2005 |  |
| 196 | 《小功率电动机的安全要求》 | GB12350-2009 |  |
| 197 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | GB7251.1-2013 |  |
| 198 | 《低压成套无功功率补偿装置》 | GB/T 15576-2008 |  |
| 199 | 《不间断电源设备第1-1部分：操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》 | GB7260.1-2008 |  |
| 200 | 《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 | GB/T2820-2009 |  |
| 201 | 《电力变压器第11部分 干式变压器》 | GB1094.11-2007 |  |
| 202 | 《光缆总规范第一部分 总则》 | GB/T 7424.1-2003 |  |
| 203 | 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞线缆》 | YD/T1019-2013 |  |
| 204 | 《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》 | GB/T 14864-2013 |  |
| 205 | 《工业以太网交换机技术规范》 | GB/T 30094-2013 |  |
| 206 | 《信息安全技术 路由器安全技术要求》 | GB/T 18018-2007 |  |
| 207 | 《光纤配线架》 | YD/T 778-2011 |  |
| 208 | 《总配线架》 | YD/T 694-2004 |  |
| 209 | 《扬声器主要性能测试方法》 | GB/T 12060.5-2011 |  |
| 210 | 《红外探测器参数测试方法》 | GB/T 13584-2011 |  |
| 211 | 《压力传感器性能试验方法》 | GB/T15478-2015 |  |
| 212 | 《点型感烟火灾探测器》 | GB 4715-2005 |  |
| 213 | 《线型光束感烟火灾探测器》 | GB 14003-2005 |  |
| 214 | 《线型感温火灾探测器》 | GB16280-2014 |  |
| 215 | 《点型感温火灾探测器》 | GB 4716-2005 |  |
| 216 | 《电梯曳引机》 | GB/T 24478-2009 |  |
| 217 | 《电梯T型导轨》 | GB/T 22562-2008 |  |
| 218 | 《电梯对重和平衡重用空心导轨》 | GB/T 30977-2014 |  |
| 219 | 《电梯用钢丝绳》 | GB8903-2005 |  |
| 220 | 《钢丝绳 术语、标记和分类》 | GB/T8706-2006 |  |
| 221 | 《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 | GB/T7025.1-2008 GB/T7025.2-2008 GB/T7025.3-1997 |  |
| 222 | 《交流电梯电动机通用技术条件》 | GB/T12974-2012 |  |
| 223 | 《交流电梯电动机通用技术条件第2部分:永磁同步电动机》 | GB/T12974.2-2014 |  |
| 224 | 《电梯操作装置、信号及附件》 | GB/T 30560-2014 |  |
| 225 | 《自动扶梯梯级链、附件和链轮》 | JB/T 8545-2010 |  |
| 226 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 | GB/T10002.1-2006 |  |
| 227 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》 | GB/T10002.2-2003 |  |
| 228 | 《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)阀门》 | GB/T10002.3-2011 |  |
| 229 | 《给水用聚乙烯(PE)管材》 | GB/T 13663-2000 |  |
| 230 | 《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件》 | GB/T 13663.2-2005 |  |
| 231 | 《冷热水用聚丁烯（PB）管道系统》 | GB/T 19473-2004 |  |
| 232 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材》 | GB/T 5836.1-2006 |  |
| 233 | 《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》 | CJT250-2007 |  |
| 234 | 《给水涂塑复合钢管》 | CJ/T 120-2016 |  |
| 235 | 《加工铜及铜合金牌号和化学成分》 | GB/T5231-2012 |  |
| 236 | 《铸造铜及铜合金》 | GB/T 1176-2013 |  |
| 237 | 《铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差》 | GB/T16866-2006 |  |
| 238 | 《铜及铜合金拉制管》 | GB/T1527-2006 |  |
| 239 | 《铜及铜合金挤制管》 | YS/T662-2007 |  |
| 240 | 《空调与制冷设备用无缝铜管》 | GB /T17791-2007 |  |
| 241 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 | GB/T18742.2-2002 |  |
| 242 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》 | GB/T18742.3-2002 |  |
| 243 | 《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》 | CJ/T 232-2006 |  |
| 244 | 《薄壁不锈钢管》 | CJ/T151-2001 |  |
| 245 | 《不锈钢卡压式管件组件》 | GB/T 19228.1-2011 |  |
| 246 | 《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》 | GB/T 19228.2-2011 |  |
| 247 | 《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》 | GB/T 12772-2008 |  |
| 248 | 《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》 | CJ/T177-2002 |  |
| 249 | 《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》 | CJ/T178-2013 |  |
| 250 | 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》 | GB/T13295-2008 |  |
| 251 | 《流体输送用不锈钢焊接钢管》 | GB/T12771-2008 |  |
| 252 | 《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》 | CJ/T 232-2006 |  |
| 253 | 《薄壁不锈钢管》 | CJ/T151-2001 |  |
| 254 | 《不锈钢卡压式管件组件》 | GB/T 19228.1-2011 |  |
| 255 | 《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》 | GB/T 19228.2-2011 |  |
| 256 | 《给水衬塑复合钢管》 | CJ/T136-2007 |  |
| 257 | 《离心泵技术条件(Ⅰ类)》 | GB/T16907-2014 |  |
| 258 | 《离心泵技术条件(Ⅱ类)》 | GB/T 5656-2008 |  |
| 259 | 《离心泵技术条件(Ⅲ类)》 | GB∕T 5657-2013 |  |
| 260 | 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第1部分:规范》 | GB/T 778.1-2007 |  |
| 261 | 《自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头》 | GB5135.1-2003 |  |
| 262 | 《自动喷水灭火系统 第2部分 湿式报警阀、延迟器、水力警铃》 | GB5135.2-2003 |  |
| 263 | 《自动喷水灭火系统 第3部分水雾喷头》 | GB5135.3-2003 |  |
| 264 | 《自动喷水灭火系统 第4部分 干式报警阀》 | GB5135.4-2003 |  |
| 265 | 《自动喷水灭火系统 第5部分 雨淋报警阀》 | GB5135.5-2003 |  |
| 266 | 《自动喷水灭火系统 第6部分 通用阀门》 | GB5135.6-2003 |  |
| 267 | 《自动喷水灭火系统 第7部分 水流指示器》 | GB5135.7-2003 |  |
| 268 | 《自动喷水灭火系统 第8部分 加速器》 | GB5135.8-2003 |  |
| 269 | 《自动喷水灭火系统 第9部分 早期抑制快速响应（ESFR）喷头》 | GB5135.9-2006 |  |
| 270 | 《自动喷水灭火系统 第10部分 压力开关》 | GB5135.10-2006 |  |
| 271 | 《自动喷水灭火系统 第11部分 沟槽式管接件》 | GB5135.11-2006 |  |
| 272 | 《自动喷水灭火系统 第12部分 扩大覆盖面积洒水喷头》 | GB5135.12-2006 |  |
| 273 | 《自动喷水灭火系统 第13部分 水幕喷头》 | GB5135.13-2006 |  |
| 274 | 《自动喷水灭火系统 第14部分 预作用装置》 | GB5135.14-2011 |  |
| 275 | 《自动喷水灭火系统 第15部分 家用喷头》 | GB5135.15-2008 |  |
| 276 | 《自动喷水灭火系统 第16部分 消防洒水软管》 | GB5135.16-2010 |  |
| 277 | 《自动喷水灭火系统 第19部分 塑料管道及管件》 | GB5135.19-2010 |  |
| 278 | 《自动喷水灭火系统 第20部分 涂覆钢管》 | GB5135.20-2010 |  |
| 279 | 《低压流体输送用焊接钢管》 | GB/T3091-2015 |  |
| 280 | 《输送流体用无缝钢管》 | GB/T8163-2008 |  |
| 281 | 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》 | GB/T17395-2008 |  |
| 282 | 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 | GB/T 3280-2015 |  |
| 283 | 《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》 | GB/T 21873-2008 |  |
| 284 | 《橡胶软接头》 | HCRJ-070-1999 |  |
| 285 | 《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》 | SYT 5037-2000 |  |
| 286 | 《压力容器》 | GB150.1～150.4-2011 |  |
| 287 | 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 | GB/T 709-2006 |  |
| 288 | 《玻璃纤维增强塑料冷却塔》 | GB/T 7190.1-2008 |  |
| 289 | 《绝热用玻璃棉及其制品》 | GB/T 13350-2008 |  |
| 290 | 《柔性泡沫橡塑绝热制品》 | GB/T 17794-2008 |  |
| 291 | 《连续热镀锌钢板及钢带》 | GB/T2518-2008 |  |
| 292 | 《钢制对焊无缝管件》 | GB/T12459-2005 |  |
| 293 | 《组合式空调机组》 | GB/T14294-2008 |  |
| 294 | 《空气源多联式空调(热泵)热水机组》 | JB/T 11966-2014 |  |
| 295 | 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》 | GB/T 18430.1-2007 |  |
| 296 | 《螺杆式制冷压缩机》 | GB/T19410-2008 |  |
| 297 | 《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》 | GB/T 18362-2008 |  |
| 298 | 《空气过滤器》 | GB/T14295-2008 |  |
| 299 | 《空调设备用加湿器》 | GB/T 29736-2013 |  |
| 300 | 《房间空气调节器》 | GB/T 7725-2004 |  |
| 301 | 《一般用途罗茨鼓风机 第一部分：技术条件》 | JB/T8941.1-1999 |  |
| 302 | 《消防排烟通风机》 | JB/T 10281-2014 |  |
| 303 | 《一般用途轴流通风机技术条件》 | JB/T10562-2006 |  |
| 304 | 《一般用途离心通风机技术条件》 | JB/T10563-2006 |  |
| 305 | 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 | GB 15930-2007 |  |
| 306 | 《建筑通风风量调节阀》 | JG/T436-2014 |  |
| 307 | 《消防泵》 | GB6245-2006 |  |
| 308 | 《风机盘管机组》 | GB/T19232-2003 |  |
| 309 | 《钢制板型散热器》 | JG2-2007 |  |
| 310 | 《铸铁采暖散热器》 | GB19913-2005 |  |
| 311 | 《铝制柱翼型散热器》 | JG143-2002 |  |
| 312 | 《铜铝复合柱翼型散热器》 | JG220-2016 |  |
| 313 | 《铜管对流散热器》 | JG 221-2007 |  |
| 314 | 《卫浴型散热器》 | JG 232-2008 |  |
| 315 | 《钢制柱型散热器》 | JG/T 1-1999 |  |
| 316 | 《钢管散热器》 | JG/T148-2002 |  |
| 317 | 《采暖散热器钢制翅片管对流散热器》 | JG/T3012.2-1998 |  |
| 318 | 《钢制采暖用散热器》 | GB/T29039-2012 |  |
| 319 | 《钢铝复合散热器》 | GB/T31542-2015 |  |
| 320 | 《钢制对焊无缝管件》 | GB/T12459-2005 |  |
| 321 | 《平面、突面整体钢制管法兰》 | GB/T9113.1 |  |
| 322 | 《卫生陶瓷》 | GB/T 6952-2015 |  |
| 323 | 《地漏》 | CJ/T 186-2003 |  |
| 324 | 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》 | GB/T12238-2008 |  |
| 325 | 《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》 | GB/T 12232-2005 |  |
| 326 | 《通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》 | GB /T 12233-2006 |  |
| 327 | 《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 标准》 | GB T 12234-2007 |  |
| 328 | 《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》 | GB/T 12237-2007 |  |
| 329 | 《工业阀门 金属隔膜阀 》 | GB/T 12239-2008 |  |
| 330 | 《通用阀门 铁制旋塞阀》 | GB/T12240-2008 |  |
| 331 | 《安全阀一般要求》 | GB/T12241-2005 |  |
| 332 | 《减压阀 一般要求》 | GB／T12244-2006 |  |
| 333 | 《蒸汽疏水阀 分类》 | GB/T 12247-2015 |  |

### 2.7  3C认证查询网站名录

2.7.1  中国国家认证认可监督委员会 http://www.cnca.gov.cn/

2.7.2  国家质量监督检验检疫总局http://www.aqsiq.gov.cn

《质检总局 公安部 国家认监委关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告》（2014年第12号联合公告）

# 3  建筑材料、构配件和设备进场质量控制方法和程序

### 3.1  质量控制方法

3.1.1  考察

对生产厂家和产品供应单位进行的实地察看。依据设计和使用功能等要求，由建设单位或采购单位组织，相关单位参加，对拟使用的建筑材料、构配件和设备生产供应单位进行实地察看与核实，包括查看生产情况、质量保证体系的建立与运行情况、技术指标的符合情况等。

3.1.2  选样与封样

对拟采用的建筑材料、构配件和设备，按设计文件、工程建设合同及有关工程建设法规标准要求，由建设单位组织设计、施工、监理、生产供应等单位参加，在进场前进行选样与封样。

3.1.3  质量证明文件审查

项目监理机构根据工程设计文件、工程建设合同及工程建设标准要求，对施工单位报送的材料、构配件和设备的质量证明文件进行审查。

3.1.4  外观质量检查

项目监理机构依据相应专业技术标准的要求，对进场的建筑材料、构配件和设备的品种、规格、型号、尺寸以及观感质量进行检查。

3.1.5  见证取样

项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全和建筑节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。

3.1.6  验收

施工单位自检合格后，项目监理机构在质量证明文件核查、外观质量检查、复试检验结果合格的基础上，签认《材料、构配件进场检验记录》或《设备开箱检验记录》。

### 3.2  质量控制程序

3.2.1  建筑材料、构配件质量控制程序

3.2.2  设备质量控制程序

3.2.3  建筑材料、构配件质量检验流程

第二部分 建筑材料、构配件和设备

进场质量控制要求

# 4  生产单位产品质量和生产能力审查

### 4.1  工作依据

4.1.1  《建设工程监理规程》DB11/382-2017

[条文摘录]：4.3.1　项目监理机构应审查施工组织设计中的材料采购及供应计划，对影响结构安全和重要使用功能的材料，应审查生产、供应单位的产品质量，必要时进行实地考察。

[条文摘录]： 4.3.2　项目监理机构应对预拌混凝土生产单位的资质和生产能力进行审查。对于实行驻厂监理的，应与驻厂监理单位共同对预拌混凝土质量进行控制。

[条文摘录]： 4.3.3　项目监理机构应对装配式建筑专业预制构件生产单位的产品质量保证能力、深化设计能力和生产能力进行审查，按合同约定实行驻厂监理。实行驻厂监理的预制构件进场结构性能检验，应按国家和北京市有关标准执行。

[条文摘录]： 4.3.4　项目监理机构应对成型钢筋加工单位的产品质量保证能力和生产能力进行审查，对其使用的钢筋原材料质量情况进行审查，按合同约定实行驻厂监理。实行驻厂监理的成型钢筋进场检验，应按国家和北京市有关标准执行。

[条文摘录]： 4.3.5　项目监理机构应对钢结构构件生产单位的资质、深化设计能力和生产能力进行审查，对其使用的钢材质量情况进行审查，按合同约定实行驻厂监理。

[条文摘录]： 4.3.6　项目监理机构应对玻璃幕墙生产安装单位的资质、深化设计能力和生产能力进行审查，对其使用的原材料质量情况进行审查，按合同约定实行驻厂监理。

### 4.2  基本要求

4.2.1  项目监理机构应审查施工组织设计中的材料采购及供应计划，组织建设单位、施工单位共同确定影响结构安全和重要使用功能的材料名录。

4.2.2  对影响结构安全和重要使用功能的材料，项目监理机构应审查生产、供应单位的产品质量。

4.2.3  项目监理机构应组织建设单位、施工单位共同确定有必要进行实地考察的材料生产、供应单位，制定实地考察计划。

4.2.4  项目监理机构应对预拌混凝土生产单位的资质和生产能力进行审查。

4.2.5  项目监理机构应对装配式建筑专业预制构件生产单位的产品质量保证能力、深化设计能力和生产能力进行审查。

4.2.6  项目监理机构应对成型钢筋加工单位的产品质量保证能力和生产能力进行审查。

4.2.7  项目监理机构应对钢结构构件生产单位的资质、深化设计能力和生产能力进行审查。

4.2.8  项目监理机构应对玻璃幕墙生产安装单位的资质、深化设计能力和生产能力进行审查。

4.2.9  建议对以下生产厂家进行实地考察：预拌混凝土、钢结构、预制构件、成型钢筋、大型设备等。

### 4.3  审查内容

4.3.1  生产许可

应首先审查生产单位的营业执照、企业资质、生产许可证等生产许可相关文件，确认其具备所需产品的生产资格。具体可参照以下三方面内容进行操作：

1  审查生产单位是否有营业执照，是否在营业执照中载明的营业期限内，提供的产品是否在营业执照中载明的经营范围内，注册资本是否证明其具有足够风险承担能力。

2  如对提供产品的生产单位有资质要求的，应审查其是否具有相应资质，承包范围是否在资质规定的承包范围内。根据《建筑业企业资质划分》建市[2014]159号规定，防水防腐保温生产单位、预拌混凝土生产单位、钢结构构件生产安装单位、玻璃幕墙生产安装单位等生产承包单位应具有相应资质。

3  如对提供产品的生产单位有生产许可证要求的，应审查其是否具有相应生产许可证，生产范围是否在生产许可证的许可范围内。根据《生产许可证管理办法》规定，水泥、钢筋、制冷设备、电线电缆、防水卷材、人造板等产品应具有相应生产许可证。

4.3.2  生产能力

应根据施工进度计划安排，审查生产单位的生产能力是否满足项目的供货需求，包括供货时间、供货数量等方面。对于重要的生产、安装单位，尚应按下列要求具体审查其生产能力：

1  对于预拌混凝土生产单位，应了解搅拌站的主要参数配置，包括搅拌站的理论生产率，搅拌主机功率，搅拌机公称容量，配料机的配料能力等；了解每个生产周期出料方量、每个小时装车数量等指标，判断实际生产供应能力是否满足工程需要。

2  对于装配式建筑专业预制构件生产单位，应查看主要生产车间布置方案、总平面布置和运输、仓储方案，了解其生产预制构件的产品标准、生产方法、主要工艺设备、技术参数和工艺流程以及主要原材料供应和劳动力保障能力等。

3  对于成型钢筋加工单位，应查看材料堆放区、作业区、成品区等基本加工条件，查看配备的钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋切断机、直螺纹套丝机等钢筋加工设备的数量，了解龙门吊、桁吊或汽车吊等起重运输设备的配置情况，重点了解配备钢筋翻样工、套丝工等工人数量和专门技术、管理人员数量。

4  对于钢结构构件生产单位，应查看厂区占地、厂房面积、钢结构生产线数量情况，了解主要设备情况，如数控气割机台、液压剪板机台、数控钻床台、卷板机台、钢板弯折机台、自动埋弧焊机台、抛丸除锈机台、抛丸、喷漆、烘干联合机台、X射线焊缝探伤仪台等，了解钢材采购能力、采 购周期，是否与多家大型钢铁厂建立长期合作的协议。

5  对于玻璃幕墙生产安装单位，应了解厂区总平面布置、主要车间、加工生产线组成情况，询问采用的生产方法、工艺和工艺流程，了解玻璃加工、铝型材加工、钢结构加工等重要设备的配备情况，并了解玻璃、铝型材、钢材等原材料的采购能力、采购周期。

4.3.3  技术保障能力

应审查生产单位是否具备相应的综合技术保障能力。装配式建筑专业预制构件生产单位、钢结构构件生产单位、玻璃幕墙生产安装单位，还应重点审查其深化设计能力：

1  对于装配式建筑专业预制构件生产单位，重点审查其熟悉设计图纸及预制计划要求、人员配置与管理、钢筋下料设计、模板设计、场地的平整与布置设计等方面工作，了解深化设计人员熟悉施工图纸和使用单位预制需求的情况，了解预制构件的钢筋、模板的尺寸和形式及混凝土浇筑工程量及基本的浇筑方式，了解预制混凝土构件拆分方案和标准化定型，建筑、结构、水、暖、电气、设备以及装修等各个专业的协调机制，了解结合工程项目的内容、特点、要求等进行建筑方案优化等情况。

2  钢结构构件生产单位

对于钢结构构件生产单位，重点审查其人员配置与管理，了解二次深化设计如何从实际施工角度，对钢结构设计图纸进行优化和细化，对进行钢结构施工过程中所可能遇到的一些列问题作出细化调整，对不合理之处作出优化调整，对不详细部分进行补充等方面工作。

3  玻璃幕墙生产安装单位

对于玻璃幕墙生产安装单位，重点审查施工技术技巧、专业知识、专业规范和专业计算等方面体现的深化设计能力，具体包括幕墙形式，幕墙所用材料的优化，幕墙细部节点优化，幕墙的防火等级深化，幕墙的防水性能及防雷性能等的优化，及细部的计算等，深化设计图纸应注明具体材料、安装尺寸、配合尺寸等主要性能指标，具有满足要求的工程技术人员，能够指导施工。

4.3.4  业绩

审查生产单位的业绩资料，以确认其具备所需产品的相应生产经验。查询其提供的供货安装合同、中标通知书、验收单、施工照片等业绩证明资料。必要时，根据合同提供的采购方电话，确认其业绩的真实性。

4.3.5  信用

查询生产单位的信用情况，主要包括两个途径：一是全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/dataservice/query/comp/list，了解企业行业诚信情况；二是信用中国http://www.creditchina.gov.cn/。以确认其具备所需产品的相应生产经验，了解企业优良记录、负面记录和是否被列入受惩黑名单。

4.3.6  适用性

分析生产单位对项目的适用性，主要包括产品特性、质量水平、供货距离、供货周期等方面。

### 4.4  审查结论

对于重要生产单位的产品质量和生产能力审查，项目监理机构应出具审查报告，明确审查结论，具体可与建设单位提前协商确定。审查报告具体可按下列要求编制：

1  编写时限：审查报告应在审查结束后，由总监理工程师组织专业监理工程师编制，并及时报送建设单位。

2  编审程序：审查报告由总监理工程师组织参与审查的专业监理工程师编制，经总监理工程师签字确认。

3  内容要求：审查报告的内容应真实、客观、具有针对性。编制审查报告应依据合理、内容清楚、结论清晰。

4  签章要求：审查报告应由参与审查的专业监理工程师和负责审核的总监理工程师签字，并加盖项目监理机构章。

5  数量要求：审查报告一般一式两份，建设单位、项目监理机构各一份。必要时抄送施工单位。

6  审查报告宜用A4纸打印并装订成册，格式主要包括封面、目录、正文、封底。

1）封面和封底

封面内容应包括：工程名称、“XXX审查报告”字样、审查人员、总监理工程师、项目监理机构名称、编制时间，在项目监理机构名称部位盖项目监理机构章。

项目监理机构可根据需要在封面添加监理单位标志或标识和被监理工程的整体效果图等。封面和封底颜色、图案可由监理单位自行选择，封面和封底采用的纸张不应低于180g。

2）目录：目录设置由项目监理机构根据审查报告章节顺序依次设置。

### 3）正文：可按1、1.1、1.1.1、（1）、1）或一、（一）、1、（1）、1）的顺序依次设置。

# 5  质量证明文件核查

### 5.1  核查依据

5.1.1  《建设工程监理规范》GB/T50319-2013

[条文摘录]：5.2.9　项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

5.1.2  《建设工程监理规程》DB11/382-2017

[条文摘录]：4.1.3  项目监理机构应对用于工程的材料、构配件和设备进行进场检查验收，其质量必须符合工程建设标准、设计文件要求和合同约定。

[条文摘录]：4.3.7  项目监理机构应审查施工单位报送的材料、构配件和设备质量证明文件，会同施工单位对材料、构配件和设备的外观质量进行检查，并审查施工单位报送的复验结果，签认《材料、构配件进场检验记录》、《设备开箱检验记录》。

### 5.2  概念和分类

质量证明文件是随同进场材料、构配件、设备等一同提供给施工单位，用于证明其质量状况的有效文件，主要可以分为两大类共13项，具体如下：

第1类 产品相关质量证明文件

①产品质量合格证；

②型式检验报告；

③性能检测报告；

④生产许可证；

⑤随机文件、中文安装使用说明书；

⑥中国强制认证(CCC)证书；

⑦计量设备检定证书；

⑧产地证明；

⑨知识产权证明文件；

⑩授权机构认证的合格认证证书；

工程质量终身责任承诺书。

第2类 生产企业相关质量证明文件：

①生产企业营业执照、资质证书等证明文件；

②准用备案许可。

### 5.3  基本要求

5.3.1  项目监理机构应核查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件。

5.3.2  质量证明文件的内容和形式应根据产品标准和产品特性确定，并应符合工程建设标准的要求。

5.3.3  当同一材料、设备、构配件有多种质量证明文件时，应收集齐全。

5.3.4  对于由建设单位采购供应的材料、构配件和设备，建设单位应当组织到货检验，并向施工单位出具检验合格证明等相应的质量证明文件。

### 5.4  核查内容

5.4.1  产品质量合格证

产品质量合格系证明该产品符合本生产单位的企业质量标准的证明文件，国家标准是最低标准，企业标准须不低于国家标准。产品质量合格证应有生产单位的签章。

5.4.2  型式检验报告

型式检验是为了证明产品质量符合产品标准的全部要求而对产品进行的抽样检验，它是对一个或多个具有生产代表性的产品样品利用检验手段进行合格评价。型式检验报告应由认可的独立的型式检验机构进行，有效期一般为三年。

5.4.3  性能检测报告

性能检测是对产品性能（部分的）检测，多数由生产单位自行完成。产品性能检测一般为生产单位委托相关检测机构进行检测，一般检测报告上会标注检测机构收到样品的时间、出具报告的时间。目前对于检测报告有效期限没有统一规定，检验报告所反映的是当时的产品性能质量状况，有效期一般应为一年。

5.4.4  生产许可证

国家对生产重要工业产品的企业实行生产许可证制度，任何单位和个人未取得生产许可证不得生产列入目录产品。任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品。国家质量监督检验检疫总局负责全国工业产品生产许可证统一管理工作，对实行生产许可证制度管理的产品，统一产品目录，统一审查要求，统一证书标志，统一监督管理。具体可登录国家质量监督检验检疫总局网站，查询相关管理规定和管理目录。

5.4.5  随机文件、中文安装使用说明书

设备的开箱检验随机文件一般包括装箱清单、资料清单、产品合格证、产品质量证明书、制造厂样本、产品规格书、产品使用说明书等内容。进口材料和设备应有中文安装使用说明书及性能检测报告。

5.4.6  中国强制认证(CCC)证书

强制性产品认证制度保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。3C是中国强制性产品认证制度的英文缩写，也是国家对强制性产品认证使用的统一标志。作为国家安全认证（CCEE）、进口安全质量许可制度（CCIB）、中国电磁兼容认证（EMC）三合一的“CCC”权威认证。具体可登录国家认证认可监督管理委员会网站，查询相关管理规定和管理目录。

5.4.7  计量设备检定证书

计量器具强制检定是指由县级以上人民政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构，对被列入国家质量监督检验检疫总局颁布的《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具设备，实行定点定期检定。经检定合格的计量器具设备应有检定证书，检定证书有明确的检定结论和有效期。工程上涉及到的计量设备主要水电专业带有计量功能的仪器仪表。

5.4.8  产地证明

产地证明书是证明材料的原产地或制造地的一种证明文件。对于砂、石等材料和智能化设备，进场时一般应提供产地证明，具体按我市有关规定和相关标准执行。

5.4.9  知识产权证明文件

知识产权证明文件是知识产权获得授权或登记的证明文件，证明文件上有相关机关的印章，例如商标注册证、专利证书、著作权登记证书等。对于涉及到知识产权的材料、构配件、设备进场，应提供相应的知识产权权属证明文件。

5.4.10  授权机构认证的合格认证证书

认证证书是指产品通过认证所获得的证明性文件。对有认证要求的材料、构配件、设备进场，应提供经授权机构认证的合格认证证书。

5.4.11  生产企业营业执照、资质证书等证明文件

营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。企业资质证书是指企业有能力完成一项工程的证明书。根据《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第87号），建筑业企业取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

5.4.12  准用备案许可

对于有准用备案要求的建筑节能等材料、构配件、设备，应符合政府相关准用备案要求，具体可登陆市住房和城乡建设委员会等网站查询。

5.4.13  项目监理机构对审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，核查内容可参照第11章《质量证明文件审查内容索引》执行。

# 6  外观质量检查

### 6.1  工作依据

6.1.1  《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2013

[条文摘录]：2.0.5 复验  建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动。

[条文摘录]：3.0.3　建筑工程的施工质量控制应符合下列规定：1 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

6.1.2 《建设工程监理规程》DB11/382-2017

[条文摘录]：4.1.3  项目监理机构应对用于工程的材料、构配件和设备进行进场检查验收，其质量必须符合工程建设标准、设计文件要求和合同约定。

[条文摘录]：4.3.7  项目监理机构应审查施工单位报送的材料、构配件和设备质量证明文件，会同施工单位对材料、构配件和设备的外观质量进行检查，并审查施工单位报送的复验结果，签认《材料、构配件进场检验记录》、《设备开箱检验记录》。

### 6.2  基本要求

6.2.1  项目监理机构应在材料、构配件和设备质量证明文件审查符合要求后，会同施工单位对材料、构配件和设备的外观质量进行检查。

6.2.2  材料、构配件和设备进场外观质量，必须符合工程建设标准、设计文件要求和合同约定。

6.2.3  外观质量大部分是靠感官观测、检验进行检查评定的，特殊情况下，可建立样品(件)作为外观质量的实物标准，减少检查评定的主观性。

6.2.4  对于外观质量进场检查不合格的材料、构配件和设备，应依据相关工程建设标准进行处理。

### 6.3  检查内容

建筑材料、构配件和设备的外观质量检查，应依据相应专业技术标准的要求，对其品种、规格、型号、尺寸以及观感质量进行检查。

项目监理机构对于进场材料、构配件和设备的外观质量检查，在设计文件和相关合同没有特殊要求的情况下，应依据各专业工程的施工质量验收规范执行，具体检查内容可参照第12章《外观质量检查内容索引》执行。

# 7  设备开箱检验

### 7.1  工作依据

7.1.1  《建设工程监理规程》DB11/382-2017

[条文摘录]：4.1.3  项目监理机构应对用于工程的材料、构配件和设备进行进场检查验收，其质量必须符合工程建设标准、设计文件要求和合同约定。

[条文摘录]：4.3.7  项目监理机构应审查施工单位报送的材料、构配件和设备质量证明文件，会同施工单位对材料、构配件和设备的外观质量进行检查，并审查施工单位报送的复验结果，签认《材料、构配件进场检验记录》、《设备开箱检验记录》。

7.1.2   《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

[条文摘录]：3.0.3   建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：1 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

### 7.2  基本要求

7.2.1  项目监理机构应参加由设备采购单位组织的设备开箱检验。

7.2.2  设备开箱检验参加的单位应包括建设单位、施工单位、项目监理机构、供货单位等。

7.2.3  设备开箱检验的依据包括相关合同文件、设计文件、装箱清单等。

7.2.4  设备开箱检验前应查看场地、环境、气候、人员、机械等是否满足开箱条件。

7.2.5  设备开箱检验时，现场应检查包装情况、随机文件、备件与附件、外观情况，必要时进行相关测试。

7.2.6  设备开箱检验应留有影像资料，包括设备原包装、开箱过程等。

7.2.7  设备开箱检验符合要求，项目监理机构应在《设备开箱检验记录》上签字。

7.2.8  对于设备开箱不符合要求的，应配合做好处置，并做记录。

### 7.3  开箱检验内容

设备开箱检验的内容主要包括：

1  装箱清单的检查：应符合工程设计和供货合同约定，内容完整。

2  外观检查：包括设备内外包装和设备及附件的外观是否完好、有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形、锈蚀等。

3  数量检查：应依据合同和装箱单，核对装箱、设备、附件、备件、专用工具、材料等数量。

4  规格、型号、参数检查：应依据合同、设计文件要求，核对设备、附件、备件、专用工具、材料的规格、型号、参数。

5  随机文件检查：随机文件一般包括质量证明文件、安装及使用说明书、技术资料等。

6  产品标识检查：设备的产品标识应清晰无误.

7  齐套性检查：设备及所需的部件、配件是否配套完整满足合同、设计和使用要求。

8  性能测试：对有进场测试要求的设备，应在开箱时进行相关测试。

项目监理机构可依据各专业规范的要求进行设备开箱检验，并兼顾设计文件和相关合同的特殊要求，具体检验内容可参照第14章《设备开箱检验记录内容索引》执行。

# 8 见证取样

### 8.1  工作依据

8.1.1  《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2013

[条文摘录]：3.0.6　建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：4 对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验；

8.1.2 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013

[条文摘录]：5.2.9　项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件，并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。对已进场经检验不合格的工程材料、设备、构配件，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

8.1.3 《建设工程监理规程》DB11/382-2017

[条文摘录]：4.2.8　项目监理机构应审查施工单位的检测试验计划，编制见证计划。

[条文摘录]：4.3.9  项目监理机构应按规定填写《见证人告知书》，并按见证计划实施见证，填写《材料见证记录》，及时检查试验检测结果。

8.1.4  关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》的通知（京建质[2009]289号）

[条文摘录]：第九条　在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的见证取样和送检进行见证。试验人员应在试样或其包装上作出标识、封志。

### 8.2  基本要求

8.2.1  项目监理机构并按照有关规定或建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样。

8.2.2  项目监理机构应根据施工单位的检测试验计划，编制见证计划。

8.2.3  项目监理机构应按按见证计划实施见证取样和送检进行见证，并填写见证记录。

### 8.3  管理规定

8.3.1  施工单位按照规定制定检测试验计划，配备试验人员，负责施工现场的取样工作，做好材料取样记录、试块和试件的制作、养护记录等。

8.3.2  监理单位按规定配备足够的见证人员，负责见证取样和送检的现场见证工作。

8.3.3  见证人员应由具备建设工程施工试验知识的专业技术人员担任。见证人员确定后，应在见证取样和送检前告知该工程的质量监督机构和承担相应见证试验的检测机构。见证人员更换时，应在见证取样和送检前将更换后的见证人员信息告知检测机构和监督机构。

8.3.4  见证取样方法、抽样检验方法应严格按相关工程建设标准执行。

8.3.5  在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的见证取样和送检进行见证。见证人员填写见证记录。

8.3.6  试验人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应至少标明试件编号、取样日期等信息，并由见证人员和试验人员签字。

8.3.7  见证取样和送检的检测报告，应加盖检测机构“有见证试验”专用章。

### 8.4  见证取样内容

根据《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》的通知（京建质[2009]289号）规定，对于房屋建筑工程，下列涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检：

（1）用于承重结构的混凝土试块；

（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂；

（7）防水材料；

（8）预应力钢绞线、锚夹具；

（9）建筑外窗；

（10）钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验；

（11）建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等；

（12）国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。

根据见证取样和送检的管理规定，建筑材料、构配件和设备进场检验见证内容共22类，具体材料名称、产品标准、复验依据、复验项目、组批原则、取样规定可参照第13章《见证取样内容索引》执行。

# 9  合格签认

### 9.1  工作依据

9.1.1  《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2013

[条文摘录]：3.0.3　建筑工程的施工质量控制应符合下列规定：1 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经监理工程师检查认可。

9.1.2  《建设工程监理规程》DB11/382-2017

[条文摘录]：4.1.3  项目监理机构应对用于工程的材料、构配件和设备进行进场检查验收，其质量必须符合工程建设标准、设计文件要求和合同约定。

[条文摘录]：4.3.7  项目监理机构应审查施工单位报送的材料、构配件和设备质量证明文件，会同施工单位对材料、构配件和设备的外观质量进行检查，并审查施工单位报送的复验结果，签认《材料、构配件进场检验记录》、《设备开箱检验记录》。

### 9.2  工作程序

### 9.3  基本要求

9.3.1  项目监理机构应按照相关验收规范、设计文件及有关施工技术标准的要求对进场物资进行外观质量检查，并做好记录。

9.3.2  建筑工程使用的各种主要物资应有相应的质量证明文件，并具有追溯性。质量证明文件的内容和形式应根据产品标准和产品特性确定，并应符合工程建设标准的要求。同一物资有多种质量证明文件时，宜收集齐全。

9.3.3  消防、电力、卫生、环保等有关物资，须经行政管理部门认可的，应有相应的认可文件。

9.3.4  进口材料和设备应有中文安装使用说明书及性能检测报告。

9.3.5  强制认证产品应有产品基本安全性能认证标志（CCC)，认证证书应在有效期内。

9.3.6  项目监理机构在审查过程中发现不满足申报条件时，应及时反馈施工单位重新申报或做退场处理。

9.3.7  材料、构配件、设备是否可以进场使用，还存在是否与合同文件约定一致的情况，如与建设工程施工合同或采购合同 (含封样）有偏差，也不应同意进场使用。不同意进场使用的情况下，项目监理机构也应留存随报审表报来的相关资料作为过程记录。对于不满足要求的内容应在审批表上说明。

9.3.8  质量证明文件如非原件，应加盖“原件存放章”并由保管人签字。

9.3.9  签字、盖章要求：施工项目经理部的施工单位材料验收负责人、分包单位材料验收负责人应签字，涉及结构主体和节能等重要材料要求专业技术负责人、质检员、材料员同时签字；项目监理机构应由专业监理工程师签字，注明审查日期。

9.3.10  施工单位填写的申报日期，不能作为材料、构配件的可以使用的时间，最终材料、构配件的允许使用时间以专业监理工程签署的日期为准。

9.3.11  份数、留存方：《材料、构配件进场检验记录》或《设备开箱检验记录》应一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。

# 10  不合格处置

### 10.1  工作依据

10.1.1  《北京市建设工程质量管理条例》

### [条文摘录]：第四十条　施工单位应当按照规定对建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件及有关专业工程材料进行进场检验;实施监理的建设工程，应当报监理单位审查;未经审查或者经审查不合格的，不得使用。

### 监理单位应当监督施工单位将进场检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件或者有关专业工程材料退出施工现场，并进行见证和记录。

[条文摘录]：第四十二条　发现检测结果不合格且涉及结构安全的，工程质量检测单位应当自出具报告之日起2个工作日内，报告住房城乡建设或者其他专业工程行政主管部门。行政主管部门应当及时进行处理。

10.1.2  《建设工程监理规程》DB11/382-2017

[条文摘录]：4.3.10　材料、构配件和设备未经项目监理机构审查或经审查不合格的，不得使用。

项目监理机构应当监督施工单位将进场检验不合格的材料、构配件和设备退出施工现场，并进行见证和记录。

### 10.2  工作程序

10.2.1  项目监理机构通过进场检验、进场复验，发现进场材料、构配件和设备不合格情况时，应在《材料、构配件进场检验记录》和《设备开箱检验记录》中明确签署退场意见。

10.2.2  施工单位根据监理指令，在项目监理机构的监督下，封存相应批次不合格材料、构配件和设备，并组织退场。

10.2.3　退场过程应留存影像资料（包括封样、装车、车牌、车辆驶出现场出口），并形成《不合格材料、构配件和设备退场记录》，由见证人员、施工单位项目经理、总监理工程师签字，加盖施工项目经理部和项目监理机构章。

10.2.4  《不合格材料、构配件和设备退场记录》参考以下样式。

不合格材料、构配件和设备退场记录

工程名称：                                        编号：

| 物资名称 |  | 供应单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 生产单位 |  |
| 数 量 |  | 品 牌 |  |
| 进场时间 |  | 退场时间 |  |
| 采购单位 | □建设单位 □施工单位 |
| 不合格原因： |
| 处理意见： |
| 附件： |
| 退场见证人员签字： |
| 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字）： 年 月 日 时 分 | 项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字）： 年 月 日 时 分 |

第三部分 建筑材料、构配件和

设备进场质量控制内容索引

# 11  质量证明文件审查内容索引

表11  建筑材料、构配件和设备质量证明文件审查内容索引表

| 序号 | 分部 工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 材料 | 构配件 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 地基 | 素土、灰土地基 | 素土 灰土土料 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 砂和砂石地基 | 砂 [1③⑧] 石 [1③⑧] |  |  |
|  |  |  | 土工合成材料地基 | 土工合成材料 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 粉煤灰地基 | 粉煤灰土料 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 强夯地基 | —— |  |  |
|  |  |  | 注浆地基 | 水泥 [1①③④+2①] 砂 [1③⑧] 黏土 粉煤灰 [1①③] 水玻璃 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 预压地基 | 滤水管 [1①] 塑料排水带 [1①] 砂 [1③] |  |  |
|  |  |  | 砂石桩复合地基 | 砂石料 [1③] |  |  |
|  |  |  | 高压喷射注浆复合地基 | 水泥 [1①③④+2①] 外掺（加）剂 速凝剂、速凝早强剂、悬浮剂、塑化剂、 |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 地基 | 高压喷射注浆复合地基 | 防水剂 [1①③+2①] 掺合料 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 水泥土搅拌桩地基 | 水泥 [1①③④+2①] 外掺剂 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 土和灰土挤密桩 复合地基 | 黏土或粉质粘土 灰土土料 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 水泥粉煤灰 碎石桩复合地基 | 混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  | 夯实水泥土桩复合地基 | 水泥土料 [1①③] |  |  |
|  |  | 基础 | 无筋扩展基础 | 砖 [1①③+2①] 毛石 [1③⑧] 混凝土 [1①③⑪+2①] 砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土扩展基础 | 混凝土 [1①③⑪+2①] 钢筋 [1①③⑪*+2①]（ *指供应商的承诺书） |  |  |
|  |  |  | 筏形与箱形基础 | 混凝土 [1①③⑪+2①] 钢筋 [1①③⑪+2①] 预埋件 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 钢筋混凝土预制桩 | 电焊条 [1①] 混凝土 [1①③⑪+2①] | 钢筋混凝土预制桩[1①③⑪+2②] |  |
|  |  |  | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 泥浆 钢筋 [1①③⑪+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] 法兰或双螺接头 [1①] 水泥 [1①③④+2①] |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 基础 | 干作业成孔桩 | 混凝土 [1①③⑪+2①] 钢筋 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  | 长螺旋钻孔压灌桩基础 | 混凝土 [1①③⑪+2①] 钢筋 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  | 沉管灌注桩 | 混凝土 [1①③⑪+2①] 钢筋 [1①③⑪+2①] 焊条 [1①] | 混凝土预制桩尖或钢桩尖[1①③⑪] |  |
|  |  |  | 钢桩 | H型钢及其他异型钢 [1①③+2①] 钢管 [1①③④+2①] 连接板（筋） [1①③+2①] 焊丝（自动焊）或焊条 [1①] | 成品钢桩[1①] |  |
|  |  |  | 锚杆静压桩 | 精制螺纹钢筋 [1①③⑪+2①] 螺栓 [1①③+2①] 焊条 [1①] | 成品桩[1①⑪] |  |
|  |  |  | 岩石锚杆基础 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 水泥 [1①③④+2①] 砂 [1③⑧] 细石混凝土 [1①③⑪+2①] 碎石 [1③⑧] |  |  |
|  |  |  | 沉井与沉箱 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] 自密实混凝土[1①③⑪+2①] 预埋件 [1①③] 泥浆 |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 基坑 支护 | 排桩 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] 泥浆 |  |  |
|  |  |  | 板桩围护墙 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] | 成品预制钢筋混凝土板 [1①③⑪] 钢板桩 [1①③] |  |
|  |  |  | 咬合桩围护墙 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  | 型钢水泥土搅拌墙 | H型钢 [1①③] 水泥 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  | 土钉墙 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 钢管 [1①+2①] 水泥 [1①③④+2①] 砂 [1③⑧] 碎石 [1①⑧] 焊条 [1①] 外加剂 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 地下连续墙 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] 泥浆 预制钢筋接驳器 [1①③⑪] 预埋件 [1①③] | 预制地下连续墙段 [1①③⑪] 预制接头 [1①③⑪] |  |
|  |  |  | 重力式水泥土墙 | 水泥 [1①③④+2①] 掺合料 [1①③] |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 基坑 支护 | 内支撑 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] 钢板 [1①③+2①] 螺栓 [1①③] | 钢支撑构件 [1①③] 连接构件 [1①③] 钢立柱 [1①③] |  |
|  |  |  | 锚杆 | 钢绞线 [1①③⑪+2①] 高强度钢丝 [1①③+2①] 预应力螺纹钢筋 [1①③⑪+2①] 普通钢筋 [1①③⑪+2①] 钢管 [1①③+2①] 型钢 [1①③] 锚具 [1①③] 承压板 [1①③] 水泥 [1①③④+2①] 砂 [1③⑧] 外加剂 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 与主体结构相 结合的基坑支护 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 螺纹套筒接头 [1①②③] 套筒连接器 [1①] 预埋件 [1①③] 混凝土 [1①③⑪+2①] | 钢管立柱 [1①③] |  |
|  |  | 地下水 控制 | 降排水 | / |  |  |
|  |  |  | 回灌 | / |  |  |
|  |  | 土方 | 土方开挖 | / |  |  |
|  |  |  | 土石方回填 | 回填土料 |  |  |
|  |  |  | 场地平整 | 回填土料 |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 边坡 | 喷锚支护 | 钢筋 [1①③⑪+2①] 水泥 [1①③④+2①] 砂[1③⑧] 石 [1③⑧+2①] 外加剂 [1①③+2①] 焊条 [1①] |  |  |
|  |  |  | 挡土墙 | 石材 [1①③⑧] 砂浆 [1①③+2①] 混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  | 边坡开挖 | / |  |  |
|  |  | 地下 防水 | 主体结构防水 | 防水混凝土 | 防水混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 防水砂浆 | 聚合物水泥砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 卷材防水 | 防水卷材 [1①③④+2①] 基层处理剂 [1①③+2①] 胶粘剂 [1①③+2①] 胶粘带 [1①③+2①] 密封材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 防水涂料 | 防水涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 涂料塑料 防水板 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物）（EVA） [1①③+2①] |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 地下 防水 | 主体结构防水 | 金属板防水层 | 金属板 [1①③+2①] 焊接材料 [1①] |  |  |
|  |  |  | 细部构造防水 | 施工缝 | 橡胶止水带 [1①③+2①] 腻子型遇水膨胀止水条 [1①③+2①] 遇水膨胀止水胶 [1①③+2①] 水泥基渗透结晶防水涂料 [1①③+2①] 外涂防水涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 变形缝 | 止水带 [1①③+2①] 填缝材料 [1①③] 密封材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 后浇带 | 遇水膨胀止水条 [1①③+2①] 遇水膨胀止水胶 [1①③+2①] 止水带 [1①③+2①] 补偿收缩混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 穿墙管 | 遇水膨胀止水条 [1①③+2①] 密封材料（改性沥青、细石混凝土、钢板焊接密封） [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 埋设件 | 密封材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 预留通道接头 | 止水带 [1①③+2①] 止水条 [1①③+2①] 止水胶 [1①③+2①] 密封材料 [1①③+2①] |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 地下 防水 | 细部构造防水 | 桩头防水 | 防水砂浆 [1①③+2①] 防水涂料 [1①③+2①] 止水条 [1①③+2①] 密封材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 孔口 | 防水卷材 [1①③④+2①] 防水涂料 [1①③+2①] 密封材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 坑、池 | 防水混凝土 [1①③⑪+2①] 防水卷材 [1①③④+2①] 防水涂料 [1①③+2①] 密封材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 特殊施工法结构防水 | 锚喷支护 | 水泥 [1①③④+2①] 砂 [1③⑧] 石 [1③⑧] 速凝剂 [1①③+2①] 钢筋 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 地下连续墙 | 防水混凝土 [1①③⑪+2①] 钢筋 [1①③⑪+2①] 接驳器 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 沉井 | 防水混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 逆筑结构 | 补偿性收缩混凝土 [1①③⑪+2①] 遇水膨胀止水条或止水胶 [1①③+2①] 预埋注浆管 [1①] |  |  |
| 1 | 地基与基础 | 地下 防水 | 排水 | 渗排水、盲沟排水 | 砂 [1③⑧] 石 [1③⑧] |  |  |
|  |  |  |  | 塑料排水板排水 | 排水板 [1①③] 土工布（聚酯无纺布） [1①③] |  |  |
|  |  |  | 注浆 | 注浆 | 水泥 [1①③④+2①] 化学浆液 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 结构裂缝注浆 | 结构裂缝注浆液 [1①③+2①] |  |  |
| 2 | 主体 结构 | 混凝土结构 | 钢筋 | 钢筋 [1①③⑪＋2①] 成型钢筋 [1①③⑪＋2①] 钢筋机械连接套筒 [1①③＋2①] 焊条 [1①③] | 预埋件 [1①③] |  |
|  |  |  | 混凝土 | 预拌混凝土 [1①⑪＋2①] |  |  |
|  |  |  | 预应力 | 有粘结预应力钢绞线 [1①③⑪＋2①] 无粘结预应力钢绞线 [1①③⑪＋2①] 预应力混凝土用钢筋 [1①③⑪＋2①] 锚具 [1①③+2①] 夹具 [1①③+2①] 成孔管道(金属波纹管、塑料波纹管) [1①③] |  |  |
|  |  |  | 现浇结构 | / |  |  |
|  |  |  | 装配式结构 | 套筒 [1①③+2①] 灌浆料 [1①③+2①] 预拌混凝土 [1①⑪＋2①] | 预制构件 [1①③+2① |  |
| 2 | 主体 结构 | 砌体结构 | 砖砌体 | 混凝土多孔砖 [1①③+2①] 混凝土实心砖 [1①③+2①] 蒸压灰砂砖 [1①③+2①] 蒸压粉煤灰砖 [1①③+2①] 砂浆 [1①③+2①] 钢筋 [1①③＋2①] | 预制梁 [1①③+2①] 预制板 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 混凝土小型空心砌块砌体 | 混凝土小型空心砌块 [1①③＋2①] 砂浆 [1①③＋2①] 钢筋 [1①③＋2①] 混凝土 [1①③+2①] | 预制梁 [1①③+2①] 预制板 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 石砌体 | / |  |  |
|  |  |  | 配筋砌体 | 蒸压混凝土砌块 [1①③+2①] 轻骨料混凝土小型空心砌块 [1①③+2①] 砂浆 [1①③] 钢筋 [1①③+2①] | 预制梁 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 填充墙砌体 | 烧结空心砖 [1①③+2①] 蒸压混凝土砌块 [1①③+2①] 轻骨料混凝土小型空心砌块 [1①③+2①] 砂浆 [1①③] | 预制梁 [1①③+2①] |  |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接 | 焊条 [1①③] 焊钉及瓷环 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 紧固件连接 | 普通螺栓、铆钉、自攻钉、锚拴等标准件 [1①③] 高强度螺栓 [1①③+2①] |  |  |
| 2 | 主体 结构 | 钢结构 | 钢零部件加工 | 钢材、钢铸件 [1①③⑪+2①] 钢材混批、板厚等于或大于40mm且有Z向性能要求的厚板、一级结构大跨度结构中主要受力构件所用钢材 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  | 钢构件组装及预拼装 |  | 钢构件 [1①③+2①]（实施场外监理的由钢结构生产企业提供的相关证明文件） |  |
|  |  |  | 单层钢结构安装 |  |  |  |
|  |  |  | 多层及高层钢结构安装 |  |  |  |
|  |  |  | 钢网架结构安装 | 钢结构用橡胶垫 [1①③+2①] | 焊接球节点 [1①③+2①+3①③] 螺栓球节点 [1①③+2①] 钢杆件 [1①③] |  |
|  |  |  | 压型金属板 |  | 成型板 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 钢构涂装 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  | 钢管 混凝土结构 | 钢管加工制作 | 钢板 [1①③⑪+2①] 焊条[1①③] |  |  |
|  |  |  | 钢管构件拼装 |  | 钢管[1①③] |  |
| 2 | 主体 结构 | 钢管 混凝土结构 | 钢管与梁连接 | 焊条 [1①③] 普通螺栓 [1①③] 高强度螺栓 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 钢管内钢筋骨架 | 钢筋[1①③+2①] 焊条 [1①③] | 钢筋骨架 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 钢管内 混凝土浇筑 | 预拌混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  | 型钢 混凝土结构 | 型钢焊接 | 型钢[1①③⑪+2①] 焊条 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 紧固件连接 | 普通螺栓 [1①③] 高强螺栓 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 型钢与钢筋连接 | 钢筋 [1①③+2①] 焊条 [1①③] 钢筋连接器[1①③+2①] | 型钢 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 型钢构件组装及预拼装 | 螺栓 [1①③] | 型钢构件 [1①③] |  |
|  |  |  | 型钢安装 | 普通螺栓 [1①③] 高强度螺栓 [1①③+2① ] 焊条 [1①③] | 型钢构件 [1①③] |  |
|  |  |  | 混凝土 | 预拌混凝土 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  | 铝合金结构 | 铝合金焊接 | 焊接材料 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 紧固件连接 | 普通螺栓 [1①③] 自攻螺钉、铆钉、拉铆钉 [1①③] 高强度螺栓 [1①③+2①] |  |  |
| 2 | 主体 结构 | 铝合金结构 | 铝合金零部件加工 | 铝合金型材 [1①③⑪+2①] |  |  |
|  |  |  | 铝合金构件组装 | 铝合金型材 [1①③⑪+2①] 螺栓 [1①③+2①] 铆钉 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 铝合金构件 预拼装 | 螺栓 [1①③] | 铝合金梁、柱、檩 [1①③] |  |
|  |  |  | 铝合金框架结构安装 | 高强度螺栓 [1①③+2①] | 铝合金梁、柱、檩、平台、梯、栏杆、金属压型板等 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 铝合金空间网格结构安装 | 支承锚栓 [1①③] 支承垫块 [1①③] 橡胶垫 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 铝合金面板 |  | 压型面板 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 铝合金幕墙结构安装 | 型钢 [1①③+2①] 支承板 [1①③] 螺栓 [1①③] 铝合金型材 [1①③+2①] 连接件 [1①③] | 预埋件 [1①③] |  |
|  |  |  | 防腐处理 | 防腐涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  | 木结构 | 方木和原木结构 | 方木 [1①③+2①] 板材 [1①③+2①] 原木 [1①③+2①] 圆钉 [1①③] |  |  |
| 2 | 主体 结构 | 木结构 | 胶合木结构 | 层板 [1①③+2①] 方木 [1①③+2①] 圆钉 [1①③] 螺栓 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 轻型木结构 | 规格材 [1①③+2①] 板材层板 [1①③+2①] 钢筋 [1①③+2①] 混凝土 [1①③+2①] 螺栓 [1①③+2①] 圆钉 [1①③] |  |  |
|  |  |  | 木结构的防护 | 防腐剂 [1①③+2①] 防火剂 [1①③+2①] 防虫剂 [1①③+2①] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 基层 铺设 | 基土 | 基土 |  |  |
|  |  |  |  | 灰土 垫层 | 熟化石灰/磨细生石灰/粉煤灰 [1①③] 粘土或粉质粘土、粉土 |  |  |
|  |  |  |  | 砂垫层 | 砂 [1③⑧] |  |  |
|  |  |  |  | 砂石 垫层 | 砂石 [1③⑧] |  |  |
|  |  |  |  | 碎石 垫层 | 碎石 [1③⑧] |  |  |
|  |  |  |  | 碎砖 垫层 | 碎砖 [1③⑧] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 基层 铺设 | 三合土垫层和四合土垫层 | 水泥 [1①③④+2①] 石灰 [1①③] 砂 [1③⑧] 碎砖 [1③⑧] |  |  |
|  |  |  |  | 炉渣垫层 | 炉渣 [1③⑧）] 水泥 [1①③④+2①] 石灰 [1①③] |  |  |
|  |  |  |  | 水泥混凝土和陶粒混凝土垫层 | 预拌混凝土 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 水泥砂浆找平层 | 水泥砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 水泥混凝土找平层 | 水泥混凝土 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 隔离层 | 卷材类、涂料类隔离层材料 [1①②③④+2①] 水泥类防水隔离层 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 填充层 | 水泥 [1①③④+2①] 松散材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 绝热层 | 绝热层材料 [1①②③+2①] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 整体面层铺设 | 水泥混凝土楼面层 | 预拌混凝土 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 水泥砂浆地面 | 水泥砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 现浇水磨石楼地面 | 水泥 [1①③④+2①] 石粒 [1③⑧] 导电材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 硬化耐磨面层 | 金属渣、屑、纤维或石英砂、金刚砂 [1③⑧] 水泥 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 防油渗面层 | 防油渗混凝土 [1①③+2①] 防油渗涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 不发火（防爆） 面层 | 不发火（防爆）混凝土 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 自流平面层 | 水泥基、石膏基、合成树脂基等自流平面层涂料 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 涂料 面层 | 丙烯酸、环氧、聚氨脂等树脂型涂料 [1①②③+2①] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 整体面层铺设 | 塑胶 面层 | 现浇型塑胶材料 [1①②③+2①] 塑胶卷材 [1①②③+2①] 胶粘剂 [1①②③] |  |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的整体面层 | 水泥混凝土 [1①③+2①] 水泥砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 板块面层铺设 | 砖面层 | 地面砖 [1①②③+2①] 砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 大理石和花岗石面层 | 大理石或花岗石 [1①③+2①] 砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 预制板块面层 | 预制板块（水泥混凝土、水磨石、人造石） [1①②③] 砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 料石面层 | 天然条石和块石 [1①③] 砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 塑料板面层 | 塑料板块 [1①②③+2①] 塑料卷材 [1①②③+2①] 胶粘剂 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 活动地板面层 | 活动地板 [1①②③+2①] | 地板横梁、金属支架 [1①③+2①] |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 板块面层铺设 | 金属板面层 | 镀锌板/镀锡板/复合钢板/彩色涂层板/铸铁板/不锈钢板/铜板及其他合成金属板 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 地毯面层 | 地毯块材或卷材 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的板块面层 | 缸砖/陶瓷地砖/花岗石/水磨石块/人造石板块/塑料板等 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 木、竹面层铺设 | 实木地板、实木集成地板、竹地板面层 | 实木地板/实木集成地板/竹地板面层 [1①②③+2①] 木搁栅 [1①③+2①] 垫木 [1①③+2①] 垫层地板 [1①③+2①] 胶粘剂 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 实木复合木地板 | 实木复合木地板 [1①②③+2①] 木搁栅 [1①③+2①] 垫木 [1①③+2①] 垫层地板 [1①③+2①] 胶粘剂 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 浸渍纸层压木质地板面层 | 浸渍纸层压木质地板 [1①②③+2①] 木搁栅 [1①③+2①] 垫木 [1①③+2①] 垫层地板 [1①③+2①] 胶粘剂 [1①②③+2①] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 木、竹面层铺设 | 软木类地板面层 | 软木类地板 [1①②③+2①] 胶粘剂 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的木板面层 | 复合地板、浸渍纸层压木质地板 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  | 抹灰 | 一般 抹灰 | / | 预拌砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 保温层薄抹灰 | / | 预拌砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 装饰 抹灰 | / | 预拌砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 清水砌体勾缝 | / | 水泥 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  | 外墙防水 | 外墙砂浆防水 | / | 普通防水砂浆 [1①③+2①] 聚合物水泥防水砂浆 [1①③+2①] 密封材料 [1①③④+2①] 界面处理材料 [1①③+2①] 耐碱玻璃纤维网 [1①③+2①] 热镀锌电焊网 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 涂膜 防水 | / | 聚合物水泥防水涂料/聚合物乳液防水涂料/聚氨酯防水涂料 [1①③+2①] 界面处理材料 [1①③+2①] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 外墙防水 | 涂膜 防水 | / | 密封材料 [1①③④+2①] 耐碱玻璃纤维网 [1①③+2①] 热镀锌电焊网 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 透气膜防水 | / | 防水透气膜 [1①③+2①] 界面处理材料 [1①③+2①] 密封材料 [1①③④+2①] 密封胶带 [1①③+2①] 耐碱玻璃纤维网 [1①③+2①] 热镀锌电焊网 [1①③+2①] |  |  |
|  |  | 门窗 | 木门窗安装 | / |  | 木门窗 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 金属门窗安装 | / |  | 金属门窗 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 塑料门窗安装 | / |  | 塑料门窗 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 特种门安装 | / |  | 防火门 [1①③④⑥+2①] 其他特种门（防盗门、自动门、旋转门、金属卷帘门等） [1①③④+2①] 配件 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 门窗玻璃安装 | / |  | 玻璃 [1①③④⑥+2①] |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 吊顶 | 整体面层吊顶 | / | 整体饰面材料 [1①③+2①] 人造木板1①③④+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+①②] | 吊顶龙骨 [1①③+2①] 吊杆 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 板块面层吊顶 | / | 板块饰面材料 [1①③+2①] | 吊顶龙骨 [1①③+2①] 吊杆 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 格栅吊顶 | / | 格栅饰面材料 [1①③+2①] | 吊顶龙骨 [1①③+2①] 吊杆 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] |  |
|  |  | 轻质 隔墙 | 板材 隔墙 | / | 接缝材料 [1①③+2①] | 吊顶龙骨 [1①③+2①] 吊杆 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 骨架 隔墙 | / | 龙骨 [1①③] 墙面板 [1①③+2①] 人造木板 [1①③④+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+①②] 填充材料 [1①③+2①] 嵌缝材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 活动 隔墙 | / |  | 墙板 [1①③+2①] 组装、推拉和制动的构配件 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 玻璃 隔墙 | / | 玻璃砖 [1①③+2①] 隔墙玻璃板 [1①③④⑥+2①] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 饰面板 | 石板 安装 | 湿贴 | 石材板 [1①③+2①] 水泥砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 干挂 | 石材板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] | 埋件 [1①③+2①] 连接件 [1①③+2①] 龙骨 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 陶瓷板安装 | / | 陶瓷板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] | 埋件 [1①③+2①] 连接件 [1①③+2①] 龙骨 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 木板安装 | / | 木饰面板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] | 埋件 [1①③+2①] 连接件 [1①③+2①] 龙骨 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 金属板安装 | / | 金属板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] | 埋件 [1①③+2①] 连接件 [1①③+2①] 龙骨 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 塑料板安装 | / | 塑料板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] | 埋件 [1①③+2①] 连接件 [1①③+2①] 龙骨 [1①③+2①] |  |
|  |  | 饰面砖 | 外墙饰面砖粘贴 | / | 外墙面砖 [1①③+2①] 砂浆 [1①③④+2①] 胶粘剂 [1①③+2①] 勾缝材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 内墙饰面砖粘贴 | / | 内墙砖 [1①③+2①] 砂浆 [1①③④+2①] 胶粘剂 [1①③+2①] 勾缝材料 [1①③+2①] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 幕墙 | 玻璃幕墙安装 | / | 玻璃面板 [1①③④⑥+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] 结构胶 [1①③+2①] 密封胶 [1①③+2①] 橡胶制品 [1①③+2①] 隔热保温材料 [1①③+2①] 镀锌铁板/耐热钢板 [1①③+2①] 防火封堵材料 [1①③④⑥+2①] 焊接材料 [①③+2①] | 金属框架构件 [1①③+2①] 后置埋件 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] 化学锚栓 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 金属幕墙安装 | / | 金属面板 [1①③+2①] 铝塑复合板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] 结构胶 [1①③+2①] 密封胶 [1①③+2①] 隔热保温材料 [1①③+2①] 镀锌铁板/耐热钢板 [1①③+2①] 防火封堵材料 [1①③④⑥+2①] 焊接材料 [①③+2①] | 金属框架构件 [1①③+2①] 后置埋件 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] 化学锚栓 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 石材幕墙安装 | / | 石材板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] 结构胶 [1①③+2①] 密封胶 [1①③+2①] 隔热保温材料 [1①③+2①] 镀锌铁板/耐热钢板 [1①③+2①] 防火封堵材料 [1①③④⑥+2①] 焊接材料 [①③+2①] | 金属框架构件 [1①③+2①] 后置埋件 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] 化学锚栓 [1①③+2①] |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 幕墙 | 陶板幕墙安装 | / | 陶板 [1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①+2①] 结构胶 [1①③+2①] 密封胶 [1①③+2①] 隔热保温材料 [1①③+2①] 镀锌铁板/耐热钢板 [1①③+2①] 防火封堵材料 [1①③④⑥+2①] 焊接材料 [①③+2①] | 金属框架构件 [1①③+2①] 后置埋件 [1①③+2①] 膨胀螺栓 [1①③+2①] 化学锚栓 [1①③+2①] |  |
|  |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰 | / | 水性涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 溶剂型涂料 涂饰 | / | 溶剂型涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 美术 涂饰 | / | 美术涂料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  | 裱糊与软包 | 裱糊 | / | 壁纸 [1①③+2①] 墙布 [1①③+2①] 胶粘剂 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 软包 | / | 面料 [1①③+2①] 龙骨 [1①③+2①] 衬板 [1①③+2①] 边框 [1①③+2①] 胶粘剂 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+①②] |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 | 细部 | 橱柜 制作与安装 | / | 橱柜板材（木材、花岗岩） [1①③+2①] 橱柜板材（人造木板） [1①③④+2①] | 成品橱柜 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | / | 木材 [1①③+2①] 花岗岩 [1①③+2①] 人造木板 [1①③④+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+2①②] | 窗帘盒配件 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 门窗套制作与安装 | / | 木材 [1①③+2①] 花岗岩 [1①③+2①] 人造木板 [1①③④+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+①②] |  |  |
|  |  |  | 护栏和扶手 制作与安装 | / | 护栏材料 [①③+2①] 护栏玻璃 [1①③④⑥+2①] | 预埋件 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 花饰制作与 安装 | / | 花饰 [1①③+2①] |  |  |
| 4 | 屋面 | 基层与保护 | 找坡层和找平层 | 钢筋 [1①③+2①] 混凝土 [1①③+2①] 细石混凝土 [1①③] 水泥砂浆 [1①③] 轻集料混凝土（陶粒、膨胀珍珠岩等）[1①③] 多孔混凝土（泡沫、加气块） [1①③] 焦渣混凝土 [1①] |  |  |
| 4 | 屋面 | 基层与保护 | 隔汽层 | 防水卷材 [1①③④+2①] 防水涂料 [1①③+2①] 防水透气膜 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 隔离层 | 防水卷材 [1①③④+2①] 土工布 [1①③+2①] 塑料膜 [1①③] 聚酯无纺布 [1①③] 低标号砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 保护层 | 细石混凝土 [1①+2①] 水泥砂浆 [1①+2①] 块体材料 [1①③+2①] 涂料 [1①③] |  |  |
|  |  | 保温与隔热 | 板状材料保温层 | 硬质聚氨酯板 [1①②③+2①] 挤塑聚苯乙烯板 [1①②③+2①] 酚醛板 [1①②③+2①] EPS聚苯板 [1①②③+2①] 复合保温板材 [1①②③+2①] 泡沫玻璃保温板 [1①②③+2①] 加气混凝土板 [1①③+2①] 微孔硅酸钙板 [1①③+2①] 膨胀珍珠岩板 [1①③+2①] 胶粘剂 [1①③] 水泥砂浆 [1①③+2①] | 固定件（螺钉和垫片）[1①③] |  |
| 4 | 屋面 | 保温与隔热 | 纤维材料保温层 | 玻璃棉 [1①②③+2①] 岩棉 [1①②③+2①] 矿渣棉制品 [1①②③+2①] 水泥纤维板 [1①③+2①] | 固定件[1①] 金属龙骨[1①③] 保温龙骨[1①③] 防水密封胶带[1①③] |  |
|  |  |  | 喷涂硬泡聚氨酯 保温层 | 喷涂聚氨酯硬泡体 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  | 现浇泡沫混凝土 保温层 | 泡沫混凝土 [1①②③+2①] |  |  |
|  |  |  | 种植隔热层 | 陶粒 [1①③] 土工布 [1①③+2①] 疏水骨料 [1①③] 耐根穿刺防水卷材[1①③④] | 凹凸排水板 [1①③] 网状交织排水板 [1①③] 挡板 [1①③] |  |
|  |  |  | 架空隔热层 | 砌块 [1①③+2①] 砌筑砂浆 [1①③+2①] 混凝土 [1①③+2①] 钢筋 [1①③+2①] 水泥砂浆 [1①③+2①] 粘接剂 [1①③] | 混凝土预制板[1①③④+2①] 预制架空隔热制品[1①③④+2①] 通风篦子 [1①] |  |
|  |  |  | 蓄水隔热层 | 防水混凝土 [1①③+2①] 水泥砂浆 [1①③+2①] |  |  |
|  |  | 防水与密封 | 卷材防水层 | 合成高分子卷材 [1①③④+2①] 高聚物改性沥青防水卷材[1①③④+2①] 沥青基防水卷材用基层处理剂 [1①③+2①] 高分子胶黏剂 [1①③+2①] 改性沥青胶黏剂 [1①③+2①] | 固定件 [1①③] |  |
| 4 | 屋面 | 防水与密封 | 卷材防水层 | 合成橡胶胶粘带 [1①③+2①] 耐根穿刺防水卷材 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  | 涂膜防水层 | 高聚物改性沥青防水涂料[1①③+2①] 合成高分子防水涂料 [1①③+2①] 聚合物水泥防水涂料 [1①③+2①] 胎体增强材料（聚酯无纺布、化纤无纺布）[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 复合防水层 | 合成高分子卷材 [1①③④+2①] 高聚物改性沥青防水卷材[1①③④+2①] 沥青基防水卷材用基层处理剂 [1①③+2①] 高分子胶黏剂 [1①③+2①] 改性沥青胶黏剂 [1①③+2①] 合成橡胶胶粘带 [1①③+2①] 高聚物改性沥青防水涂料[1①③+2①] 合成高分子防水涂料 [1①③+2①] 聚合物水泥防水涂料 [1①③+2①] 胎体增强材料（聚酯无纺布、化纤无纺布）[1①③+2①] | 固定件 [1①③] |  |
|  |  |  | 接缝密封防水 | 改性石油沥青密封材料[1①③④+2①] 合成高分子密封材料 [1①③④+2①] 硅酮建筑密封胶 [1①③+2①] 幕墙玻璃接缝用密封胶 [1①③+2①] 混凝土建筑接缝用密封胶[1①③+2①] 彩钢板用建筑密封胶 [1①③+2①] |  |  |
| 4 | 屋面 | 瓦面与板面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装 | 烧结瓦 [1①③+2①] 混凝土瓦 [1①③+2①] 聚合物改性沥青防水垫层[1①③+2①] 防腐涂料 [1①③+2①] 防锈涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③+2①②] | 木质望板 [1①③] 檩条 [1①③] 顺水条 [1①③] 挂瓦条 [1①③] 金属板 [1①③] 固定件 [1①③] |  |
|  |  |  | 沥青瓦铺装 | 玻纤胎沥青瓦 [1①③+2①] 聚合物改性沥青防水垫层[1①③+2①] 沥青基胶粘材料 [1①③+2①] | 檩条 [1①③] 顺水条 [1①③] 挂瓦条 [1①③] 金属板 [1①③] 固定件 [1①③] |  |
|  |  |  | 金属板铺装 | 金属面绝热夹芯板 [1①②③+2①] 压型金属板 [1①③+2①] 钢带 [1①③+2①] 钢绞线 [1①③④+2①] 防锈涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③+2①②] 防腐涂料 [1①③+2①] | 檩条 [1①③] 螺栓 [1①③] 固定件 [1①③] 钢索压管接头 [1①③+2①] 金属泛水板 [1①③] 变形缝 [1①③] |  |
|  |  |  | 玻璃采光顶铺装 | 型钢 [1①③+2①] 铝合金型材 [1①③+2①] 安全玻璃 [1①③⑥+2①] 焊接材料 [1①③+2①] 建筑用硅酮结构胶 [1①③+2①] 中空玻璃弹性密封胶 [1①③+2①] 硅酮建筑密封胶 [1①③+2①] 钢绞线 [1①③④+2①] 防锈涂料 [1①③+2①] | 紧固件 [1①③] 螺栓 [1①③] 高强螺栓 [1①③] 钢构件 [1①③+2①] 钢索压管接头 [1①③+2①] |  |
| 4 | 屋面 | 瓦面与板面 | 玻璃采光顶铺装 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③+2①②] |  |  |
|  |  | 细部 构造 | 檐口 |  | 金属压条 [1①③] 滴水槽 [1①③] |  |
|  |  |  | 檐沟和天沟 |  | 金属檐沟 [1①③] 滴水槽 [1①③] |  |
|  |  |  | 女儿墙和山墙 |  | 金属压条 [1①③] 滴水槽 [1①③] |  |
|  |  |  | 水落口 |  | 雨水斗 [1①③] 雨水篦子 [1①③] 承雨斗 [1①③] 金属水落管 [1①③] 塑料水落管 [1①③] 固定件 [1①③] |  |
|  |  |  | 变形缝 | 防火填充材料 [1①③+2①] 防水密封材料 [1①③+2①] 密封材料 [1①③+2①] 粘接剂 [1①③] | 金属成品变形缝 [1①③] 固定件 [1①③] |  |
|  |  |  | 伸出屋面管道 | 金属管材 [1①③+2①] 塑料管材 [1①③+2①] | 固定件 [1①③] |  |
|  |  |  | 屋面出入口 |  |  |  |
|  |  |  | 反梁过水孔 | 金属管材 [1①③] 塑料管材 [1①③] 防水密封材料 [1①③+2①] |  |  |
| 4 | 屋面 | 细部 构造 | 设施基座 | 密封材料 [1①③+2①] 防水密封材料 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 屋脊 |  |  |  |
|  |  |  | 屋顶窗 | 防水密封材料 [1①③+2①] | 金属排水板 [1①③] 固定件 [1①③] |  |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装 | 给水硬聚氯乙烯管PVC-U [1①③④+2①②] 给水涂塑复合钢管 [1①③④+2①②] 铜管 [1①③④+2①②] 聚丙烯管PP-R [1①③④+2①②] 不锈钢管 [1①③④+2①②] 球墨铸铁管 [1①③④+2①②] 衬塑热镀锌复合管材 [1①③④+2①②]型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] | 管件类（弯头、三通、四通、接头等） [1①③+2①] 阀门类 [1①③+2①] 水龙头 [1①③+2①] | / |
|  |  |  | 给水设备安装 | 给水涂塑复合钢管 [1①③④+2①②] 不锈钢管 [1①③④+2①②] 衬塑热镀锌复合管材 [1①③④+2①②] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] | 阀门 [1①③+2①] 橡胶组合式减震器 [1①③+2①] 橡胶软连接 [1①③+2①] 不锈钢软接头 [1①③+2①] | 水泵 [1①③⑤+2①] 不锈钢水箱 [1①③+2①] 水表 [1①③⑦+2①] 供水控制系统 [1①③+2①] 稳压泵组 [1①③⑤+2①] 气压罐 [1①③+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室内给水系统 | 给水设备安装 |  |  | 自动无塔给水设备 [1①③⑤+2①] 变频恒压给水设备 [1①③⑤+2①] 无负压给水设备[1①③⑤+2①] 箱泵智能一体化泵站系统 [1①③⑤+2①] 管网叠压增压给水设备 [1①③⑤+2①] 软化水系统 [1①③+2①] |
|  |  |  | 室内消火栓系统 安装 | 焊接钢管 [1①③+2①] 热浸镀锌钢管 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] | 沟槽件 [1①③+2①] 法兰 [1①③+2①] 消火栓 [1①③⑥+2①②] 阀门 [1①③+2①] 消火栓箱 [1①③+2①] 水枪 [1①③⑥+2①②] 水带 [1①③⑥+2①②] | 消火栓泵 [1①③⑤⑥+2①②] 消防水炮 [1①③⑥+2①②] 消火栓稳压罐 [1①③+2①] 稳压泵 [1①③⑤⑥+2①②] 稳压水箱 [1①③+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室内给水系统 | 消防喷淋系统安装 | 热浸镀锌钢管 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] | 喷头 [1①③⑥+2①②] 水流指示器 [1①③⑥+2①] 报警阀 [1①③⑥+2①②] 平衡阀 [1①③+2①] Y型过滤器 [1①③+2①] 减压阀 [1①③+2①] 信号阀 [1①③+2①②] | 喷淋泵 [1①③⑤⑥+2①②] 湿式报警阀组 [1①③⑥+2①②] 水力警铃 [1①③⑥+2①] 稳压水箱 [1①③+2①] |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | 橡塑保温管 [1①③+2①+3①③] 岩棉 [1①③+2①+3①③] 玻璃棉 [1①③+2①+3①③] | / | / |
|  |  |  | 管道冲洗、消毒 | / | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装 | PVC-U [1①③+2①] 机制柔性排水铸铁管 [1①③+2①] 高密度聚乙烯管HDPE [1①③+2①] 焊接钢管 [1①③+2①] 无缝钢管 [1①③+2①] 球墨铸铁管 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] | 管件类（弯头、三通、接头等） [1①③+2①] | 污水提升装置 [1①③+2①] 自动交运排水泵 [1①③⑤+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室内排水系统 | 雨水管道及配件安装 | PVC-U [1①③+2①] 不锈钢管 [1①③+2①] PE管 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] | 管卡 [1①③+2①] 雨水斗 [1①③+2①] 连接件 [1①③+2①] | 雨水泵 [1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 室内热水系统 | 管道及配件安装 | 高密度聚乙烯管HDPE [1①③+2①] CPVC [1①③+2①] 铝塑复合管PEX－AL－PEX [1①③+2①] 交联聚乙烯管道PE-X [1①③+2①] 聚丙烯PP-R [1①③+2①] 聚丁烯管道PB等 [1①③+2①] 铜管 [1①③+2①] 不锈钢管 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] |  | / |
|  |  |  | 辅助设备安装 |  | / | 太阳能热水器 [1①③+2①] 热交换器 [1①③+2①] 水泵 [1①③⑤+2①] 水箱 [1①③+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室内热水系统 | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | 橡塑保温材料 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 卫生 器具 | 卫生器具安装 |  | 连接件（弯头、直接、三通） [1①③+2①] | 大便器 [1①③+2①] 小便器 [1①③+2①] 浴缸 [1①③+2①] 淋浴房 [1①③+2①] 洗手盆 [1①③+2①] 洗涤盆 [1①③+2①] 净身盆 [1①③+2①] 拖布池 [1①③+2①] |
|  |  |  | 卫生器具给水配件安装 |  | 连接件（弯头、直接、三通） [1①③+2①] 阀门 [1①③+2①] | / |
|  |  |  | 卫生器具排水管道安装 | 排水硬聚氯乙烯管PVC-U [1①③+2①] 高密度聚乙烯管HDPE [1①③+2①] | 连接件（弯头、直接、三通） [1①③+2①] | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 室内供暖系统 | 管道及配件安装 | 交联聚乙烯管道PE-X [1①③+2①] 聚丙烯PP-R [1①③+2①] 聚丁烯管道PB [1①③+2①] 耐热非交联聚乙烯管道PE-RT [1①③+2①] 焊接钢管 [1①③+2①] 热浸镀锌钢管 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] | 管件类（弯头、三通、接头等） 阀门类 [1①③+2①] | 热交换器 [1①③+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室内供暖系统 | 管道及配件安装 | 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] |  |  |
|  |  |  | 辅助设备安装 | / | / | 集分水器 [1①③+2①] 换热器 [1①③+2①] 加压泵 [1①③⑤+2①] 循环水泵 [1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 散热器安装 |  | 管件类（弯头、三通、接头等） 阀门类 [1①③+2①] | 散热器 [1①③+2①] |
|  |  |  | 低温热水地板辐射供暖系统安装 | 交联聚乙烯管道PE-X [1①③+2①] 聚丙烯PP-R [1①③+2①] 聚丁烯管道[1①③+2①] 耐热非交联聚乙烯管道PE-RT [1①③+2①] | 连接件（管箍、弯头、三通等） [1①③+2①] | 地板采暖分集水器 [1①③+2①] 波纹补偿器 [1①③+2①] |
|  |  |  | 电加热供暖系统 安装 | 发热[1①③+2①] 电缆 [1①③⑥+2①] | 管件 [1①③+2①] 阀门 [1①③+2①] | 电热风幕 [1①③+2①] 锅炉 [1①②③④⑤+2①②] |
|  |  |  | 燃气红外辐射供暖系统安装 | 燃气管道系统 [1①③+2①] | 阀门 [1①③④+2①] | 辐射供暖器 [1①③+2①] 温度控制器 [1①③+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室内供暖系统 | 热风供暖系统安装 |  | 静压箱 [1①③+2①] 消声器 [1①③+2①] | 空调机组 [1①③+2①] 变频循环泵 [1①③+2①] 风机盘管 [1①③+2①] VAVox箱 |
|  |  |  | 热计量及调控装置 安装 | / | 温控阀 [1①③+2①] 流量调节阀 [1①③+2①] | 热计量表 [1①③⑦+2①] |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] 环氧煤沥青漆/涂料 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | 岩棉 [1①③+2①+3①③] 橡塑保温管 [1①③+2①] 玻璃棉 [1①③+2①] 粘接剂 [1①③+2①] 铝箔胶带 [1①③+2①] | / | / |
|  |  | 室外给水管网 | 给水管道安装 | PVC—U管 [1①③+2①] PE管 [1①③+2①] 给水球墨铸铁管 [1①③+2①] 钢丝网骨架高密度聚乙烯复合管 [1①③+2①] | 阀门类 [1①③+2①] 连接件 [1①③+2①] | / |
|  |  |  | 室外消火栓系统 安装 | 焊接钢管 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] 无缝管 [1①③+2①] 钢丝网骨架高密度聚乙烯复合管 [1①③+2①] | 连接件 [1①③+2①] 阀门 [1①③+2①] | 消防水泵结合器 [1①③⑥+2①②] 室外消火栓 [1①③⑥+2①②] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室外给水管网 | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 室外排水管网 | 排水管道安装 | 硬聚氯乙烯管双壁波纹管PVC—U [1①③+2①] 聚乙烯管道PE [1①③+2①] 增强聚丙烯管FRPP [1①③+2①] 玻璃纤维增强塑料夹砂管RAM（输送工业废水） [1①③+2①] 排水铸铁管 [1①③+2①] 高密度聚乙烯管HDPE [1①③+2①] 混凝土和钢筋混凝土管 [1①③+2①] | 连接件（弯头、三通、四通、管箍等） [1①③+2①] | / |
|  |  |  | 排水管沟与井池 | 成品塑料排水井 [1①③+2①] 玻璃钢化粪池 [1①③+2①] 混凝土成品检查井 [1①③+2①] |  | 污泥泵 [1①③⑤+2①] 污泥回流泵 [1①③⑤+2①] 水解池潜水搅拌机 [1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 室外供热管网 | 管道及配件安装 | 焊接钢管 [1①③+2①] 无缝钢管 [1①③+2①] | 法兰 [1①③+2①] 阀门 [1①③+2①] 除污器 [1①③+2①] | 波纹补偿器 [1①③+2①] |
|  |  |  | 系统水压试验 | / | / |  |
|  |  |  | 土建结构 | / |  | / |
|  |  |  | 防腐 | 冷底子油 [1①③+2①] 防锈漆 [1①③+2①] 环氧煤沥青漆/涂料 [1①③+2①] | / | / |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 室外供热管网 | 绝热 | 岩棉 [1①③+2①] NBR/PVC泡沫橡塑保温管 [1①③+2①] 玻璃棉 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 建筑饮用水供应系统 | 管道及配件安装 | 给水硬聚氯乙烯管PVC-U [1①③④+2①②] 给水涂塑复合钢管 [1①③④+2①②] 铜管 [1①③④+2①②] 聚丙烯管[1①③④+2①②] 不锈钢管 [1①③④+2①②] 衬塑热镀锌复合管材 [1①③④+2①②] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] | 管件类（弯头、三通、接头等） 阀门类 [1①③+2①] | / |
|  |  |  | 水处理设备及控制设施安装 | / | / | 净化器 [2①] 加药装置 [1①⑤] 加压泵 [1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | NBR/PVC泡沫橡塑保温管 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 建筑中水系统及雨水利用系统 | 建筑中水系统、雨水利用系统管道及配件安装 | 聚丙烯管PP-R [1①③+2①] 衬塑热镀锌复合管材 [1①③+2①] 不锈钢管 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] | 管件类（弯头、三通、接头等） 阀门 [1①③+2①]类 | / |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 建筑中水系统及雨水利用系统 | 水处理设备及控制设施安装 | 无缝管 [1①③+2①] 镀锌管 [1①③+2①] 不锈钢管 [1①③+2①] 焊管 [1①③+2①] | 法兰 [1①③+2①] 橡胶软接头 [1①③+2①] 阀门 [1①③+2①]类 | 机械格栅 [1①③+2①] 消化液回流泵 [1①③⑤+2①] 石英砂过滤器 [1①③+2①] 反洗泵 [1①③⑤+2①] 过滤提升泵 [1①③⑤+2①] 气浮设备间组合（PAC/PAM加药装置、空压机等）缺氧池爆气装置 [1①③+2①] 好氧池爆气装置、调节池搅拌机[1①③+2①] |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] 沥青漆 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | NBR/PVC泡沫橡塑保温管 [1①③+2①+3①③] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 游泳池及公共浴池水系统 | 管道及配件系统 安装 | PVC-U [1①③+2①] PP-R [1①③+2①] 镀锌管 [1①③+2①] 铜管 [1①③+2①] | 管件 [1①③+2①] 阀门 [1①③+2①] | / |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 游泳池及公共浴池水系统 | 管道及配件系统 安装 | 不锈钢 [1①③+2①] 型钢[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 电焊条[1①] |  |  |
|  |  |  | 水处理设备及控制设施安装 |  | 连接件 [1①③+2①] 橡胶柔性连接 [1①③+2①] | 游泳池过滤循环设备[1①③⑤+2①] 游泳池水消毒设备 1①③⑤+2①] 游泳池池水加药消毒杀菌系统（混凝、加氯） [1①③⑤+2①] 游泳池臭氧消毒设备[1①③⑤+2①] 泳池水质监测系统 [1①③⑤+2①] 泳池水加热恒温系统（自控、安全保护） 泳池水下照明系统 [1①③+2①] 泳池池内布水系统 [1①③+2①] 泳池池体清洁系统 [1①③+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 游泳池及公共浴池水系统 | 水处理设备及控制设施安装 |  |  | 泳池扶梯格栅系统及机房与池体管路系统等游泳配套设备 [1①③+2①] |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | NBR/PVC泡沫橡塑保温管 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 水景喷泉系统 | 管道系统及配件 安装 | PP-R [1①③+2①] PVC-U [1①③+2①] 镀锌管 [1①③+2①] | 管件类（弯头、三通、接头等） 阀门 [1①③+2①]类 | 加压泵 [1①③⑤+2①] 喷头 [1①③+2①] |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | NBR/PVC泡沫橡塑保温管 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 热源及辅助设备 | 锅炉安装 | 金属管材 [1①③+2①] 型钢 [1①③+2①] | 仪表 [1①③⑦+2①] 阀门类 [1①②③+2①] | 锅炉[1①②③④⑤+2①②] |
|  |  |  | 辅助设备及管道 安装 | 金属管材 [1①③+2①] 型钢 [1①③+2①] | 阀门类 [1①③+2①] | 软化水设备 [1①③⑤+2①] 鼓风机 [1①③⑤+2①] 除尘器 [1①③⑤+2①] 送/引风机 [1①③+2①] 各种容器（罐、箱） [1①③+2①] 高温水位报警器 [1①③+2①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 热源及辅助 设备 | 辅助设备及管道 安装 |  |  | 离心泵 [1①③⑤+2①] 分气缸 [1①③+2①] |
|  |  |  | 安全附件安装 |  | / | 安全阀 [1①②③④+2①②] 二级过滤器 [1①③+2①] |
|  |  |  | 换热站安装 | 金属管材 [1①③+2①] 型钢 [1①③+2①] | 仪表 [1①③⑦+2①] 阀门类 [1①③+2①②] | 压力容器 [1①③+2①] 其他容器 [1①③+2①] 热循环水泵 [1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 防腐 | 防锈漆 [1①③+2①] 沥青 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 绝热 | 珍珠岩 [1①③+2①] 岩棉 [1①③+2①] 石棉灰 [1①③+2①] 玻璃棉 [1①③+2①] 硬聚氨酯泡沫塑料 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
|  |  | 监测与控制 仪表 | 检测仪器及仪表 安装 | / | / | 水质监测仪 [1①③⑦+2①] 水表 [1①③⑦+2①] 水位监测装置 [1①] |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 | 监测与控制 仪表 | 检测仪器及仪表 安装 |  |  | 流量测量仪表（压差流量计、超声流量计、浮子流量计等）[1①②③+2①] |
|  |  |  | 试验与调试 | / | / | / |
| 6 | 通风与空调 | 01 送风系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀[1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门[1①③+2①] 风管内过滤器[1①③+2①] | 消声器 [1①③+2①] |
|  |  |  | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
| 6 | 通风与空调 | 01 送风系统 | 风机与空气处理设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 空气处理设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 风管与设备防腐 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 旋流风口、岗位送风口、织物（布）风管安装 |  | 固定件[1①③+2①] 旋流风口[1①③+2①] 岗位送风口[1①③+2①] 织物（布）风管[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  | 02 排风系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] 风管内过滤器[1①③+2①] | 消声器 [1①③+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 02 排风系统 | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 空气处理设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 风管与设备防腐 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 吸风罩及其他空气处理设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 吸风罩[1①③+2①] | 空气处理设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 厨房、卫生间排风系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] | 厨房排油烟设备[1①③⑤+2①] 卫生间排风设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  | 03防排烟系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③⑥+2①] | 金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
| 6 | 通风与空调 | 03防排烟系统 | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 排烟阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①②③⑤⑥+2①] 空气处理设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 风管与设备防腐 | 防腐涂料[1①③+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 排烟风阀（口）、常闭正压风口、防火风管安装 | 型材[1①+2①] 密封材料[1①③⑥+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] | 固定件[1①③+2①] 排烟阀[1①②③⑥+2①] 风口[1①③+2①] 防火风管[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
| 6 | 通风与空调 | 04除尘系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 防爆阀[1①③+2①] 泄爆阀[1①③+2①] 泄压阀[1①③+2①] 风管内过滤器[1①③+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] | 消声器 [1①③+2①] |
|  |  |  | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 空气处理设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 风管与设备防腐 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+2①] |  |  |
| 6 | 通风与空调 | 04除尘系统 | 除尘器与排污设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 金属管道[1①③+2①] 非金属管道[1①③+2①] 除尘系统阀门[1①③+2①] 排污系统阀门[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 除尘设备[1①③⑤+2①] 排灰设备[1①③⑤+2①] 排气烟囱[1①③+2①] |
|  |  |  | 吸尘罩安装 | 型材[1①+2①] | 除尘罩[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 高温风管绝热 | 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  | 05 舒适性空调风系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] 风管内过滤器[1①③+2①] |  |
| 6 | 通风与空调 | 05 舒适性空调风系统 | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风机与组合式空调机组安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 组合式空调机组[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 消声器[1①③+2①] 静电除尘器[1①③⑤+2①] 换热器[1①③⑤+2①] 紫外线灭菌器[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口等末端设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机盘管[1①③+2①] 变风量与定风量送风装置 [1①③+2①] 射流喷口等末端设备 [1①③+2①] |
|  |  |  | 风管与设备绝热 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
| 6 | 通风与空调 | 06 恒温恒湿空调系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] 风管内过滤器[1①③+2①] | 消声器[1①③+2①] |
|  |  |  | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风机与组合式空调机组安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 组合式空调机组[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 电加热器、加湿器等设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机盘管[1①③+2①]] 电加热器[1①③⑤+2①] 加湿器[1①③⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 06 恒温恒湿空调系统 | 精密空调机组安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 精密空调机组 [1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 风管与设备绝热 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  | 07 净化空调系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] 风管清洗剂[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①]] |  |
|  |  |  | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] 风管内过滤器[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
| 6 | 通风与空调 | 07 净化空调系统 | 风机与净化空调机组安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 净化空调机组[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 消声器、换热器等设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 消声器[1①③+2①] 换热器[1①③+2①] 静电除尘器[1①③⑤+2①]] 紫外线灭菌器[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 中、高效过滤器及风机过滤器单元等末端设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] | 中效过滤器[1①③+2①] 高效过滤器[1①③+2①] 风机过滤器单元[1①③⑤+2①] 洁净层流罩[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 风管与设备绝热 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 洁净度测试 |  |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  | 08 地下人防通风系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
| 6 | 通风与空调 | 08 地下人防通风系统 | 部件制作 |  | 风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] 风管内过滤器[1①③+2①] | 消声器[1①③+2①] |
|  |  |  | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 密闭套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风机与空气处理设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 空气处理设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活门等专用设备安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] | 过滤吸收器[1①③④+2①] 防爆波活门[1①③④+2①] 防爆超压排气活门[1①③④+2①] 除尘器[1①③④+2①]] 手、电动密闭阀[1①③④+2①] 换气堵头[1①③④+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 08 地下人防通风系统 | 风管与设备防腐 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料 [1①②③⑥+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  | 09真空吸尘系统 | 风管与配件制作 | 金属板[1①+2①] 密封胶[1①③+2①] | 金属风管[1①③+2①] 非金属风管[1①③+2①] 复合材料风管[1①③+2①] 弯管导流片[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 部件制作 |  | 吸尘口[1①③+2①] 排风口[1①③+2①] 风阀 [1①③+2①] 风帽 [1①③+2①] 风罩 [1①③+2①] 防火阀[1①②③⑥+2①] 柔性短管[1①③+2①] 检查门 [1①③+2①] | 消声器 [1①③+2①] |
|  |  |  | 风管系统安装 | 金属板 [1①+2①] 密封材料[1①③+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] 法兰垫料[1①③+2①] 型材[1①+2①] | 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 管道快速接口安装 |  | 快速接头[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风机与滤尘设备 安装 | 型材[1①+2①] | 固定件[1①③+2①] 减震装置[1①③+2①] | 风机[1①③⑤+2①] 滤尘设备[1①③⑤+2①] 集尘设备[1①③⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 09真空吸尘系统 | 风管与设备防腐 | 防腐涂料 [1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验 及调试 |  |  |  |
|  |  | 10空调（冷、热）水系统 | 管道系统及部件 安装 | 金属管[1①③+2①] 非金属管[1①③+2①] 复合管[1①③+2①] 钢管（镀锌钢管除外）[1①质量证明书+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] | 阀门类[1①③+2①] 制冷阀门[1①③④+2①] 安全阀[1①③④+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 补偿器[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] | 风机盘管[1①③④⑤+2①] 除污器[1①③⑤+2①] 制冷机组[1①③④⑤+2①] 分、集水器[1①③⑤+2①] 定压设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 水泵及附属设备 安装 |  | 柔性连接[1①③+2①] 减振装置[1①③+2①] | 水泵[1①③⑤+2①] 仪表类[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道冲洗与管内 防腐 | 防腐涂料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 板式热交换器 |  |  | 板式热交换器[1①③④⑤+2①] |
|  |  |  | 辐射板及辐射供热、供冷地埋管 安装 | 辐射板[1①③+2①] 塑料管（PB、PE）[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 热泵机组安装 |  | 柔性连接[1①③+2①] 减振装置[1①③+2①] | 热泵机组[1①③④⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 10空调（冷、热）水系统 | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
|  |  | 11 冷却水系统 | 管道系统及部件 安装 | 金属管[1①③+2①] 复合管[1①③+2①] 非金属管材[1①③+2①] 钢管（镀锌钢管除外）[1①质量证明书+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] | 阀门类[1①③+2①] 制冷阀门[1①③④+2①] 安全阀[1①③④+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 补偿器[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] | 制冷机组[1①③④⑤+2①] 除污器[1①③⑤+2①] 分、集水器[1①③⑤+2①] 水箱、罐类[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 水泵及附属设备 安装 |  | 柔性连接[1①③+2①] 减振装置[1①③+2①] | 水泵[1①③⑤+2①] 仪表类[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道冲洗与管内 防腐 | 防腐涂料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 冷却塔与水处理 设备安装 |  |  | 冷却塔[1①③⑤+2①] 水处理设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 防冻伴热设备安装 |  |  | 防冻伴热设备[1①③⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 11 冷却水系统 | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  | 12 冷凝水系统 | 管道系统及部件 安装 | 金属管 [1①③+2①] 非金属管 [1①③+2①] 复合管[1①③+2①] 钢管[1①质量证明书+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] | 阀门[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 水泵及附属设备 安装 |  | 柔性连接[1①③+2①] 减振装置[1①③+2①] | 水泵[1①③⑤+2①] 仪表类[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 管道冲洗 |  |  |  |
|  |  |  | 系统灌水渗漏及 排放试验 |  |  |  |
|  |  | 13 土壤源热泵换热系统 | 管道系统及部件 安装 | 金属管 [1①③+2①] 复合管[1①③+2①] 非金属管 [1①③+2①] 钢管[1①质量证明书+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] | 阀门类[1①③+2①] 制冷阀门[1①③④+2①] 安全阀[1①③④+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 补偿器[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] | 风机盘管[1①③④⑤+2①]] 水箱、罐类[1①③⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 13 土壤源热泵换热系统 | 水泵及附属设备 安装 |  | 柔性连接[1①③+2①] 减振装置[1①③+2①] | 热泵机组： [1①③④⑤+2①] 水泵[1①③⑤+2①] 仪表类[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道冲洗 |  |  |  |
|  |  |  | 埋地换热系统与 管网安装 | PE[1①③+2①] PB[1①③+2①] |  | 地埋管换热器[1①③④⑤+2①] 自动充液和泄露报警设备[1①③⑤+2①] 防冻保护装置[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
|  |  | 14 水源热泵换热系统 | 管道系统及部件 安装 | 金属管 [1①③+2①] 非金属管 [1①③+2①] 复合管[1①③+2①] 钢管[1①质量证明书+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] | 阀门类[1①③+2①] 制冷阀门[1①③④+2①] 安全阀[1①③④+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 补偿器[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] | 水箱、罐类[1①③⑤+2①] 除砂器[1①③⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 14 水源热泵换热系统 | 水泵及附属设备 安装 |  | 柔性连接[1①③+2①] 减振装置[1①③+2①] | 热泵机组：压缩机、冷凝器、蒸发器[1①③④⑤+2①] 水泵[1①③⑤+2①] 仪表类[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道冲洗 |  |  |  |
|  |  |  | 地表水源换热管及管网安装 | PE[1①③+2①] PB[1①③+2①] |  | 地表水换热器安装[1①③④⑤+2①] |
|  |  |  | 除垢设备安装 |  |  | 除垢设备[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
|  |  | 15 蓄能(水、冰)系统 | 管道系统及部件 安装 | 金属管 [1①③+2①] 复合管[1①③+2①] 非金属管 [1①③+2①] 钢管[1①质量证明书+2①] 防火封堵材料[1①②③⑥+2①] | 阀门类[1①③+2①] 制冷阀门[1①③④+2①] 安全阀[1①③④+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 套管[1①③+2①] 固定件[1①③+2①] 补偿器[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] | 制冷机组[1①③④⑤+2①] 热交换器[1①③④⑤+2①] 热泵机组[1①③④⑤+2①] 水箱、罐类[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 水泵及附属设备 安装 |  | 柔性连接[1①③+2①] 减振装置[1①③+2①] | 水泵[1①③⑤+2①] 仪表类[1①③⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 15 蓄能(水、冰)系统 | 管道冲洗与管内 防腐 | 防腐涂料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 蓄水罐与蓄冰槽、罐安装 |  |  | 蓄水罐[1①③⑤+2①] 蓄冰槽、罐[1①③⑤+2①] 蓄能槽[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 防火涂料[1①②③⑥+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
|  |  | 16 压缩式制冷（热）设备系统 | 制冷机组及附属 设备安装 |  | 安全阀[1①③+2①] 溢流阀[1①③+2①] 超压保护装置[1①③+2①] | 制冷机组[1①③④⑤+2①] 冷凝器、贮液器等附属设备[1①③⑤+2①] 水泵[1①③④⑤+2①] |
|  |  |  | 制冷剂管道及部件安装 | 制冷剂管道（主要碳素钢管道）[1①③+2①] 铜及铜合金管材[1①③④+2①] | 管路附件[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 管道阀门[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 制冷剂灌注 | 制冷剂[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
| 6 | 通风与空调 | 17 吸收式制冷设备系统 | 制冷机组及附属设备安装 |  | 安全阀[1①③+2①] 溢流阀[1①③+2①] 超压保护装置[1①③+2①] | 制冷机组[1①③④⑤+2①] 冷凝器、贮液器等附属设备[1①③⑤+2①] 水泵[1①③④⑤+2①] |
|  |  |  | 系统真空试验 |  |  |  |
|  |  |  | 溴化锂溶液加灌 | 溴化锂溶液[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 蒸汽管道系统安装 | 蒸汽管道[1①③+2①] | 管路附件[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 管道阀门[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 燃气或燃油设备 安装 | 燃气管道[1①③④+2①] 燃油管道[1①③④+2①] | 管路附件[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 管道阀门[1①③+2①] | 燃气设备[1①③④⑤+2①] 燃油设备[1①③④⑤+2①] |
|  |  |  | 管道、设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
| 6 | 通风与空调 | 18 多联机（热泵）空调系统 | 室外机组安装 |  |  | 室外机组[1①③④⑤+2①] |
|  |  |  | 室内机组安装 |  |  | 室内机组[1①③④⑤+2①] |
|  |  |  | 制冷剂管路连接及控制开关安装 | 制冷剂管路[1①③④+2①] | 管路附件[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 管道阀门[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 风管安装 |  |  |  |
|  |  |  | 冷凝水管道安装 | 金属管道[1①③+2①] 非金属管管道[1①③+2①] 镀锌钢管[1①③+2①] | 管路附件[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 管道阀门[1①③+2①]补偿器[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] 仪表[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 制冷剂灌注 | 制冷剂[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
|  |  | 19 太阳能供暖空调系统 | 太阳能集热器安装 |  |  | 太阳能集热器[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 其他辅助能源、换热设备安装 |  |  | 其他辅助能源、换热设备[1①③⑤+2①] |
| 6 | 通风与空调 | 19 太阳能供暖空调系统 | 蓄能水箱 |  |  | 蓄能水箱[1①③+2①] |
|  |  |  | 管道及配件安装 | 金属管道[1①③+2①] 非金属管管道[1①③+2①] 镀锌钢管[1①③+2①] | 管路附件[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] 管道阀门[1①③+2①] 补偿器[1①③+2①] 过滤器[1①③+2①] 仪表[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 低温热水地板辐射采暖系统安装 | 低温热水地板辐射采暖管道[1①③+2①] | 管路附件[1①③+2①] 管件及连接件[1①③+2①] | 地板采暖分集水器[1①③+2①] 波纹补偿器[1①③+2①] |
|  |  |  | 管道及设备防腐与绝热 | 防腐涂料[1①③+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 系统压力试验及 调试 |  |  |  |
|  |  | 20 设备自控系统 | 温度、压力与流量传感器安装 |  |  | 温度传感器[1①③+2①] 压力传感器[1①③+2①] 流量传感器[1①③+2①] |
|  |  |  | 执行机构安装调试 |  |  |  |
|  |  |  | 防排烟系统功能 测试 |  |  |  |
|  |  |  | 自动控制及系统职能控制软件调试 |  |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 变压器、箱式变电所安装 | 铜母排 [1①③+2①] 铝母排 [1①③+2①] 槽钢 [1①③+2①] 电焊条 [1①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 电瓷制品 [1①③+2①] | / | 干式变压器(普通及非包封绕组变压器、环氧树脂浇铸变压器) [1①②③+2①] 油浸式变压器(矿物油变压器、硅油变压器)[1①②③+2①] 气体绝缘变压器(六氟化硫变压器) [1①②③+2①] 箱式变压所 [1①②③+2①] [注]：进口变压器应加1⑤ |
|  |  |  | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装 | 槽钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] | / | 高压成套配电柜高压开关柜、高压环网柜、高压电容器柜、高压计量柜 [1①②③+2①] 低压成套配电柜馈电柜、电容柜、补偿柜、计量柜[1①②③⑥+2①] 蓄电池柜[1①②③+2①] 不间断电源柜UPS [1①②③+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装 |  |  | 直流屏柜 [1①②③+2①] 动力、照明配电箱 [1①③⑥+2①] 应急电源柜EPS [1①②③+2①] |
|  |  |  | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 镀锌钢制梯架 [1①③+2①] 非镀锌金属梯架[1①③+2①] 镀锌钢制支架 [1①③+2①] 镀锌钢制托盘 [1①③+2①] 金属防火线槽 [1①③+2①] 钢索 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 导管敷设 | SC焊接钢管 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] JDG钢管 [1①③+2①] PVC管 [1①③+2①] 可弯曲金属导管 [1①③+2①] 柔性导管 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 电缆敷设 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 电缆敷设 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆YJV22、YJLV22 [1①③④+2①] 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆YJV23、YJLV23 [1①③④+2①] 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆YJV32、YJV 42、YJLV32、YJLV 42 [1①③④+2①] 交联聚乙烯绝缘铝合金带连锁铠装铝合金电力电缆适用于600V~35KV [1①③④+2①] | / | / |
|  |  |  |  | 0.6/1kV及以下聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV、VLV [1①③④+2①] 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆VV22、VLV22 [1①③④+2①] 铜包铝导体塑料绝缘及护套电力电缆 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 路灯电缆 | 路灯电缆450V/750V [1①③④+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 电缆敷设 | 控制电缆 | 交联聚乙烯聚氯乙烯绝缘控制电缆KYJV [1①③④+2①] 绝缘及护套控制电缆KVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BVV [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BLVV [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BVVB [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BLVVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④+2①] 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 [1①③+2①] 氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆 [1①③+2①] 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTQ [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 铝绞线、钢芯铝绞线适用于架空电力线路 | 铝绞线、钢芯铝绞线适用于架空电力线路 [1①③④+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 电缆敷设 | 特种电缆 | 铜芯铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJY、WDZ-YJLY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY [1①③+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY23 [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BV [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形耐火电线NH-BVV [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV [1①③+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-YJV [1①③+2①] 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTZ [1①③④+2①] 柔性矿物质绝缘防火电缆RTTZ [1①③④+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 单芯塑铜线BV [1①③④⑥+2①] 轻型PVC护套线BVV [1①③④⑥+2①] 单芯软铜线RV [1①③④⑥+2①] 普通PVC护套线RVV [1①③④⑥+2①] 铜芯软电线BVR [1①③④⑥+2①] 铜芯软护套电线BVVB [1①③④⑥+2①] 阻燃单芯塑铜线ZR-BV [1 [1①③④⑥+2①] 耐火单芯塑铜线NH-BV [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃耐火电线WDZN-BYJ [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃电线WDZ-BYJ [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线RVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④⑥+2①] 铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线RVS [1①③④⑥+2①] | / | / |
|  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 | 铜管鼻子 [1①] 铜芯线 [1①③④⑥+2①] 铝芯线 [1①③④⑥+2①] 绝缘穿刺线夹 [1①③+2①] T接端子 [1①③+2①] | / | Π接箱 [1①+2①] T接箱 [1①+2①] |
|  |  |  | 普通灯具安装 | / | / | 荧光灯 [1①③⑥+2①] 埋地灯 [1①③⑥+2①] 庭院灯 [1①③⑥+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 普通灯具安装 |  |  | 道路和街道照明灯具 [1①③+2①] LED灯等 [1①③⑥+2①] LED模块用直流/交流电子控制装置 [注]：安全电压范围内不加1⑥ |
|  |  |  | 专用灯具安装 | / | / | 手术台无影灯 [1①③+2①] 游泳池和类似场所常用灯具 [1①③+2①] 太阳能灯[1①③⑥+2①] 洁净场所灯具 [1①③⑥+2①] 投光灯 [1①③+2①] 防爆灯具 [1①③④⑥+2①] 航空障碍灯 [1①③⑥+2①] 高压钠灯[1①③⑥+2①] 金属卤素灯 [1①③⑥+2①] 路灯 [1①③+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 室外 电气 | 专用灯具安装 |  |  | 应急照明灯[1①③+2①] 霓虹灯 [1①③+2①] 建筑物景观照明灯具 [1①③⑥+2①] |
|  |  |  | 建筑照明通电试 运行 | / | / | / |
|  |  |  | 接地装置安装 | 镀锌圆钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 镀锌角钢 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] 铜棒、铜带或铜包钢 [1①③+2①] | / | 防雷接地测试箱 [1①+2①] |
|  |  | 变配 电室 | 变压器、箱式变电所安装 | 铜母排 [1①③+2①] 铝母排 [1①③+2①] 槽钢 [1①③+2①] 电焊条 [ [1①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 电瓷制品 [1①③+2①] | / | 干式变压器(普通及非包封绕组变压器、环氧树脂浇铸变压器)[1①②③+2①] 油浸式变压器(矿物油变压器、硅油变压器)[1①②③+2①] 气体绝缘变压器(六氟化硫变压器) [1①②③+2①] [注]：进口变压器应加1⑤ |
| 7 | 建筑 电气 | 变配 电室 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装 | 槽钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] | / | 高压成套配电柜高压开关柜、高压环网柜、高压电容器柜、高压计量柜 [1①②③+2①] 低压成套配电柜馈电柜、电容柜、补偿柜、计量柜[1①②③⑥+2①] 蓄电池柜[1①②③+2①] 不间断电源柜UPS [1①②③+2①] 直流屏柜[1①②③+2①] 动力、照明配电箱 [1①③⑥+2①] 应急电源柜EPS [1①②③+2①] |
|  |  |  | 母线槽安装 | 铜母线 [1①③+2①] 铝母线 [1①③+2①] 滑触线 [1①③+2①] 保护式母线 [1①②⑤⑥+2①] 封闭母线 [1①②⑤⑥+2①] 插接母线 [1①②⑤⑥+2①] | / | 插接箱 [1①③⑥+2①] |
|  |  |  | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 镀锌钢制梯架 [1①③+2①] 非镀锌金属梯架 [1①③+2①] 镀锌钢制支架 [1①③+2①] | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 变配 电室 | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 镀锌钢制托盘 [1①③+2①] 金属防火线槽 [1①③+2①] 钢索 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 电缆敷设 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] | / | / |
|  |  |  |  | 0.6/1kV及以下聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV、VLV [1①③④+2①] 铜包铝导体塑料绝缘及护套电力电缆 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 路灯电缆 | 路灯电缆450V/750V [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 控制电缆 | 交联聚乙烯聚氯乙烯绝缘控制电缆KYJV [1①③④+2①] 绝缘及护套控制电缆KVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BVV [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BLVV [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BVVB [1①③④⑥+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 变配 电室 | 电缆敷设 | 控制电缆 | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BLVVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④+2①] 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 [1①③④+2①] 氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆 [1①③④+2①] 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTQ [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 特种电缆 | 铜芯铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJY、WDZ-YJLY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY23 [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BV [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形耐火电线NH-BVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV [1①③+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 变配 电室 | 电缆敷设 | 特种电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-YJV [1①③+2①] 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTZ [1①③④+2①] 柔性矿物质绝缘防火电缆RTTZ [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘 测试 | 铜管鼻子 [1①] 铜芯线 [1①③④⑥+2①] 铝芯线 [1①③④⑥+2①] 绝缘穿刺线夹 [1①③+2①] T接端子 [1①③+2①] | / | Π接箱 [1①+2①] T接箱 [1①+2①] |
|  |  |  | 接地装置安装 | 镀锌圆钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 镀锌角钢 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] 铜棒、铜带或铜包钢 [1①③+2①] | / | 防雷接地测试箱 [1①+2①] |
|  |  |  | 接地干线敷设 | 镀锌扁钢 [1+2] 镀锌角钢 [1+2] 镀锌圆钢 [1+2] 镀锌钢管 [1+2] | / | / |
|  |  |  | 电气设备试验和试运行 | / | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 供电 干线 | 母线槽安装 | 铜母线 [1①③+2①] 铝母线 [1①③+2①] 滑触线 [1①③+2①] 保护式母线 [1①②⑤⑥+2①] 封闭母线 [1①②⑤⑥+2①] 插接母线 [1①②⑤⑥+2①] | / | 插接箱 [1①③⑥+2①] |
|  |  |  | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 镀锌钢制梯架 [1①③+2①] 非镀锌金属梯架 [1①③+2①] 镀锌钢制支架 [1①③+2①] 镀锌钢制托盘 [1①③+2①] 金属防火线槽 [1①③+2①] 钢索 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 导管敷设 | SC焊接钢管 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] JDG钢管 [1①③+2①] PVC管 [1①③+2①] 可弯曲金属导管 [1①③+2①] 柔性导管 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 电缆敷设 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 供电 干线 | 电缆敷设 | 0.6/1kV及以下聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV、VLV [1①③④+2①] 铜包铝导体塑料绝缘及护套电力电缆 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 路灯电 | 路灯电缆450V/750V [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 控制电缆 | 交联聚乙烯聚氯乙烯绝缘控制电缆KYJV [1①③④+2①] 绝缘及护套控制电缆KVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BVV [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BLVV [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BVVB [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BLVVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④+2①] 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 [1①③④+2①] 氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆 [1①③④+2①] 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTQ [1①③④+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 供电 干线 | 电缆敷设 | 特种电缆 | 铜芯铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJY、WDZ-YJLY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY23 [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BV [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形耐火电线NH-BVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV [1①③+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-YJV [1①③+2①] 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTZ [1①③④+2①] 柔性矿物质绝缘防火电缆RTTZ [1①③④+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 供电 干线 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 单芯塑铜线BV [1①③④⑥+2①] 轻型PVC护套线BVV [1①③④⑥+2①] 单芯软铜线RV [1①③④⑥+2①] 普通PVC护套线RVV [1①③④⑥+2①] 铜芯软电线BVR [1①③④⑥+2①] 铜芯软护套电线BVVB [1①③④⑥+2①] 阻燃单芯塑铜线ZR-BV [1 [1①③④⑥+2①] 耐火单芯塑铜线NH-BV [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃耐火电线WDZN-BYJ [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃电线WDZ-BYJ [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线RVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④⑥+2①] 铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线RVS [1①③④⑥+2①] | / | / |
|  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘 测试 | 铜管鼻子 [1①] 铜芯线 [1①③④⑥+2①] 铝芯线 [1①③④⑥+2①] 绝缘穿刺线夹 [1①③+2①] T接端子 [1①③+2①] | / | Π接箱 [1①+2①] T接箱 [1①+2①] |
|  |  |  | 接地干线敷设 | 镀锌扁钢 [1+2] 镀锌角钢 [1+2] 镀锌圆钢 [1+2] 镀锌钢管 [1+2] | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 动力 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装 | 槽钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] | / | 高压成套配电柜高压开关柜、高压环网柜、高压电容器柜、高压计量柜 [1①②③+2①] 低压成套配电柜馈电柜、电容柜、补偿柜、计量柜[1①②③⑥+2①] 蓄电池柜[1①②③+2①] 不间断电源柜UPS [1①②③+2①] 直流屏柜[1①②③+2①] 动力、照明配电箱 [1①③⑥+2①] 应急电源柜EPS [1①②③+2①] |
|  |  |  | 电动机、电加热器及电动执行机构 检查接线 | / | / | 电动机 [1①⑤⑥+2①] 电加热器[1①③⑥+2①] 电动执行机构 [1①③+2①] |
|  |  |  | 电气设备试验和试运行 | / | / | / |
|  |  |  | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 镀锌钢制梯架 [1①③+2①] 非镀锌金属梯架 [1①③+2①] 镀锌钢制支架 [1①③+2①] | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 动力 | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 镀锌钢制托盘 [1①③+2①] 金属防火线槽 [1①③+2①] 钢索 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 导管敷设 | SC焊接钢管 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] JDG钢管 [1①③+2①] PVC管 [1①③+2①] 可弯曲金属导管 [1①③+2①] 柔性导管 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 电缆敷设 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] | / | / |
|  |  |  |  | 0.6/1kV及以下聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV、VLV [1①③④+2①] 铜包铝导体塑料绝缘及护套电力电缆 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 路灯电缆 | 路灯电缆450V/750V [1①③④+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 动力 | 电缆敷设 | 控制电缆 | 交联聚乙烯聚氯乙烯绝缘控制电缆KYJV [1①③④+2①] 绝缘及护套控制电缆KVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BVV [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BLVV [11①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BVVB [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BLVVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④+2①] 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 [1①③④+2①] 氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆 [1①③④+2①] 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTQ [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 特种电缆 | 铜芯铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJY、WDZ-YJLY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃 |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 动力 | 电缆敷设 | 特种电缆 | 耐火电力电缆WDZN-YJY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY23 [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BV [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形耐火电线NH-BVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV [1①③+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-YJV [1①③+2①] 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTZ [1①③④+2①] 柔性矿物质绝缘防火电缆RTTZ [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 | 单芯塑铜线BV [1①③④⑥+2①] 轻型PVC护套线BVV [1①③④⑥+2①] 单芯软铜线RV [1①③④⑥+2①] 普通PVC护套线RVV [1①③④⑥+2①] 铜芯软电线BVR [1①③④⑥+2①] 铜芯软护套电线BVVB [1①③④⑥+2①] 阻燃单芯塑铜线ZR-BV [1 [1①③④⑥+2①] | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 动力 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 耐火单芯塑铜线NH-BV [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃耐火电线WDZN-BYJ [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃电线WDZ-BYJ [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线RVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④⑥+2①] 铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线RVS [1①③④⑥+2①] |  |  |
|  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘 测试 | 铜管鼻子1① 铜芯线 [1①③④⑥+2①] 铝芯线 [1①③④⑥+2①] 绝缘穿刺线夹 [1①③+2①] T接端子 [1①③+2①] | / | Π接箱 [1①+2①] T接箱 [1①+2①] |
|  |  | 电气 照明 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装 | 槽钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] | / | 高压成套配电柜高压开关柜、高压环网柜、高压电容器柜、高压计量柜 [1①②③+2①] 低压成套配电柜馈电柜、电容柜、补偿柜、计量柜 [1①②③⑥+2①] 蓄电池柜 [1①②③+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 照明 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装 |  |  | 不间断电源柜UPS [1①②③+2①] 直流屏柜 [1①②③+2①] 动力、照明配电箱 [1①③⑥+2①] 应急电源柜EPS [1①②③+2①] |
|  |  |  | 梯架、支架、托盘和槽盒安装 | 镀锌钢制梯架 [1①③+2①] 非镀锌金属梯架 [1①③+2①] 镀锌钢制支架 [1①③+2①] 镀锌钢制托盘 [1①③+2①] 金属防火线槽 [1①③+2①] 钢索 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 导管敷设 | SC焊接钢管 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] JDG钢管 [1①③+2①] PVC管 [1①③+2①] 可弯曲金属导管 [1①③+2①] 柔性导管 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 | 单芯塑铜线BV [1①③④⑥+2①] 轻型PVC护套线BVV [1①③④⑥+2①] 单芯软铜线RV [1①③④⑥+2①] 普通PVC护套线RVV [1①③④⑥+2①] | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 照明 | 管内穿线和槽盒内敷线 | 铜芯软电线BVR [1①③④⑥+2①] 铜芯软护套电线BVVB [1①③④⑥+2①] 阻燃单芯塑铜线ZR-BV [1 [1①③④⑥+2①] 耐火单芯塑铜线NH-BV [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃耐火电线WDZN-BYJ [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃电线WDZ-BYJ [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线RVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④⑥+2①] 铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线RVS [1①③④⑥+2①] |  |  |
|  |  |  | 塑料护套线直敷 布线 | RVV普通PVC护套线 [1①③④⑥+2①] BVR铜芯软电线 [1①③④⑥+2①] BVVB铜芯软护套电线 [1①③④⑥+2①] | / | / |
|  |  |  | 钢索配线 | 镀锌钢索 [1①③+2①] 塑料护套钢索 [1①③+2①] | / | / |
|  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘 测试 | 铜管鼻子1① 铜芯线 [1①③④⑥+2①] 铝芯线 [1①③④⑥+2①] 绝缘穿刺线夹 [1①③+2①] T接端子 [1①③+2①] | / | Π接箱 [1①+2①] T接箱 [1①+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 照明 | 普通灯具安装 | / | / | 荧光灯 [1①③⑥+2①] 埋地灯 [1①③⑥+2①] 庭院灯 [1①③⑥+2①] 道路和街道照明灯具 [1①③+2①] LED灯等 [1①③⑥+2①] LED模块用直流/交流电子控制装置 [注]：安全电压范围内不加1⑥ |
|  |  |  | 专用灯具安装 | / | / | 手术台无影灯 [1①③+2①] 游泳池和类似场所常用灯具 [1①③+2①] 太阳能灯[1①③⑥+2①] 洁净场所灯具 [1①③⑥+2①] 投光灯 [1①③+2①] 防爆灯具 [1①③④⑥+2①] 航空障碍灯 [1①③⑥+2①] 高压钠灯 [1①③⑥+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 照明 | 专用灯具安装 |  |  | 金属卤素灯 [1①③⑥+2①] 路灯 [1①③+2①] 应急照明灯 [1①③+2①] 霓虹灯 [1①③+2①] 建筑物景观照明灯具 [1①③⑥+2①] |
|  |  |  | 开关、插座、风扇安装 | 翘板开关单联单控开关、双联单控开关、三联单控三联开关、四联单控开关、单联双控开关、双联双控开关、三联双控三联开关 [1①③⑥+2①] 调光开关 [1①③⑥+2①] 延时\定时开关 [1①③⑥+2①] 红外线感应开关 [1①③⑥+2①] 转换开关 [1①③⑥+2①] 声光控开关 [1①③⑥+2①] 单孔插座 [1①③⑥+2①] 三孔插座普通三极插座、防溅三极插座、带开关三极插座 [1①③⑥+2①] 普通三相四极插座 [1①③⑥+2①] 五孔插座 [1①③⑥+2①] 工业连接器 [1①③④⑥+2①] | / | 吊扇 [1①③⑥+2①] 壁扇 [1①③⑥+2①] 换气扇 [1①③⑥+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 电气 照明 | 建筑照明通电试 运行 | / | / | / |
|  |  | 备用和不间断电源 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装 | 槽钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] | / | 高压成套配电柜高压开关柜、高压环网柜、高压电容器柜、高压计量柜 [1①②③+2①] 低压成套配电柜馈电柜、电容柜、补偿柜、计量柜[1①②③⑥+2①] 蓄电池柜[1①②③+2①] 不间断电源柜UPS [1①②③+2①] 直流屏柜[1①②③+2①] 动力、照明配电箱 [1①③⑥+2①] 应急电源柜EPS [1①②③+2①] |
|  |  |  | 柴油发电机组安装 | 槽钢 [1①③+2①] 角钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] | / | 随机配电盘、柜 [1①②③④⑥+2①] 箱式静音发电机组 [1①③+2①] 柴油发电机组PLC控制柜、供油泵控制柜、回油泵控制柜 [1①③+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 备用和不间断电源 | 不间断电源装置及应急电源装置安装 | / | / | 蓄电池 [1①③+2①] 不间断电源柜Ups [1①②③+2①] 控制柜 [1①②③+2①] 应急电源柜主机柜EPS [1①②③+2①] Eps电池柜 [1①②③+2①] |
|  |  |  | 母线槽安装 | 铜母线 [1①③+2①] 铝母线 [1①③+2①] 滑触线 [1①③+2①] 保护式母线 [1①②⑤⑥+2①] 封闭母线 [1①②⑤⑥+2①] 插接母线 [1①②⑤⑥+2①] | / | 插接箱 [1①③⑥+2①] |
|  |  |  | 导管敷设 | SC焊接钢管 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] JDG钢管 [1①③+2①] PVC管 [1①③+2①] 可弯曲金属导管 [1①③+2①] 柔性导管 [1①③+2①] | / | / |
| 7 | 建筑 电气 | 备用和不间断电源 | 电缆敷设 | 35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] 铜芯/铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆YJV、YJLV [1①③④+2①] | / | / |
|  |  |  |  | 0.6/1kV及以下聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆VV、VLV [1①③④+2①] 铜包铝导体塑料绝缘及护套电力电缆 [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 路灯电缆 | 路灯电缆450V/750V [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 控制电缆 | 交联聚乙烯聚氯乙烯绝缘控制电缆KYJV [1①③④+2①] 绝缘及护套控制电缆KVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BVV [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆BLVV [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BVVB [1①③④⑥+2①] 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆BLVVB [1①③④⑥+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 备用和不间断电源 | 电缆敷设 | 控制电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④+2①] 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 [1①③④+2①] 氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆 [1①③④+2①] 轻型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTQ [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  |  | 特种电缆 | 铜芯铝芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃电力电缆WDZ-YJY、WDZ-YJLY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY [1①③④+2①] 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装无卤低烟阻燃耐火电力电缆WDZN-YJY23 [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线NH-BV [1①③+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形耐火电线NH-BVV [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆NH-VV [1①③+2①] |  |  |
| 7 | 建筑 电气 | 备用和不间断电源 | 电缆敷设 | 特种电缆 | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆BTTZ [1①③④+2①] 柔性矿物质绝缘防火电缆RTTZ [1①③④+2①] |  |  |
|  |  |  | 管内穿线和槽盒内敷线 | 单芯塑铜线BV [1①③④⑥+2①] 轻型PVC护套线BVV [1①③④⑥+2①] 单芯软铜线RV [1①③④⑥+2①] 普通PVC护套线RVV [1①③④⑥+2①] 铜芯软电线BVR [1①③④⑥+2①] 铜芯软护套电线BVVB [1①③④⑥+2①] 阻燃单芯塑铜线ZR-BV [1 [1①③④⑥+2①] 耐火单芯塑铜线NH-BV [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃耐火电线WDZN-BYJ [1①③④⑥+2①] 无卤低压阻燃电线WDZ-BYJ [1①③④+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线RVB [1①③④⑥+2①] 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆RVVP [1①③④⑥+2①] 铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线RVS [1①③④⑥+2①] | / | / |
|  |  |  | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘 测试 | 铜管鼻子[1①] 铜芯线 [1①③④⑥+2①] 铝芯线 [1①③④⑥+2①] | / | Π接箱 [1①+2①] T接箱 [1①+2①] |
| 7 | 建筑 电气 | 备用和不间断电源 | 电缆头制作、导线连接和线路绝缘 测试 | 绝缘穿刺线夹 [1①③+2①] T接端子 [1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 接地装置安装 | 镀锌圆钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 镀锌角钢 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] 铜棒、铜带或铜包钢 [1①③+2①] | / | 防雷接地测试箱 [1①+2①] |
|  |  | 防雷及接地 | 接地装置安装 | 镀锌圆钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 镀锌角钢 [1①③+2①] 镀锌钢管 [1①③+2①] 铜棒、铜带或铜包钢 [1①③+2①] | / | 防雷接地测试箱 [1①+2①] |
|  |  |  | 防雷引下线及接闪器安装 | 镀锌圆钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 接闪器 [1①③+2①] | / | 避雷器阀式、排气式 [1①③+2①] |
|  |  |  | 建筑物等电位联结 | 镀锌圆钢 [1①③+2①] 镀锌扁钢 [1①③+2①] 铜线 [1①③④⑥+2①] 铝线 [1①③④⑥+2①] | / | 等电位联结端子箱（总等电位箱、局部等电位箱）[1①+2①] |
|  |  |  | 浪涌保护器安装 | / | / | 电涌保护器SPD [1①③+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 智能化集成系统 | 设备安装 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③] 网线[1①③] | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线架[1①③] 配线柜[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] 水晶头[1①③] 开关[1①③⑥] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 交换机[1①③⑤⑥+2①②] 光电转换器[1①③⑤⑥+2①②] 集中(区域)控制器[1①⑤⑥+2①②] PDU电源分配器[1①③⑤⑥+2①②] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 接口及系统调试 |  | 并口[1①③] 串口[1①③] USB口[1①③]， 网线口[1①③] 光纤接入口[1①③] 视频接口[1①③] 音频接口[1①③] |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
| 8 | 智能 建筑 | 信息接入系统 | 安装场地检查 |  |  |  |
|  |  | 用户电话交换系统 | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③] 双绞线[1①③] 网线[1①③] | 金属桥架[1①③] 非金属桥架[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] 水晶头[1①③] |  |
|  |  |  | 设备安装 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③] 网线[1①③] 双绞线[1①③] | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线架[1①③] 配线柜[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 数字电话机[1①③⑤⑥+2①[1①③⑤⑥+2①②]] 普通数字化电话机[1①⑤⑥+2①②] 数字程控交换机[1①③⑤⑥+2①②] 多媒体交换机[1①③⑤⑥+2①②] 语音卡[1①③⑤⑥+2①②] 传真卡[1①③⑤⑥+2①②] |
| 8 | 智能 建筑 | 用户电话交换系统 | 设备安装 |  |  | 座席卡[1①③⑤⑥+2①②] 会议卡[1①③⑤+2①②] 传输设备[1①③⑤⑥+2①②] 调制解调器[1①③⑤⑥+2①②] 用户维护终端[1①⑤⑥+2①②] PDU电源分配器[1①③⑤⑥+2①] 话务耳机[1①③⑤⑥+2①②] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②+3②] |
|  |  |  | 接口及系统调试 |  | 跳线盒[1①③] 网线口[1①③] 光纤接入口[1①③] |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
| 8 | 智能 建筑 | 信息网络系统 | 计算机网络设备 安装 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③] | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线架[1①③] 配线柜[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] 水晶头[1①③] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 桌面客户端[1①⑤⑥+2①②] 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 交换机[1①③⑤⑥+2①②] |
|  |  |  | 计算机网络软件 安装 |  | 光盘 [1①③] | 软件[1①⑤⑨+2①②+3②] |
|  |  |  | 网络安全设备安装 | 电缆 光缆[1①③+2①] 网线[1①③] | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线架[1①③] 配线柜[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] 水晶头[1①③] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 防火墙[1①③⑤+2①②] 交换机[1①③⑤⑥+2①②] PDU电源分配器[1①③⑤⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 信息网络系统 | 网络安全软件安装 |  | 光盘 [1①③] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③] | 水晶头[1①③] |  |
|  |  |  | 机柜、机架、配线架安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线架[1①③] 配线柜[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] | 风扇[1①③⑥] PDU电源分配器[1①③⑥] |
|  |  |  | 信息插座安装 | 面板[1①③] 底座盒体[1①] 护口套件[1①] | USB口[1①③]， 网线口[1①③] 光纤接入口[1①③] | 信息模块[1①③+2①] |
|  |  |  | 链路或信道测试 |  |  |  |
| 8 | 智能 建筑 | 综合布线系统 | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 移动通信室内信号覆盖系统 | 安装场地检查 |  |  |  |
|  |  | 卫星通信系统 | 安装场地检查 |  |  |  |
|  |  | 有线电视及卫星电视接收系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 同轴电缆[1①③+2①] | 水晶头[1①③] |  |
| 8 | 智能 建筑 | 有线电视及卫星电视接收系统 | 设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] | 信号转接器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 信号放大器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 混合器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 信号接收器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 信号处理器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 信号发射器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 用户终端[1①⑤⑥+2①②] 天线及支架[1①③⑤⑥⑩+2①②] 连接器[1①③⑤⑥+2①] 分配器[1①③⑤⑥+2①] 分支器[1①③⑤⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 有线电视及卫星电视接收系统 | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 公共广播系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] 注：用于火灾应急广播应有防火要求的性能报告 | 线槽[1①③] 线架[1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] 注：用于火灾应急广播应有防火要求的性能报告 |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] 音频线[1①③⑥+2①] 注：用于火灾应急广播应有防火要求的性能报告 | 水晶头[1①③] |  |
| 8 | 智能 建筑 | 公共广播系统 | 设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] | 一、扬声器[1①③⑤⑥+2①] 天花喇叭 音箱 号角 二、节目源设备：[1①③⑤⑥+2①] 数字调谐器、 多媒体播放机、 节目控制器 广播播放机、 三、信号放大器：[1①③⑤⑥+2①] 均衡器、 放大器。 |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
| 8 | 智能 建筑 | 会议系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] 音频线[1①③⑥+2①] 视频线[1①③⑥+2①] | 水晶头[1①③] |  |
|  |  |  | 设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] 导轨[1①③] 吊架[1①③] 升降设备[1①③⑤+2①] | 一．中央控制单元： 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 调音台[1①③⑤⑥+2①] 分配器[1①③⑤⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 会议 系统 | 设备安装 |  |  | 监视器[1①③⑤⑥+2①] 摄像机[1①③⑤⑥+2①] 拾音设备[1①③⑤⑥+2①] 硬盘录像机[1①③⑤⑥+2①] 二．发言设备[1①③⑤⑥+2①] 话筒 投票设备 语种通道选择器、 代表身份卡读出器 三．投影显示：[1①③⑤⑥+2①] 显示器（含大屏幕显示器） 投影机 屏幕 四．扬声器：[1①③⑤⑥+2①] 天花喇叭 音柱 |
| 8 | 智能 建筑 | 会议 系统 | 设备安装 |  |  | 音箱 草坪专用音箱 五．节目源设备：[1①③⑤⑥+2①] 数字调谐器 多媒体播放机 数字节目控制器 数字音源播控机 六．信号放大器：[1①③⑤⑥+2①] 均衡器、放大器 |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 信息导引及发布系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] |  |
| 8 | 智能 建筑 | 信息导引及发布系统 | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] 音频线[1①③⑥+2①] 视频线[1①③⑥+2①] | 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] 水晶头[1①③] | 信息模块[1①③+2①] |
|  |  |  | 显示设备安装 |  | 吊架[1①③] 升降设备[1①③⑤+2①] 导轨[1①③] | 电视接收机[1①③⑤⑥+2①②] 信息显示屏[1①③⑤⑥+2①] 投影机[1①③⑤⑥+2①] 屏幕[1①③⑤⑥+2①] 信息标示牌[1①③⑤⑥+2①] 查询终端[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 机房设备安装 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 工控机[1①③⑤⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 信息导引及发布系统 | 机房设备安装 |  |  | 分配器[1①③⑤⑥+2①] 不间断电源[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 时钟 系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] | 水晶头[1①③] | 信息模块[1①③+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 时钟 系统 | 设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] 支架[1①③] 吊架[1①③] | GPS天线[1①③⑤⑥+2①] 母钟[1①③⑤+2①] 子钟[1①③⑤+2①] 专用电源箱[1①③⑤⑥+2①] 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 信号接收机[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 信息化应用系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] |  |
| 8 | 智能 建筑 | 信息化应用系统 | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] | 水晶头[1①③] | 信息模块[1①③+2①] |
|  |  |  | 设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] 桌面客户端[1①⑤⑥+2①②] 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 交换机[1①③⑤⑥+2①②] 光电转换器[1①③⑤⑥+2①②] 配套专属设备[1①③⑤⑥+2①②] 智能卡[1①③⑤⑥+2①②] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
| 8 | 智能 建筑 | 建筑设备监控系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] | 水晶头[1①③] |  |
|  |  |  | 传感器安装 |  |  | 摄像头[1①③⑤⑥+2①] 震动感测器[1①③⑤⑥+2①] 压力感测器[1①③⑤⑥+2①] 流量感测器[1①③⑤⑥+2①] 温度感测器[1①③⑤⑥+2①] 湿度感测器[1①③⑤⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 建筑设备监控系统 | 传感器安装 |  |  | 颗粒感测器[1①③⑤⑥+2①] 电源状态反馈器[1①③⑤⑥+2①] 计量设备[1①③⑤⑦+2①②] 信息模块[1①③+2①] |
|  |  |  | 执行器安装 | 钢管[1①③] 槽钢[1①③] 铁板[1①③] | 底座[1①③] 拉杆[1①③] | 开关[1①③⑥+2①] 减速箱[1①③⑤⑥+2①]、 电位器[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 控制器、箱安装 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] | 模块箱[1①③] | 接线端子[1①③+2①] 继电器[1①③⑥+2①] 控制盘[1①③⑤⑥+2①] 信息模块[1①③+2①] 不间断电电源[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 中央管理工作站和操作分站设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 计算机[1①③⑤⑥+2①②] |
| 8 | 智能 建筑 | 建筑设备监控系统 | 中央管理工作站和操作分站设备安装 |  |  | 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 集中/分布式操作台[1①③⑤⑥+2①] 数字大屏[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 火灾自动报警系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 接线盒[1①③] 转接盒[1①③] 跳线盒[1①③] |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] | 水晶头[1①] |  |
| 8 | 智能 建筑 | 火灾自动报警系统 | 探测器类设备安装 |  |  | 红外探测器[1①③⑤⑥+2①②] 压力感测器[1①③⑤⑥+2①②] 温度感测器[1①③⑤⑥+2①②] 烟雾感测器[1①③⑤⑥+2①②] |
|  |  |  | 控制器类设备安装 |  | 模块箱[1①③] | 控制模块[1①③+2①] 火灾报警控制器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 可燃气体报警控制器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 显示器[1①③⑤⑥+2①] 消防联动控制器[1①③⑤⑥⑩+2①②] 接线端子[1①③⑤+2①] 不间断电源[1①③⑤⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 火灾自动报警系统 | 其他设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] 接线端子箱[1①③] 模块箱[1①③] | 消防电话[1①③⑤⑥+2①②] 手动火灾报警按钮[1①③⑥+2①②] 消防联动模块[1①③⑥+2①②]， 编码器[1①③⑤⑥+2①②]， 扬声器[1①③⑤⑥+2①] 报警器[1①③⑤⑥+2①②] 消防主机[1①⑤⑥+2①②] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 安全技术防范系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] | 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] |  |
| 8 8 8 8 | 智能 建筑 智能 建筑 智能 建筑 智能 建筑 | 安全技术防范系统 安全技术防范系统 安全技术防范系统 安全技术防范系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装 |  | 接线盒[1①③] 转接盒[1①③] |  |
|  |  |  | 线缆敷设 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] 感应线圈[1①③+2①] | 水晶头[1①] |  |
|  |  |  | 设备安装 设备安装 设备安装 设备安装 |  | 机柜[1①③] 机架[1①③] 配线柜[1①③] 支架[1①③] 吊架[1①③] 模块箱[1①③] | 服务器[1①③⑤⑥+2①②] 桌面客户端[1①③⑤⑥+2①②] 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 监视器[1①③⑤⑥+2①②] 显示器[1①③⑤⑥+2①②] 防火墙[1①③⑤⑥⑩+2①②] 交换机[1①③⑤⑥+2①②] 光电转换器[1①③⑤⑥+2①②] 摄像机[1①③⑤⑥+2①②] 摄像头[1①③⑤⑥+2①②] 云台[1①③⑤⑥+2①②] 红外探测器[1①③⑤⑥+2①②] 入侵探测器[1①③⑤⑥+2①②] 防盗报警器[1①③⑤⑥+2①②] 拾音设备[1①③⑤⑥+2①②] 录像机[1①③⑤⑥+2①] 图像处理器[1①③⑤⑥+2①] 存储器[1①③⑤⑥+2①] 打印机[1①③⑤⑥+2①] 同步器[1①③⑤⑥+2①②] 编码器[1①③⑤⑥+2①②] 解码器[1①③⑤⑥+2①②] 磁碰[1①③+2①] 感测器[1①③⑤⑥+2①②] 生物识别装置[1①③⑤⑥⑩+2①②] 密码锁[1①③⑤⑥+2①②] 近场感应锁[1①③⑤⑥+2①②] 读卡机[1①③⑤⑥+2①②] 卡（门禁卡、加密卡、定时卡、通用卡等）[1①③⑤+2①②] 对讲机[1①③⑤⑥+2①②] 控制台[1①③⑩+2①②] 不间断电源[1①③⑤⑥+2①②] 开关[1①③] 紧急按钮[1①③] 电子巡查信息识读器[1①③⑤⑥+2①②] 信号指示器[1①③⑤⑥+2①] 金属探测门[1①③⑤⑥⑩+2①②] 爆炸物检测仪[1①②③⑤⑥⑦⑩+2①②] X射线安全检查设备[1①②③⑤⑥⑩+2①②] 防爆装置及附属设备[1①②③⑤⑥⑩+2①②] 手持金属探测器[1①②③⑤⑥⑩+2①②] 防尾随门[1①②③⑤⑥⑩+2①②] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
| 8 | 智能 建筑 | 应急响应系统 | 设备安装 |  |  | 服务器 [1①③⑤⑥+2①②] 计算机 [1①③⑤⑥+2①②] 防火墙[1①③⑤⑥+2①②] 不间断电源[1①③⑤⑥+2①②] 路由器[1①③⑤⑥+2①②] 控制台[1①③+2①②] 电话[1①③⑤⑥+2①②] |
|  |  |  | 软件安装 |  | 光盘 [1①③⑥] | 软件[1①⑤⑨+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 机房 | 供配电系统 | 电缆[1①③⑥+2①] 母排[1①③⑥+2①] 镀锌钢管[1①③] 塑料管[1①③] 灯具[1①③⑥+2①] 开关[1①③⑥+2①] 插座[1①③⑥+2①] | 配电箱[1①③] 配电柜[1①③] 电池柜[1①③] 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] 接线盒[1①③] | 不间断电源[1①③⑤⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 机房 | 供配电系统 |  | 转接盒[1①③] 吊架[1①③] 支架[1①③] |  |
|  |  |  | 防雷与接地系统 | 多股铜芯导线[1①③] 铜带[1①] 铜箔[1①] 接地端子板[1①③] | 等电位箱[1①③] | 浪涌保护器[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 空气调节系统 | 保温材料[1①③] 隔震垫[1①] 金属风管[1①] 非金属风管[1①] 法兰[1①] 法兰密封垫[1①③] 风口[1①] | 金属风管[1①] 非金属风管[1①] 阀门[1①③+3②] 防火阀[1①②③+2①②+3②] 支架[1①] 吊架[1①] | 精密空调[1①③⑤+2①] 空气过滤器[1①③⑤+2①] 分体空调[1①③⑤+2①] |
|  |  |  | 给水排水系统 | 镀锌钢管[1①③] 非金属管[1①③] 法兰[1①] 法兰密封垫[1①③] | 支架[1①] 吊架[1①] 托架[1①] 地漏[1①③] |  |
|  |  |  | 综合布线系统 | 电缆[1①③⑥+2①] 光缆[1①③+2①] 网线[1①③+2①] | 机柜[1①③] 机架 [1①③] 线槽[1①③] 线架[1①③] 桥架(封闭/开放) [1①③] | 信息模块[1①③⑥+2①] PDU电源插排[1①③⑥+2①] |
| 8 | 智能 建筑 | 机房 | 综合布线系统 |  | 配线架[1①③] 理线架[1①③] 托盘[1①③] 接线盒[1①③] 转接盒[1①③] USB口[1①③]， 网线口[1①③] 光纤接入口[1①③] 水晶头[1①③] 面板[1①③] |  |
|  |  |  | 监控与安全防范 系统 |  |  | 详见建筑设备监控系统和安全技术防范系统子分部 |
|  |  |  | 消防系统 |  |  | 主要采用有管网和无管网七氟丙烷灭火系统，详见给排水及采暖分部工程。消防控制和广播详见相关子分部。 |
|  |  |  | 室内装饰装修 | 涂料（防尘、防潮）[1①③] 橡塑保温[1①③] 自流平[1①③] | 防静电地板[1①③+2①] 活动地板[1①③+2①] 金属壁板[1①③+2①] 防火门[1①②③④+2①] 金属吊顶[1①③+2①] |  |
| 8 | 智能 建筑 | 机房 | 电磁屏蔽 | 钢板[1①③] 型钢[1①③] 焊条[1①③] 防锈漆[1①③] 多股铜芯导线[1①③] 铜带[1①] 扁钢带[1①③] 导电衬垫[1①③] 保温材料[1①③] 非金属管[1①③] | 非金属成型板（含龙骨）[1①②③④⑤+2①②+3①③] 屏蔽玻璃[1①②③④⑤⑥+2①②] 支架[1①③] | 电磁屏蔽门[1①②③④⑤⑩+2①②] 电源滤波器[1①②③④⑤⑥⑩+2①②] 信号滤波器[1①②③④⑤⑥⑩+2①②] 截止波导通风窗[1①②③④⑤⑩+2①②] |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
|  |  | 防雷与接地 | 接地装置 | 金属接地体[1①③] 非金属接地体[1①③] 降阻剂[1①③] 焊条[1①③] 防腐剂[1①③] 多股铜芯导线[1①③] 铜带[1①] 铜箔[1①] |  |  |
|  |  |  | 防雷装置 | 防腐剂[1①③] 金属防雷引下线[1①③] | 接闪器[1①③+2①②] |  |
| 8 | 智能 建筑 | 防雷与接地 | 等电位联接 | 多股铜芯导线[1①③] 铜带[1①] 铜箔[1①] 接地端子板[1①③] | 等电位箱[1①③] |  |
|  |  |  | 屏蔽设施 | 屏蔽槽[1①③] 金属管[1①③] |  |  |
|  |  |  | 电涌保护器 |  |  | 浪涌保护器[1①③⑤⑥+2①] |
|  |  |  | 线缆敷设 | 保护套管[1①③] |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |  |
|  |  |  | 试运行 |  |  |  |
| 9 | 建筑 节能 | 围护系统节能 | 墙体节能 | 保温材料[1①③+2①②] 粘结材料[1①③+2①] 增强网[1①③+2①] 罩面砂浆[1①③+2①] 保温隔热砌块[1①③+2①] 砌筑砂浆[1①③+2①] 隔汽材料[1①③+2①] | 预制保温墙板[1①③+2①] 锚固件[1①③+2①] |  |
|  |  |  | 幕墙节能 | 隔热型材[1①③+2①] 幕墙玻璃[1①③④⑥+2①] 保温材料[1①③+2①②] 弹性闭孔材料[1①③+2①] 密封条[1①③+2①] 耐候密封胶[1①③+2①] 遮阳设施[1①③+2①] |  |  |
| 9 | 建筑 节能 | 围护系统节能 | 门窗节能 | 门窗玻璃[1①③④⑥+2①] 弹性闭孔材料[1①③+2①] 密封条[1①③+2①] 遮阳设施[1①③+2①] | 普通门窗[1①③+2①] 特种门窗[1①③④+2①] |  |
|  |  |  | 屋面节能 | 保温隔热材料[1①③+2①②] 隔汽材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 地面节能 | 保温材料[1①③+2①②] 隔离层材料[1①③+2①] 防潮层材料[1①③+2①] 保护层材料[1①③+2①] |  |  |
|  |  | 供暖空调设备及管网节能 | 供暖节能 | 保温材料[1①③+2①②] 管材[1①③+2①] 防潮材料[1①③+2①] 绝热材料[1①③+2①] |  | 散热器[1①③+2①②] 阀门1①③+2①] 过滤器1①③+2①] 温度计1①③+2①] 仪表1①③+2①] 分集水器1①③+2①] |
|  |  |  | 通风与空调设备 节能 | 绝热材料[1①③+2①②] 管材[1①③+2①] 风管[1①③+2①] 防潮材料[1①③+2①] |  | 风机盘管[1①③+2①②] 组合式空调机组[1①③⑤+2①] 柜式空调机组[1①③⑤+2①] 新风机组[1①②③⑤⑥+2①] |
| 9 | 建筑 节能 | 供暖空调设备及管网节能 | 通风与空调设备 节能 |  |  | 单元式空调机组[1①③⑤+2①] 热回收装置[1①③⑤+2①] 换气装置[1①③⑤+2①] 空气幕机[1①③⑤+2①] 阀门[1①③+2①] 仪表[1①③+2①] |
|  |  |  | 空调与供暖系统冷热源节能 | 绝热材料[1①③+2①②] 绝热管道[1①③+2①] 管材[1①③+2①] |  | 冷热源设备[1①③⑤+2①] 辅助设备[1①③⑤+2①] 锅炉[1①③⑤+2①] 热交换器[1①③⑤+2①] 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组[1①③⑤+2①] 蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组[1①③⑤+2①] 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组[1①③⑤+2①] 集中采暖系统热水循环水泵[1①③⑤+2①] |
| 9 | 建筑 节能 | 供暖空调设备及管网节能 | 空调与供暖系统冷热源节能 |  |  | 空调冷热水系统循环水泵[1①③⑤+2①] 冷却塔[1①③⑤+2①] 阀门[1①③+2①] 仪表[1①③+2①] |
|  |  |  | 空调与供暖系统管网节能 | 绝热材料[1①③+2①②] 管材[1①③+2①] 绝热管道[1①③+2①] |  |  |
|  |  | 电气动力节能 | 配电节能 | 电缆[1①③④+2①②] 电线[1①③④+2①②] 母线[1①③+2①] 母线与电气连接端子[1①③+2①] |  |  |
|  |  |  | 照明节能 |  |  | 照明光源[1①③⑥+2①] 照明灯具（荧光灯灯具、高强度气体放电灯灯具）[1①③⑥+2①] 附属装置[1①③+2①] |
|  |  | 监控系统节能 | 监测系统节能 |  |  | 传感器[1①③+2①] 压力和差压仪表[1①③+2①] 流量仪表[1①③+2①] |
| 9 | 建筑 节能 | 监控系统节能 | 控制系统节能 |  |  | 阀门[1①③+2①] 变频器[1①③⑤+2①] 智能变风量末端装置[1①③⑤+2①] |
|  |  | 可再生能源 | 地源热泵系统节能 | 地埋管管材[1①③+2①] 灌浆回填料[1①③+2①] 热源井管材[1①③+2①] 滤料[1①③+2①] 止水材料[1①③+2①] 换热盘管管材[1①③+2①] 防冻剂[1①③+2①] 防腐剂[1①③+2①] 水源热泵管道[1①③+2①] | 地埋管管件[1①③+2①] 热源井井身结构[1①③+2①] 换热盘管管材[1①③+2①] 水源热泵管件[1①③+2①] | 水源热泵机组[1①③⑤+2①] 水源热泵附属设备[1①③⑤+2①] 阀门[1①③+2①] |
|  |  |  | 太阳能光热系统节能 | 真空管[1①③+2①] 联箱[1①③+2①] 管道[1①③+2①] 保温材料[1①③+2①②] 隔热材料[1①③+2①②] 防腐涂料[1①③+2①] 电线[1①③④+2①②] 电缆[1①③④+2①②] |  | 太阳能集热器[1①③⑤+2①] 贮热水箱[1①③⑤+2①] 末端供暖装置[1①③⑤+2①] 阀门[1①③+2①] 仪表[1①③+2①] |
|  |  |  | 太阳能光伏节能 | 电线[1①③④+2①②] 电缆[1①③④+2①②] | 支架[1①+2①] | 光伏组件[1①③⑤+2①] 蓄电池[1①③⑤+2①] 控制器[1①③⑤+2①] |
| 10 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯 | 设备进场验收 |  |  | 电梯整机 [1①②③④⑤⑧+2①]（随机文件应包含机房或设备间及井道布置图、驱动或转向站及总体布置图、电气原理图等随机文件） |
|  |  |  | 土建交接检验 |  |  |  |
|  |  |  | 驱动主机 | 电焊条 [1①] 工字钢 槽钢 螺栓 调整垫片 槽钢用方斜垫圈 主机减震垫 机油 润滑脂 | 曳引机安装固定座 主搁机梁 副搁机梁 盘车手轮及手轮开关（有机房） 远程松闸装置（无机房） 编码器线 | 曳引机 [1①②] 编码器 |
|  |  |  | 导轨 | 电焊条 [1①] 连接螺栓 膨胀螺栓 导轨垫片 钢板 防锈漆 调和漆 | 电梯主导轨 电梯副导轨 主导轨基础座 副导轨基础座 导轨支架 压道板 接道板 |  |
| 10 10 | 电梯 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯 电力驱动的曳引式或强制式电梯 | 门系统 | 电焊条 [1①] 螺栓 调整垫片 | 首层层门板 层门板 门立柱组件 横梁 门套 地坎及托板组件 层门装置 检修门 井道安全门 门滑轮组组件 层门三角锁组件 型钢牛腿 层门护脚板 | 门锁装置 [1①②] |
|  |  |  | 轿厢 轿厢 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 轿底总成 上梁 下梁 直梁 前斜拉杆 后斜拉杆 安全钳提拉组件 轿厢地坎托架 轿门地坎 轿顶 轿壁 轿底 轿门板 门楣 轿厢称重装置 轿厢导靴组件 轴流风机 轿顶反绳轮组件 安全触板 光幕 撞弓组件总成 轿顶防护栏 开门机链条 遮光板 超载板 地板 吊顶 轿厢装饰壁板 轿厢扶手 轿厢护脚板 钢丝绳 钢丝绳夹 照明灯组 油杯 集油盒 U型螺栓配反绳轮 | 开门机 |
| 10 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯 | 对重 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 对重架 对重块 对重导靴组件 对重护网 油杯 集油盒 |  |
|  |  |  | 安全部件 | 电焊条 [1①] 螺栓 调整垫片 防锈漆 调和漆 | 终端极限开关 终端极限开关触发组件 限位开关 限位开关触发组件 涨紧装置 终端极限开关支架 限位开关支架 | 限速器 [1①②+调试证书] 缓冲器 [1①②] 安全钳 [1①②] 渐进式安全钳 [1①②+调试证书] 含有电子元件的安全电路（如果有）[1①②] 轿厢上行超速保护装置 [1①②] |
|  |  |  | 悬挂装置 | 螺栓 巴氏合金 防锈漆 调和漆 | 轿厢绳头板 对重绳头板 钢丝绳锥套契套 曳引钢丝绳 轿厢限速器钢丝绳 对重限速器钢丝绳 夹绳器安装底座 |  |
| 10 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯 | 随行电缆 | 电缆装配 螺栓 | 随行电缆 随行电缆挂架 随行电缆支架 电缆压板 |  |
|  |  |  | 补偿装置 | 螺栓 | 补偿链 补偿链导向装置 补偿链挂架 |  |
|  |  |  | 电气装置 | 动力电缆 控制电缆 动力照明电线 控制电线 开关 光源 线码管 接线盒面板 线槽 金属软管 接地铜带 接线盒 电线管 插接电缆装配 箱接电缆装配 电缆装配 金属软管接头 | 操纵箱 召唤箱 消防盒消防开关 轿顶检修箱 底坑检修箱 轿顶照明箱 显示板 基站召唤箱 照明灯具 | 控制柜 [1①②] 含有电子元件的安全电路 [1①②] |
| 10 | 电梯 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯 | 电气装置 | 护口 锁母 闭口端子 束线带 管卡 绝缘胶布 橡胶衬套 防锈漆 调和漆 螺丝 |  |  |
|  |  |  | 整机安装 | 螺栓 膨胀螺栓 防锈漆 调和漆 | 平层感应装置 位置检测器组 对讲终端 电梯远程报警系统 平层器位置检测器组支架 底坑爬梯 |  |
|  |  | 液压 电梯 | 设备进场验收 |  |  | 电梯整机 [1①②③④⑤⑧+2①]（随机文件应包含机房或设备间及井道布置图、驱动或转向站及总体布置图、电气原理图、液压系统原理图等随机文件） |
|  |  |  | 土建交接检验 |  |  |  |
| 10 10 10 | 电梯 电梯 电梯 | 液压 电梯 液压 电梯 液压 电梯 | 液压系统 | 密封垫 液压油 螺栓 | 高压软管 [1①] 油缸 柱塞 | 破裂阀 [1①②+调试证书] （制造单位提供调整图表） 单向节流阀[1①②]（仅使用机械移动部件的） 单向节流阀 泵站 [1①②] 手动泵 溢流阀 安全阀 手动下降阀 |
|  |  |  | 导轨 | 电焊条 [1①] 连接螺栓 膨胀螺栓 导轨垫片 钢板 防锈漆 调和漆 | 电梯主导轨 电梯副导轨 主导轨基础座 副导轨基础座 导轨支架 压道板 接道板 |  |
|  |  |  | 门系统 门系统 | 电焊条 [1①] 螺栓 调整垫片 | 首层层门板 层门板 门立柱组件 横梁 门套 地坎及托板组件 层门装置 检修门 井道安全门 门滑轮组组件 层门三角锁组件 型钢牛腿 层门护脚板 | 门锁装置 [1①②] |
|  |  |  | 轿厢 轿厢 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 轿底总成 上梁 下梁 直梁 前斜拉杆 后斜拉杆 安全钳提拉组件 轿厢地坎托架 轿门地坎 轿顶 轿壁 轿底 轿门板 门楣 轿厢称重装置 轿厢导靴组件 轴流风机 轿顶反绳轮组件 安全触板 光幕 撞弓组件总成 轿顶防护栏 开门机链条 遮光板 超载板 地板 吊顶 轿厢装饰壁板 轿厢扶手 轿厢护脚板 钢丝绳 钢丝绳夹 照明灯组 油杯 集油盒 U型螺栓配反绳轮 | 开门机 |
|  |  |  | 对重 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 对重架 对重块 对重导靴组件 对重护网油杯 集油盒 |  |
| 10 | 电梯 | 液压 电梯 | 安全部件 | 电焊条[1①] 螺栓 调整垫片 防锈漆 调和漆 | 终端极限开关 终端极限开关触发组件 限位开关 限位开关触发组件 涨紧装置 终端极限开关支架 限位开关支架 | 限速器[1①②+调试证书] 缓冲器[1①②] 安全钳[1①②] 渐进式安全钳[1①②+调试证书] 含有电子元件的安全电路（如果有） [1①②] 轿厢上行超速保护装置[1①②] |
|  |  |  | 悬挂装置 | 螺栓 巴氏合金 防锈漆 调和漆 工字钢 槽钢 膨胀螺栓 调整垫片 槽钢用方斜垫圈 电焊条 | 轿厢绳头板 对重绳头板 钢丝绳锥套契套 曳引钢丝绳 轿厢限速器钢丝绳 对重限速器钢丝绳 夹绳器安装底座 滑轮安装固定座 滑轮搁机梁 |  |
|  |  |  | 随行电缆 | 电缆装配 螺栓 | 随行电缆 随行电缆挂架 随行电缆支架 电缆压板 | 电缆装配 螺栓 |
| 10 | 电梯 | 液压 电梯 | 电气装置 | 动力电缆 控制电缆 动力照明电线 控制电线 开关 光源 线码管 接线盒面板 线槽 金属软管 接地铜带 接线盒 电线管 插接电缆装配 箱接电缆装配 电缆装配 金属软管接头 护口 锁母 闭口端子 束线带 管卡 绝缘胶布 橡胶衬套 防锈漆 调和漆 螺丝 | 操纵箱 召唤箱 消防盒消防开关 轿顶检修箱 底坑检修箱 轿顶照明箱 显示板 基站召唤箱 照明灯具 | 控制柜 [1①②] 含有电子元件的安全电路 [1①②] |
| 10 10 10 | 电梯 电梯 电梯 | 液压 电梯 | 整机安装 | 螺栓 膨胀螺栓 防锈漆 调和漆 | 平层感应装置 位置检测器组 对讲终端 电梯远程报警系统 平层器位置检测器组支架 底坑爬梯 |  |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道 自动扶梯、自动人行道 自动扶梯、自动人行道 | 设备进场验收 |  |  | 电梯整机 [1①②③④⑤⑧+2①]（随机文件应包含机房或设备间及井道布置图、驱动或转向站及总体布置图、电气原理图等随机文件） |
|  |  |  | 土建交接检验 |  |  |  |
|  |  |  | 整机安装 整机安装 整机安装 | 垫圈 调整垫片 弹簧垫圈 螺母 螺钉 特殊螺母 六角螺栓 T型螺栓 起板螺钉 蜡 密封胶 阴离子烃基乳液 维修涂料 机油 润滑脂 | 玻璃护壁板钢化玻璃证明[1①③⑥] 中部扶手导轨 上弯曲扶手导轨 下弯曲扶手导轨 导夹 扶手入口组件 扶手带托辊 单轴承导向件 嵌件 夹紧件 轴套 梳齿 梳齿板 楼层板 防震帽 导向止动块 移动按钮盒组件 运行指示器 防攀爬装置 防盗螺栓 停止开关 围裙板保护装置和防夹装置 梯级段伸长或断裂保护开关 梳齿异常安全开关 梯级塌陷安全开关 梯级保护装置 超速保护装置 非操纵逆转保护装置 扶手带速度偏离故障保护装置 玻璃夹具 玻璃压板 玻璃衬垫 玻璃下衬垫 防夹刷毛毛条 扶手转角栏杆 导轨连接件 上弯外盖板 下弯外盖板 中部外盖板 弯内盖板 下弯内盖板 中部内盖板 外盖板托板 内盖板托板 玻璃嵌条 电线 电缆 铭牌 钥匙 检修行灯 梯级照明 | 驱动主机 [1①②] 含有电子元件的安全电路（如果有） [1①②] 可编程电子安全相关系统（如果有）[1①②] 梯级 [1①②] 踏板 [1①②] 梯级踏板链 [1①②] 滚轮 [1①②] 扶手带 [1①②] 公共交通型扶手带 [1①②+扶手带断裂强度证书] 控制屏 [1①②] |

说明：

一、建筑电气

1 进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件，性能检测报告以及安装、使用、维修试验要求和说明等技术文件 [1①⑤+2①]；对有商检规定要求的进口电气设备，尚需提供商检证明。GB50303-2015，3.2.4

2 CCC认证的产品是动态的，且随着产品的更新换代，制造标准修订变化也大，可通过国家认监委网站和中国质量认证中心网站来确定最新的CCC名录。

3 工业生产许可证的许可要求也是动态的，且随着产品的更新换代，每隔一段时间标准修订变化也大，可通过国务院通知来确定最新的工业生产许可证名录。

二、智能建筑

1 本部分所注1⑤中文安装维护使用说明书、1⑨知识产权证明文件、1⑩国家或行业授权的机构认证的合格认证证书、2②中包括上网许可、电信许可、保密许可、广电部许可、安防许可等国家和行业许可。

2 进口产品应提供原产地证明、商检证明和中文安装维护使用说明书及性能检测报告。

3 本分部中未列入涉及其他分部工程的材料、构配件和设备，以其他分部为准。

4 商业化软件要进行许可证查验。自编软件要提供评测报告，进场应进行性能检测。

5 有源设备进场时应进行通电试验。

# 12  外观质量检查内容索引（有待中期评审后继续完善）

表12  建筑材料、构配件和设备外观质量检查分类索引表

| 序号 | 分部工程 | 材料、构配件和 设备名称 | 外观检查依据 | 检查内容 | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风与空调 | 净化空调系统用非金属风管 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 4.1.7 当生产工艺或环境要求使用非金属风管时，应采用不燃材料或难燃材料，且表面应光滑、凭证、不产尘、不易霉变。 | 全数检查 | 观察 |
| 2 |  | 玻璃钢风管 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 4.2.4 表面不得出现泛卤及严重泛霜。 | 全数检查 | 观察 |
| 3 |  | 复合材料风管 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 4.2.6 复合板材的内外覆面层粘贴应牢固，表面平整无破损，内部绝热材料不得外露。 | 全数检查 | 观察 |
| 4 |  | 铝箔玻璃纤维复合材料风管 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 4.3.3 风管的离心玻璃纤维板材应干燥平整，板外表面的铝箔隔气保护层与内芯玻璃纤维材料应黏合牢固，内表面应有防纤维脱落的保护层，且不得释放有害物质。 | 全数检查 | 观察 |
| 5 |  | 消声器 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 5.2.4 消声器内消声材料的织物覆面层应平整，不应有破损，并应顺气流方向搭接。织物覆面层应有保护层，保护层应使用不易锈蚀的材料，不得使用普通铁丝网。净化空调系统消声器内的附面层材料应采用尼龙布等不产尘的材料 | 全数检查 | 观察 |
| 6 |  | 风口 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 5.3.5 风口各部位的颜色应一致，不应有明显的划痕和压痕。 | 全数检查 | 观察 |
| 7 |  | 通风机 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。 | 全数检查 | 观察 |
| 8 |  | 风机过滤器单元 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 7.2.8 风机过滤器单元应在清洁环境下进行外观价差，且不得有变形、锈蚀、漆膜脱落等现象。 | 全数检查 | 观察 |
| 9 |  | 洁净层流罩 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 7.2.9 洁净层流罩外观不应有变形、锈蚀、漆膜脱落等现象。 | 全数检查 | 观察 |
| 10 |  | 空气吹淋室 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 7.3.16 空气吹淋室外形尺寸应正确，结构部件应齐全、无变形，喷头不应有异常或松动等现象。 | 全数检查 | 观察 |
| 11 |  | 制冷(热)设备、附属设备、管道、管件及阀门等 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T50243-2016 | 8.1.1产品性能及技术参数符合设计要求，设备机组的外表不应有损伤，密封应良好。 | 全数检查 | 观察 |
| 12 | 通风与空调 | 蒸气压缩式制冷系统的管道、管件和阀门 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T50243-2016 | 8.2.7-1制冷系统的管道、管件和阀门的类别、材质、管径、壁厚及工作压力等符合设计。 8.2.7-2法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应 | 全数检查 | 观察， |
| 13 |  | 空调水系统设备与附属设备；管道、管配件及阀门 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T50243-2016 | 9.2.1空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数、管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求 | 全数检查 | 观察， |
| 14 |  | 阀门 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T50243-2016 | 9.2.4-1阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门标志》GB/T12220的有关规定。 | 全数检查 | 观察， |
| 15 |  | 分、集水器 | 《分水器和集水器》GA868-2010（行标） | 5.6外观要求 5.6.1铸件表面应无结疤、裂纹、砂眼。加工表面应无明显的伤痕。 5.6.2本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 | 全数检查 | 目测 |
| 16 |  | 泵 | 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规》范GB50275-2010 | 4.1.1泵的开箱检查，应符合下列要求： 1、按装箱单清点泵的零件和部件、附件和专用工具，应无缺件；防锈包装应完好，无破损和锈蚀；管口保护物和堵盖应完好， | 全数检查 | 目测 |
| 17 |  | 无缝钢管 | 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008 | 5.6表面质量 钢管的内外表面不允许有目视可见的裂纹、折叠、结疤、轧折和离层。这些缺陷应完全清除，清除深度应不超过公称壁厚的负偏差，清理处的实际壁厚应不小于壁厚偏差所允许的最小值，不超过壁厚负偏差的其他局部缺欠允许存在。 | 全数检查 | 目测 |
| 18 |  | 焊接钢管 | 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008 | 5.7.2表面缺陷 钢管的内外表面应光滑，不允许有折叠、裂纹、分层、搭焊、断弧、烧穿及其他深度超过壁厚下偏差的缺陷存在。允许有深度不超过壁厚下偏差的其他局部缺欠存在。 | 全数检查 | 目测 |
| 19 |  | 镀锌钢管 | 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008 | 5.9.5镀锌层的表面质量 钢管的内外表面镀锌层应完整，不允许有未镀上锌的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。钢管镀锌后表面可进行钝化处理。 | 全数检查 | 目测 |
| 20 | 通风与空调 | 聚乙烯PE管材及管件 | 《给水用聚乙烯（PE）管材》GB/T13663-2000 《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件》GB/T13663.2-2005 | （GB/T13663-2000）6.2外观： 管材的内外表面应清洁、光滑、不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。 （GB/T13663.2-2005）6.2外观：管件内外表面应清洁、光滑、不允许有缩孔（坑）、明显的划伤、杂质、颜色不均和其他表面缺陷。 | 全数检查 | 目测 |
| 21 |  | PVC-U管材 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T5836.1-2006 | 5.1外观 管材内外壁应光滑，不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直 | 全数检查 | 目测 |
| 22 |  | 组合式空调机组 | 《组合式空调机组》GB/T14294-2008 | 6.2外观 6.2.1机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落 6.2.2机组应清理干净，箱体内应无杂物。 | 全数检查 | 目测 |
| 23 |  | 风机盘管机组 | 《风机盘管机组》GB/T19232-2003 | 5.4外观要求 5.4.1机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁平整，卡式和明装机组喷涂程均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。 5.4.2机组内应清理干净，箱体内应无杂物。 | 全数检查 | 目测 |
| 24 |  | 板式换热器 | 《板式热交换器》NB/T47004-2009(JB/T4752)行标 | 6.3产品外观及几何尺寸检验结果包括：夹紧尺寸；板片波纹深度；板片垫片槽深度；垫片厚度；垫片单边长度；压紧板间的平行度；法兰密封面垂直度；板片微裂纹检验；内外观质量；焊接质量；标志、包装。 | 全数检查 | 目测、尺量 |
| 25 |  | 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 | 《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》GB/T18430.1-2007 GB/T18430.2-2008 | 5.9外观 机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑，管路附件安装一般应横平竖直、美观大方。充装制冷剂前，机组内与制冷剂和润滑油接触的表面应保持洁净、干燥。 | 全数检查 | 目测 |
| 26 | 通风与空调 | 补偿器 |  | 5.4外观 5.4.1圆形波纹管 5.4.1.1管坯纵向焊接接头表面应无裂纹、气孔、咬边和对口错边，凹坑、下塌和余高均不应大于壁厚的10%。焊接接头表面应呈银白色或金黄色，亦可呈浅蓝色。 5.4.1.2波纹管表面不允许有裂纹、焊接飞溅物及大于板厚下偏差的划痕和凹坑等缺陷。不大于板厚下偏差的划痕和凹坑应修磨使其圆滑过渡。 5.4.1.3加强环或均衡环表面应光滑。 5.4.1.4波纹管处于自由状态下，加强环或均衡环表面应与波纹管波谷外壁紧密贴合。 5.4.2矩形波纹管 5.4.2.1所有对接焊接接头表面应无裂纹、气孔、咬边、凹坑、下塌。焊接接头表面应呈银白色或金黄色，亦可呈浅蓝色。波纹管表面应复合5.4.1.2的要求。 5.4.3受压筒节：焊接接头表面应无裂纹、气孔、弧坑和焊接飞溅物。 5.4.4膨胀节 5.4.1波纹管与受压筒节的连接焊接接头表面应无裂纹、气孔、夹渣、焊接飞溅物、咬边和凹坑，余高应不大于波纹管壁厚，且不大于1.5mm。 5.4.2不锈钢和耐蚀合金波纹管及所有不锈钢结构件表面不应涂漆。所有碳钢结构件外表面应涂防锈底漆，但距端管焊接坡口50mm范围内不应涂漆。法兰密封面、销轴表面、球面垫圈与锥面垫圈配合面应涂防锈油脂。 | 全数检查 | 目测 |
| 27 |  | 机型设备 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 | 2.0.2机械设备开箱：:4 机械设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀。 | 全数检查 | 目测 |
| 28 | 建筑电气 | 铜母排铜棒铜带铜包钢 | 《电工用铜.铝及合金母线》 GB5585.1-2005 | 规范里未找到 | 找不到依据 | 观察 |
| 29 |  | 铝母排 | 《电工用铜.铝及合金母线》 GB5585.1-2005 | 规范里未找到 | 找不到依据 | 观察 |
| 30 |  | 槽钢 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.14（2）型钢表面应无严重锈蚀、过度扭曲和弯折变形。 | 找不到依据 | 观察 |
| 31 | 建筑电气 | 电焊条 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.14（2）电焊条包装应完整，拆包检查焊条尾部就应无锈斑。 | 找不到依据 | 观察 |
| 32 |  | 镀锌扁钢 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.15（2）镀锌层应覆盖完整、表面无锈斑，金具配件应齐全，无砂眼。 | 找不到依据 | 观察 |
| 33 |  | 电瓷制品 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.6.2设备应有铭牌，表面涂层应完整附件应齐全，绝缘件应无裂痕 4.2.6绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷，外表应清洁，测温仪表指示应准确。 | 找不到依据 | 观察 |
| 34 |  | 干式变压器(普通及非包封绕组变压器、环氧树脂浇铸变压器) | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.6(2）设备应有铭牌，表面涂层应完整，附件应齐全，绝缘件应无缺损、裂纹 | 找不到依据 | 观察 |
| 35 |  | 油浸式变压器(矿物油变压器、硅油变压器) | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.6.2设备应有铭牌，表面涂层应完整，附件应齐全，绝缘件应无缺损、裂纹，充油部分不应渗漏，充气高压设备气压指示应正常。 4.1.1，附件齐全，油浸变压器油位正常，无渗油现象。 | 找不到依据 | 观察 |
| 36 |  | 气体绝缘变压器(六氟化硫变压器 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 规范里未找到 | 找不到依据 | 观察 |
| 37 |  | 箱式变电所 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.6设备应有铭牌，表面涂层应完整，附件应齐全，绝缘件应无缺损、裂纹，充油部分不应渗漏，充气高压设备气压指示应正常。 | 找不到依据 | 观察 |
|  |  |  |  | 4.2.6箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清晰，回路名称应正确。 | 检查数量10% |  |
| 38 |  | 高压成套配电柜高压开关柜、高压环网柜、高压电容器柜、高压计量柜 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.7.3应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊。 | 找不到依据 | 观察 |
| 39 | 建筑电气 | 低压成套配电柜馈电柜、电容柜、补偿柜、计量柜 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.7.3应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊。 | 找不到依据 | 观察 |
| 40 |  | 蓄电池柜 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.7.3应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，蓄电池柜内电池壳体应无碎裂、漏液、充油、充气设备应无泄漏。 | 找不到依据 | 观察 |
| 41 |  | 不间断电源柜（UPS） | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.7.3应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊。 8.1.1内部接线正确，可靠不松动，紧固件应齐全 | 找不到依据 | 观察 |
| 42 |  | 直流屏柜 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.7.3应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊 5.1.2装置内保护接地导体（PE）排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接 | 找不到依据 | 观察 |
| 43 |  | 动力、照明配电箱 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.9.3有铭牌，涂层应完整，设备器件或附件应齐全、完好、无缺缺损。 5.1.12箱（盘）内配线应整齐，无绞接现象，导致连接应紧密，不伤线芯，不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根，放松垫圈等多余零件应齐全 | 找不到依据 | 观察 |
| 44 |  | 应急电源柜（EPS） | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.7.3应有铭牌，表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷，设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊。 | 找不到依据 | 观察 |
| 45 |  | 梯架，托盘和槽盒 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.16配件应齐全，表面应光滑，不变形，钢制梯架，托盘和槽盒涂层应完整，无锈蚀，塑料槽盒应无破损，色泽均匀，铝合金梯架，托盘和槽盒涂层应完整，不应有扭曲变形，压扁或表面划伤等现象。 |  |  |
| 46 |  | 钢索 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 | 16.1.1钢索配线应采用镀锌钢索，不应采用含油芯的钢索。钢索的钢丝直径应小于0.5mm，钢索不应有扭曲和断股等缺陷。16.2.2表面应整洁，无锈蚀。 | 找不到依据 |  |
| 47 | 建筑电气 | SC焊接钢管 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.13.2导管应无压扁，内壁应光滑，非镀锌钢管不应有锈蚀。 | 找不到依据 | 观察 |
| 48 |  | 镀锌钢管、镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.13.2锌钢导管镀层覆盖应完整、表面无锈斑。 3.2.15.2镀锌层应覆盖完整、表面无锈斑，金具配件应齐全，无砂眼； | 找不到依据 | 观察 |
| 49 |  | JDG钢管 （未见国标） | 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS120:2007 | 2.0.2(2)管材表面有明显、不脱落的产品标识，金属内外壁镀层均匀、完好、无剥落、锈蚀等现象。表面光洁、无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等。 | 找不到依据 | 观察 |
| 50 |  | PVC管 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.13（2）塑料导管及配件不应碎裂、表面应有阻燃标记和制造厂标。 | 找不到依据 | 观察 |
| 51 |  | 可弯曲金属导管 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 12.2.8.2防液型可弯曲金属导管防液覆盖层应完整无损 | 找不到依据 | 观察 |
| 52 |  | 柔性导管 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 12.2.8.2防液型柔性导管防液覆盖层应完整无损 | 找不到依据 | 观察 |
| 53 |  | 非铠装电缆 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.12（2）包装完好，电缆端头应密封良好，标识应齐全。电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，电缆外护层应有明显标识和制造厂标。 | 找不到依据 | 观察 |
| 54 |  | 铠装电缆 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.12（2）包装完好，电缆端头应密封良好，标识应齐全。电缆绝缘层应完整无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲、铠装不应松卷，电缆外护层应有明显标识和制造厂标。 | 找不到依据 | 观察 |
| 55 |  | 铝绞线、钢芯铝绞线适用于架空电力线路 | 架空送电线路施工及验收规范GB50173-92 | 第2.0.2条外观检查;不应有松股,交叉，折叠，断裂及破损等缺陷。不应有严重腐蚀现象 | 找不到依据 | 观察 |
| 56 |  | 电线 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.12（2）外观检查:包装完好，电线应密封良好，标识应齐全。抽检的绝缘导线绝缘层应完整无损，厚度均匀，外护层应有明显标识和制造厂标。 | 找不到依据 | 观察 |
| 57 |  | 导线连接器( (铜管鼻子/绝缘穿刺线夹 T接端子) | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 包装完好、外保护层应有明显标识规格 型号、绝缘层应完整无损、厚度均匀、印字清晰,无压扁、内外壁光滑 | 找不到依据 | 观察 |
| 58 | 建筑电气 | &接箱、T接箱 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 包装完好、外保护层应有明显标识规格 型号 | 找不到依据 | 观察 |
| 59 |  | 普通灯具(荧光灯埋地灯 庭院灯,道路和街道照明灯具 LED灯等 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.10.2 1)灯具涂层应完整、无损伤、附件齐全、I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子 2) 固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料,且应耐燃烧和防引燃 6)内部接线应为铜芯绝缘导线,其截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm2 18.2.2.1灯具及其配件应齐全，不应有机械损伤，变形，涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。 | 找不到依据 | 观察、 |
| 60 |  | 特种灯具(手术台灯,霓虹灯,太阳能灯,航空障碍标志灯,建筑物景观照明灯,游泳池和类似场所常用灯具,应急照明灯高压钠灯、金属卤化物灯) | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.10（1～6）1）灯具涂层应完整、无损伤，附件应齐全，I类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子； 2）固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料，且应耐燃烧和防引燃； 3）消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定，且具有认证标志； 4）疏散指示标志灯具的保护罩应完整、无裂纹； 5）游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具）的防护等级应符合设计要求，当对其密闭和绝缘性能有异议时，应按批抽样送有资质的试验室检测； 6）内部接线应为铜芯绝缘导线，其截面积应与灯具功率相匹配，且不应小于0.5mm2。 19.1.8太阳能灯具安装应符合下列规定： 灯具表面应平整光洁、色泽均匀，不应有明显的裂纹、划痕、缺损、锈蚀及变形等缺陷。 | 找不到依据 | 观察 |
| 61 | 建筑电气 | 母线槽 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.17.2防潮密封应良好，各段编号应标志清晰，附件应齐全、无缺损，外壳应无明显变形，母线螺栓搭接面应平整、镀层覆盖应完整、无起皮和麻面；插接母线槽上的静触头应无缺损、表面光滑、镀层完整；对有防护等级要求的母线槽尚应检查产品及附件的防护等级与设计的符合性，其标识应完整。 | 找不到依据 | 观察 |
| 62 |  | 电动机，电加热器，电动执行机构 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.9.2设备应有铭牌，涂层应完整，设备器件或附件应齐全、完好、无缺损。 | 电动机、电加热器全数检查，电动执行机构按总数抽查10%，且不得少于1台。 | 观察 |
| 63 |  | 开关、插座、风扇 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.11.2开关、插座的面板及接线盒盒体应完整、无碎裂、零件齐全，风扇应无损坏、涂层完整，调速器等附件应适配。 | 找不到依据 | 观察 |
| 64 |  | 柴油发电机组箱式静音发电机组 | 。《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.8.2设备应有铭牌，涂层应完整，机身应无缺件。 | 找不到依据 | 观察 |
| 65 |  | 接闪器（阀式、排气式） | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 未找到 | 找不到依据 | 观察 |
| 66 |  | 浪涌保护器 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 未找到 | 找不到依据 | 观察 |
| 67 |  | 金属灯柱 | 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 | 3.2.19.2涂层应完整，根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件应齐全，盒盖密封垫片应完整。 | 找不到依据 | 观察 |
| 68 | 电梯 | 曳引电梯整机 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 69 |  | 液压电梯整机 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 70 | 电梯 | 自动扶梯与自动人行道电梯整机 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 71 |  | 曳引电梯零部件 |  |  |  |  |
| 72 |  | 曳引机 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 73 |  | 门锁装置 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 74 |  | 限速器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 4.8.1 限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 75 |  | 安全钳 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 76 |  | 渐进式安全钳 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 4.8.2 当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 77 |  | 缓冲器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 78 |  | 含有电子元件的安全电路（如果有） | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 79 |  | 轿厢上行超速保护装置 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 80 |  | 控制柜 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 81 |  | 编码器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 82 |  | 曳引机安装固定座 主搁机梁 副搁机梁 盘车手轮及手轮开关（有机房） 远程松闸装置（无机房） 编码器线 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 83 | 电梯 | 电焊条 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 | 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。 4.3.4 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷。 | 全数检查 | 观察 |
| 84 |  | 工字钢 槽钢 | 《碳素结构钢》GB/T 700-2006 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 | 4.2.1 钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 4.2.4 型钢的规格尺寸及允许偏差符合其产品标准的要求。 4.2.5 钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外尚应符合下列规定： 1、当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于钢材厚度负允许偏差值的1/2； 2、钢材表面锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的C级及C级以上； 3、钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。 | 全数检查 | 观察、尺量 |
| 85 |  | 螺栓 调整垫片 槽钢用方斜垫圈 主机减震垫 机油 润滑脂 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 86 |  | 电梯主导轨 电梯副导轨 主导轨基础座 副导轨基础座 导轨支架 压道板 接道板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 87 |  | 连接螺栓 膨胀螺栓 导轨垫片 钢板 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 88 | 电梯 | 首层层门板 层门板 门立柱组件 横梁 门套 地坎及托板组件 层门装置 检修门 井道安全门 门滑轮组组件 层门三角锁组件 型钢牛腿 层门护脚板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 89 |  | 螺栓 调整垫片 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 90 | 电梯 | 开门机 轿底总成 上梁 下梁 直梁 前斜拉杆 后斜拉杆 安全钳提拉组件 轿厢地坎托架 轿门地坎 轿顶 轿壁 轿底 轿门板 门楣 轿厢称重装置 轿厢导靴组件 轴流风机 轿顶反绳轮组件 安全触板 光幕 撞弓组件总成 轿顶防护栏 开门机链条 遮光板 超载板 地板 吊顶 轿厢装饰壁板 轿厢扶手 轿厢护脚板 钢丝绳 钢丝绳夹 照明灯组 油杯 集油盒 U型螺栓配反绳轮 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 91 | 电梯 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 92 |  | 对重架 对重块 对重导靴组件 对重护网 油杯 集油盒 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 93 |  | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 94 |  | 终端极限开关 终端极限开关触发组件 限位开关 限位开关触发组件 涨紧装置 终端极限开关支架 限位开关支架 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 95 |  | 螺栓 调整垫片 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 96 |  | 轿厢绳头板 对重绳头板 钢丝绳锥套契套 曳引钢丝绳 轿厢限速器钢丝绳 对重限速器钢丝绳 夹绳器安装底座 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 97 | 电梯 | 螺栓 巴氏合金 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 98 |  | 随行电缆 随行电缆挂架 随行电缆支架 电缆压板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 99 |  | 电缆装配 螺栓 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 100 |  | 补偿链 补偿链导向装置 补偿链挂架 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 101 |  | 螺栓 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 102 |  | 操纵箱 召唤箱 消防盒消防开关 轿顶检修箱 底坑检修箱 轿顶照明箱 显示板 基站召唤箱 照明灯具 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 103 | 电梯 | 动力电缆 控制电缆 动力照明电线 控制电线 开关 光源 线码管 接线盒面板 线槽 金属软管 接地铜带 接线盒 电线管 插接电缆装配 箱接电缆装配 电缆装配 金属软管接头 护口 锁母 闭口端子 束线带 管卡 绝缘胶布 橡胶衬套 防锈漆 调和漆 螺丝 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 104 |  | 平层感应装置 位置检测器组 对讲终端 电梯远程报警系统 平层器位置检测器组支架 底坑爬梯 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 105 | 电梯 | 螺栓 膨胀螺栓 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 106 |  | 电焊条 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 | 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。 4.3.4 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷。 | 全数检查 | 观察 |
| 107 |  | 液压电梯零部件 |  |  |  |  |
| 108 |  | 泵站 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 109 |  | 破裂阀 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 110 |  | 单向节流阀 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 111 |  | 手动泵 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 112 |  | 溢流阀 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 113 |  | 安全阀 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 114 |  | 手动下降阀 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 115 |  | 门锁装置 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 116 |  | 限速器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 4.8.1 限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 117 |  | 安全钳 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 118 |  | 渐进式安全钳 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 4.8.2 当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 119 | 电梯 | 缓冲器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 120 |  | 含有电子元件的安全电路（如果有） | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 121 |  | 轿厢上行超速保护装置 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 122 |  | 控制柜 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 123 |  | 高压油管 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 124 |  | 油缸 柱塞 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 125 |  | 密封垫 液压油 螺栓 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 126 |  | 电梯主导轨 电梯副导轨 主导轨基础座 副导轨基础座 导轨支架 压道板 接道板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 127 |  | 连接螺栓 膨胀螺栓 导轨垫片 钢板 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 128 | 电梯 | 首层层门板 层门板 门立柱组件 横梁 门套 地坎及托板组件 层门装置 检修门 井道安全门 门滑轮组组件 层门三角锁组件 型钢牛腿 层门护脚板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 129 |  | 螺栓 调整垫片 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 130 | 电梯 | 开门机 轿底总成 上梁 下梁 直梁 前斜拉杆 后斜拉杆 安全钳提拉组件 轿厢地坎托架 轿门地坎 轿顶 轿壁 轿底 轿门板 门楣 轿厢称重装置 轿厢导靴组件 轴流风机 轿顶反绳轮组件 安全触板 光幕 撞弓组件总成 轿顶防护栏 开门机链条 遮光板 超载板 地板 吊顶 轿厢装饰壁板 轿厢扶手 轿厢护脚板 钢丝绳 钢丝绳夹 照明灯组 油杯 集油盒 U型螺栓配反绳轮 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 131 | 电梯 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 132 |  | 对重架 对重块 对重导靴组件 对重护网油杯 集油盒 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 133 |  | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 134 |  | 终端极限开关 终端极限开关触发组件 限位开关 限位开关触发组件 涨紧装置 终端极限开关支架 限位开关支架 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 135 |  | 螺栓 调整垫片 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 136 |  | 轿厢绳头板 对重绳头板 钢丝绳锥套契套 曳引钢丝绳 轿厢限速器钢丝绳 对重限速器钢丝绳 夹绳器安装底座 滑轮安装固定座 滑轮搁机梁 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 137 | 电梯 | 螺栓 巴氏合金 防锈漆 调和漆 工字钢 槽钢 膨胀螺栓 调整垫片 槽钢用方斜垫圈 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 138 |  | 随行电缆 随行电缆挂架 随行电缆支架 电缆压板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 139 |  | 电缆装配 螺栓 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 140 |  | 操纵箱 召唤箱 消防盒消防开关 轿顶检修箱 底坑检修箱 轿顶照明箱 显示板 基站召唤箱 照明灯具 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 141 | 电梯 | 动力电缆 控制电缆 动力照明电线 控制电线 开关 光源 线码管 接线盒面板 线槽 金属软管 接地铜带 接线盒 电线管 插接电缆装配 箱接电缆装配 电缆装配 金属软管接头 护口 锁母 闭口端子 束线带 管卡 绝缘胶布 橡胶衬套 防锈漆 调和漆 螺丝 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 142 |  | 平层感应装置 位置检测器组 对讲终端 电梯远程报警系统 平层器位置检测器组支架 底坑爬梯 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 143 | 电梯 | 螺栓 膨胀螺栓 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 5.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 5.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 144 |  | 自动扶梯与自动人行道电梯零部件 |  |  |  |  |
| 145 |  | 驱动主机 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 146 |  | 含有电子元件的安全电路 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 147 |  | 可编程电子安全相关系统 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 148 |  | 梯级 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 149 |  | 踏板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 150 |  | 梯级踏板链 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 151 |  | 滚轮 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 152 |  | 扶手带 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 153 |  | 控制屏 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 154 |  | 玻璃护壁板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 155 |  | 中部扶手导轨 上弯曲扶手导轨 下弯曲扶手导轨 导夹 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 156 | 电梯 | 扶手入口组件 扶手带托辊 单轴承导向件 嵌件 夹紧件 轴套 梳齿 梳齿板 楼层板 防震帽 导向止动块 移动按钮盒组件 运行指示器 防攀爬装置 防盗螺栓 停止开关 围裙板保护装置和防夹装置 梯级段伸长或断裂保护开关 梳齿异常安全开关 梯级塌陷安全开关 梯级保护装置 超速保护装置 非操纵逆转保护装置 扶手带速度偏离故障保护装置 玻璃夹具 玻璃压板 玻璃衬垫 玻璃下衬垫 防夹刷毛毛条 扶手转角栏杆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |
| 157 |  | 垫圈 调整垫片 弹簧垫圈 螺母 螺钉 特殊螺母 六角螺栓 T型螺栓 起板螺钉 蜡 密封胶 阴离子烃基乳液 维修涂料 机油 润滑脂 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 |

# 13  见证取样内容索引

表13  见证取样内容索引

| 序号 | 材料名称及 产品标准 | 进场复验依据 | 进场复验项目 | 组批原则 | 见证取样规定（数量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承重结构钢筋 |  |  |  |  |  |
|  | (1)热轧带肋钢筋 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB1499.2-2007 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | 屈服强度 抗拉强度 伸长率（注：对于钢筋伸长率，牌号带“E”的钢筋必须检验最大力下总伸长率。） 弯曲性能 重量偏差 | 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。 （允许同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。） | 1）每一验收批取一组试件（不少于5个）。 2）超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试件和一个弯曲试件。 | 当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍： 1）获得认证的钢筋； 2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格。 |
|  | (2) 热轧光圆钢筋 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB1499.1-2008 | 同上 | 屈服强度 抗拉强度 伸长率 弯曲性能 重量偏差 | 同上 | 同上 | 同上 |
|  | （3）余热处理钢筋 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》 GB13014-2013 | 同上 | 屈服强度 抗拉强度 伸长率 弯曲性能 重量偏差 | 同上 | 同上 | 同上 |
|  | （4）成型钢筋 《混凝土结构用成型钢筋》 JG/T226-2008 | 同上 | 屈服强度 抗拉强度 伸长率 重量偏差 | 同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批。 （对于热轧带肋钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。） | 每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，试件总数不应少于3个。 | 当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：1）获得认证的钢筋；2）同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一次检验合格。 |
| 1 | （5）钢筋焊接网 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》 GB/T1499.3-2010 | 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》 JGJ114-2014 | 屈服强度 抗拉强度 伸长率 弯曲性能 抗剪力 重量偏差 | 每批由同一型号、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内生产的、受力主筋为同一直径的焊接网组成，重量不大于30t。 | 每一验收批取一组试样（重量偏差5个；拉伸2个，两个方向各截取拉抻1个；弯曲2个，两个方向各截取1个；抗剪3个，在同一根非受拉钢筋上截取。） | 当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：1）获得认证的钢筋；2）同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一次检验合格。 |
|  | （6）调直后钢筋 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | 力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） 重量偏差 | 同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋，重量不大于30t为一批。 | 每批见证抽取3个试件。 | 采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋，可不进行本条规定的检验。 |
|  | （7）冷轧带肋钢筋 《冷轧带肋钢筋》 GB13788-2008 | 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》 JGJ95-2011 | 重量偏差 拉伸试验（抗拉强度、伸长率） 弯曲或反复弯曲试验 | 按同一厂家、同一牌号、同一直径、同一交货状态组成检验批，CRB550钢筋每批重量不大于10t；CRB650、CRB800、CRB970钢筋每批重量不大于5t。 | 每一检验批取一组3个试件。 | 当满足下条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：1）获得认证睥钢筋；2）同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格。 |
|  | （8）高延性冷轧带肋钢筋 《高延性冷轧带肋钢筋》 YB/T4260-2011 | 同上 | 重量偏差 拉伸试验（抗拉强度、伸长率） 弯曲或反复弯曲试验 | 按同一厂家、同一牌号、同一直径、同一交货状态组成检验批， CRB600H钢筋每批重量不大于10t； CRB650H、CRB800H钢筋每批重量不大于5t。 | 每一检验批取一组3个试件。 | 同上 |
|  | （9）冷轧扭钢筋 《冷轧扭钢筋》 JG190-2006 | 《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》 JGJ115-2006 | 截面控制尺寸 节距 定尺长度 重量 拉伸试验 弯曲试验 | 应由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台（套）轧机生产的钢筋组成，每批不应大于20t，不足20t按一批计。 | 每一检验批取一组3个试件。 | 同上 |
|  | （10）冷拔低碳钢丝 《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》 JC/T540-2006 | 《冷拔低碳钢丝应用技术规程》 JGJ19-2010 | 直径偏差 拉伸试验（含抗拉强度、伸长率） 反复弯曲 | 同一生产单位、同一原材料、同一直径且不超过30t为一检验批。 | 每一检验批取一组5个试件。 | 同上 |
| 2 | 承重结构钢筋接头 |  |  |  |  |  |
|  | （1）钢筋焊接接头 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | 力学性能 弯曲性能（闪光对焊、气压焊） | 闪光对焊：同一台班、同一焊工完成的300个同牌号、同直径接头为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周内累计计算；累计仍不足300个接头时，应按一批计。 箍筋闪光对焊：同一台班、同一焊工完成的600个同牌号、同直径接头作为一批；如超出600个接头，其超出部分可以与下一台班完成接头累计计算。 电弧焊：在现浇混凝土结构中，以300个同牌号、同形式接头为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号、同形式接头作为一批； 电渣压力焊、气压焊：在现浇混凝土结构中，以300个同牌号接头为一批；在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号接头作为一批，当不足300个接头时，仍作为一批； 预埋件钢筋T型接头：应以300件同类型预埋件作为一批，一周内连续焊接时，可累计计算，当不足300件时，亦按一批计。 | 1）应从每一检验批接头中随机切取3个接头做拉伸试验；3个做弯曲试验（闪光对焊、气压焊）。 2）在装配式结构中，电弧焊接头可按生产条件制作模拟试件。 | 接头试件应从工程实体中取出 |
|  | （2）机械连接接头 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010 | 同上 | 力学性能（抗拉强度） | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，应以500个为一个验收批，不足500个也按一批计。 | 对每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验。 | 接头试件应从工程实体中取出（现场连续10个验收批抽样 试件一次合格率为100%，验收批接头数量可扩大1倍） |
|  |  |  | 工艺检验项目： 残余变形 抗拉强度 | 钢筋连接工程开始前，应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中，更换钢筋生产厂时，应补充进行工艺检验。 | 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根。 | 本项为工艺检验项目，不属于进场复验项目，不需要见证取样 |
|  | （3）灌浆套筒 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》 JGJ355-2015 | 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 | 抗拉强度 | 同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批。 | 每批随机抽取3个灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件。接头试件应在标准条件下养护28d。 |  |
| 2 | （3）灌浆套筒 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》 JGJ355-2015 | 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 | 工艺检验项目： 屈服强度 抗拉强度 残余变形 灌浆料抗压强度 | 灌浆施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验；施工过程中，当更换钢筋生产企业，或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验。 | 应模拟施工条件制作接头试件，每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头。40mm×40mm×160mm灌浆料试件不应少于1组。接头和灌浆料试件均应在标准条件下养护28d。 | 本项为工艺检验项目，不属于进场复验项目，不需要见证取样 |
| 3 | 预应力钢筋、钢绞线、锚夹具 |  |  |  |  |  |
|  | （1）预应力混凝土用钢丝 《预应力混凝土用钢丝》 GB/T5223-2014 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | 抗拉强度（0.2%屈服力、最大力） 最大力总伸长率 | 同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢丝为一验收批，每批质量不大于60t。 | 每一检验批取一组3个试件。 | 同上 |
|  | （2）预应力混凝土用钢绞线 《预应力混凝土用钢绞线》 GB/T5224-2014 | 同上 | 抗拉强度(0.2%屈服力、 最大力) 最大力总伸长率 | 同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线为一验收批，每批重量不大于60t。 | 每一检验批取一组3个试件。 | 同上 |
|  | （3）无粘结预应力钢绞线 《无粘结预应力钢绞线》 JG161-2004 | 同上 | 抗拉强度(0.2%屈服力、最大力) 最大力总伸长率 防腐润滑脂质量 护套厚度 （注：经观察认为涂包质量有保证时，可不做防腐润滑脂质量、护套厚度检验。） | 每批由同一钢号、同一规格、同一生产工艺生产的钢绞线组成，每批质量不大于60t。 | 每一检验批抽取一组3个试件。 | 同上 |
|  | （4）预应力混凝土用螺纹钢筋 《预应力混凝土用螺纹钢筋》 GB/T20065-2006 | 同上 | 抗拉强度 伸长率 | 每批应由同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 | 每一检验批取2个试样，对每批重量大于60t的钢筋，超过60t的部分，每增加40t，增加一个拉伸试样。 | 同上 |
| 3 | （5）预应力筋用锚具、夹具和连接器 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 GB/T14370-2015 | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ85-2010 | 硬度 静载锚固性能（锚具、夹具和连接器不足检验批规定数量的50%，且供应方提供有效的检验报告时，可不作静载锚固性能检验。） | 每个检验批的锚具不宜超过2000套，连接器不宜超过500套，夹具不宜超过500套。 | 硬度：每批3%不应少于5套样品； 静载锚固性能：3套组装件。 | 同上 |
|  | （6）无粘结筋用锚具、夹具和连接器 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》 JGJ92-2004 | 《无粘结预应力混凝土结构技术规程》 JGJ92-2004 | 硬度 静载锚固性能（锚具、夹具和连接器不足检验批规定数量的50%，且供应方提供有效的检验报告时，可不作静载锚固性能检验。） 防水性能（处于三a、三b类环境条件下的无粘结预应力筋用锚具系统做此项目） | 同一品种、同一规格的锚具系统为一批。 | 硬度：每批3%不应少于5套样品； 静载锚固性能：3套组装件。 防水性能：3套组装件。 | 同上 |
| 4 | 承重结构混凝土 |  |  |  |  |  |
|  | (1)普通混凝土 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T104-2011 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 | 抗压强度 含气量（有抗冻要求时） 耐久性（有耐久性指标要求时） | 抗压强度： (1)每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次； (2)每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次； (3)连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次； (4)每一楼层取样不得少于一次。 含气量、耐久性：同一配合比的混凝土，取样不应少于一次。 | 抗压强度： 每次取样应至少留置一组试件； (2)冬期施工时，应增设不少于两组同条件养护试件，一组用于检查混凝土受冻临界强度；而另外一组或一组以上试件用于检查混凝土拆模强度或拆除支撑强度或负温转常温后强度检查等； (3)结构实体试块留置：同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内；同一强度等级的同条件养护试件，不宜少于10组，且不应少于3组；每连续两层楼取样不应少于1组，每2000m3取样不得少于1组。 含气量：取样数量10L。 耐久性：取样数量应至少为计算试验用量的1.5倍。 |  |
| 5 | 承重结构砖、砌块 |  |  |  |  |  |
|  | （1）烧结多孔砖 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB13544-2011 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 | 强度等级（抗压强度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一验收批，不足10万块按一批计。 | 同上 |  |
|  | （2）烧结空心砖 《烧结空心砖和空心砌块》 GB/T13545-2014 | 同上 | 强度等级（抗压强度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一验收批，不足10万块按一批计。 | 同上 |  |
|  | （3）蒸压粉煤灰砖 《蒸压粉煤灰砖》 JC/T239-2014 | 同上 | 强度等级（抗压强度、抗折强度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一验收批，不足10万块按一批计。 | 用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（20块）。 |  |
|  | （4）蒸压灰砂砖 《蒸压灰砂砖》 GB11945-1999 | 同上 | 强度等级（抗压强度、抗折强度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一验收批，不足10万块按一批计。 | 用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）。 |  |
|  | （5）普通混凝土小型砌块 《普通混凝土小型砌块》 GB/T8239-2014 | 同上 | 强度等级（抗压强度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，1万块为一验收批，不足1万块按一批计。 | 用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组；用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。1组试样数量： H/B≥0.6，5块，H/B＜0.6，10块。 | H/B（高宽比）是指试样在实际使用状态下的承压高度（H）与最小水平尺寸（B）之比。 |
|  | （6）混凝土实心砖 《混凝土实心砖》 GB/T21144-2007 | 同上 | 强度等级（抗压强度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，15万块为一验收批，不足15万块按一批计。 | 用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组（10块）。 |  |
|  | （7）承重混凝土多孔砖 《承重混凝土多孔砖》 GB 25779-2010 | 同上 | 强度等级（抗压强度） | 同厂家，同品种，同规格，同等级，10万块为一验收批，不足10万块按一批计。 | 用随机抽样法，从外观质量检验合格后的样品中抽取试样1组。（H/B≥0.6，5块，H/B＜0.6，10块。) |  |
| 6 | 承重结构砌筑砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | (1)砂浆 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 | 在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块。 每次至少应制作1组3块标准养护试块。 |  |
|  |  | 《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T104-2011 | 抗压强度 | 冬期施工砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚应增设一组与砌体同条件养护的试块，用于检验转入常温28d的强度。如有特殊需要，可另外增加相应龄期的同条件试块。 | 每次至少应制作两组试块，1组（3块）标准养护，1组转（3块）常温。 |  |
|  | （2）普通砌筑砂浆 | 《干混砂浆应用技术规程》DB11/T696-2009 | 抗压强度 保水率 拉伸粘结强度 | 每100t为一批，不足100t亦为一批。 | 抽样数量15kg |  |
|  | （3）预拌砌筑砂浆 《预拌砂浆》 GB/T25181-2010 | 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 | 保水率 抗压强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌砂浆，每250m3为一个验收批，不足250m3时，应按一个验收批计 | 抽样数量15kg |  |
|  |  | 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T223-2010 | 抗压强度 | 对同品种、同强度等级的砌筑砂浆，湿拌砂浆应以50m3为一个验收批，干混砂浆应以100t为一个检验批；不足一个验收批的数量时，应按一个验收批计。 | 每检验批应至少留置1组抗压强度试块 |  |
|  | （5）灌浆用水泥浆 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 | 抗压强度 | 同一配合比检查一次。 | 每工作班留置一组，每组6块（试块尺寸：70.7mm×70.7mm×70.7mm） |  |
| 7 | 钢结构钢材 |  |  |  |  |  |
|  | 碳素结构钢 《碳素结构钢》 GB700-2006 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 | 拉伸试验 抗拉强度 伸长率 弯曲试验 | 同一厂别，同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 | 每一验收批取一组试件（拉伸、弯曲各1个）。 |  |
| 8 | 钢结构焊接材料 |  |  |  |  |  |
|  | （1）焊条 《碳钢焊条》 GB／T5117-1995 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 | 角焊缝 熔敷金属化学成分 力学性能 焊缝射线探伤 焊条药皮含水率 | 同一批号焊芯、同一批号主要涂料原料、以同样涂料配方及制造工艺制成。EXX01、EXX03及E4313型每批不超过100t，其他型号每批不超过50t。 | 至少在3个部位平均取有代表性的样品。 |  |
|  | （2）焊丝 《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》 GB／T 12470-2003 | 同上 | 化学成分 尺寸 表观质量 | 同一炉号，同一形状、同一尺寸、同一交货状态为一个验收批。 | 从每批焊丝中抽取3%，但不少于2盘（卷、捆）。 |  |
|  | （3）焊剂 《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》 GB／T 12470-2003 | 同上 | 熔敷金属力学性能 颗粒度 含水量 机械夹杂物 磷、硫含量 | 同一批原材料，以同一配方及制造工艺制成为一个验收批。每批不应超过60t。 | 若散放时，每批焊剂抽样不少于6处；若从包装中取样组，每批焊剂至少抽取6袋，每袋抽取一定量，总量不少于10kg。把抽取的焊剂混合均匀，用四分法取出5kg供焊接试件用，余下的5kg用于其他项目检验。 |  |
| 9 | 钢结构高强度螺栓 |  |  |  |  |  |
|  | （1）高强度大六角螺栓连接副 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 | 扭矩系数 | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度（当螺栓长度≤100mm时，长度相差≤15mm；螺栓长度＞100mm时，长度相差≤20mm，可视为同一长度）、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同一批。 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同一批。 同一性能等级、材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同一批。 分别由同批的螺栓、螺母及垫圈组成的连接副为同一批连接副，且不应超过3000套。 | 每批应随机抽取8套连接副 |  |
| 9 | （2）扭剪型高强度螺栓连接副 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB/T 3632-2008 | 同上 | 预拉力 | 同一材料、炉号、螺纹规格、长度（当螺栓长度≤100mm时，长度相差≤15mm；螺栓长度＞100mm时，长度相差≤20mm，可视为同一长度）、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同一批。 同一材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同一批。 同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同一批。 分别由同批的螺栓、螺母及垫圈组成的连接副为同一批连接副，且不应超过3000套。 | 每批应随机抽取8套连接副 |  |
| 10 | 加固材料 |  |  |  |  |  |
|  | （1）纤维复合材 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB50728-2011 | 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB50550-2010 | 抗拉强度标准值 弹性模量 伸长率 纤维织物（布）单位面积质量或预成型板的纤维体积含量 碳纤维织物（布）的K数 | 以3000m2为一批，不足此数量时，按一批计。 | 长度大于5m且面积不小于1.5㎡（配套浸渍（粘结）用胶粘剂每组不少于1kg）。 | 材料种类：碳纤维布、玻璃纤维布 |
|  |  | 同上 | 抗拉强度标准值 弹性模量 伸长率 纤维织物（布）单位面积质量或预成型板的纤维体积含量 碳纤维织物（布）的K数 | 以5000m为一批，不足此数量时，按一批计。 | 长度大于5m。 | 材料种类：碳纤维板 |
|  | （2）结构胶粘剂 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB50728-2011 | 同上 | 钢-钢拉伸抗剪强度 与混凝土的正拉粘结强度 湿热老化性能（快速法） 抗冲击剥离能力 | 一次进场的同种材料为一批。 | A、B组份各不少于1kg。 | 材料种类：底胶 |
| 11 | 防水卷材 |  |  |  |  |  |
|  | (1) 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB18967-2009 (2) 弹性体改性沥青防水卷材 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 (3) 塑性体改性沥青防水卷材 《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243-2008 （4）带自粘层的防水卷材 《带自粘层的防水卷材》 GB/T23260-2009 （5）预铺/湿铺防水卷材 《预铺/湿铺防水卷材》 GB/T23457-2009 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 | 可溶物含量 拉力 延伸率 低温柔度 热老化后低温柔度 不透水性 | 大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 | 将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，取2m长的卷材进行材料性能检验。 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 可溶物含量 拉力 最大拉力时延伸率 耐热度 低温柔度 不透水性 | 同上 | 同上 |  |
| 11 | (6) 自粘聚合物改性沥青防水卷材 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB/T23441-2009 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 | 可溶物含量 拉力 延伸率 低温柔度 热老化后低温柔度 不透水性 | 大于1000卷抽5卷，每500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 | 将试样卷材切除距外层卷头2500mm后，取2m长的卷材进行材料性能检验。 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 可溶物含量 拉力 最大拉力时延伸率 耐热度 低温柔度 不透水性 |  |  |  |
|  |  | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 拉力 最大拉力时延伸率 不透水性 卷材与铝板剥离强度 | 同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷。 | 同上 |  |
|  | (7) 高分子防水材料 《高分子防水材料 第1部分 片材》 GB18173.1-2012 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 | 断裂拉伸强度 断裂伸长率 低温弯折性 不透水性 撕裂强度 | 大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 | 将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 断裂拉伸强度 扯断伸长率 低温弯折性 不透水性 | 同上 | 同上 |  |
| 11 | (8) 聚氯乙烯（PVC）防水卷材 《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》 GB12952-2011 (9) 氯化聚乙烯防水卷材 《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953-2003 (10) 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 《氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材》 JC/T684-199 | 《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011 | 断裂拉伸强度 断裂伸长率 低温弯折性 不透水性 撕裂强度 | 大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 | 将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用。 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 断裂拉伸强度 扯断伸长率 低温弯折性 不透水性 | 同上 | 同上 |  |
|  | （11）聚乙烯丙纶卷材 | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 断裂拉伸强度 扯断伸长率 撕裂强度 不透水性 剪切状态下的粘合性（卷材-卷材、卷材-水泥基面） | 同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，大于1000卷抽5卷，500～1000卷抽4卷，100～499卷抽3卷，100卷以下抽2卷。 | 将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用。 |  |
| 12 | 防水涂料 |  |  |  |  |  |
|  | (1) 溶剂型橡胶沥青防水涂料 《溶剂型橡胶沥青防水涂料》 JC/T852-1999 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 固体含量 耐热性 低温柔性 不透水性 断裂伸长率或抗裂性 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样。 | 随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。 每组取混合样品2kg。 |  |
| 12 | (1) 溶剂型橡胶沥青防水涂料 《溶剂型橡胶沥青防水涂料》 JC/T852-1999 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 潮湿基面粘结强度 涂膜抗渗性 浸水168h后拉伸强度 浸水168h后断裂伸长率 耐水性 | 每5t为一批，不足5t按一批抽样。 | 同上 |  |
|  | (2) 水乳型沥青防水涂料 《水乳型沥青防水涂料》 JC/T408-2005 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 固体含量 拉伸强度 断裂伸长率 低温柔性 不透水性 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样。 | 随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。 每组取混合样品2kg。 |  |
|  |  | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 潮湿基面粘结强度 涂膜抗渗性 浸水168h后拉伸强度 浸水168h后断裂伸长率 耐水性 | 每5t为一批，不足5t按一批抽样。 | 同上 |  |
|  |  | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 固体含量 断裂延伸率 粘结强度 不透水性 挥发性有机化合物 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 游离甲醛 | (1)同一生产厂每5t产品为一验收批，不足5t也按一批计。 (2)随机抽取，抽样数应不低于（n是产品的桶数）。 | 同上 |  |
| 12 | （3) 聚氨酯防水涂料 《聚氨酯防水涂料》 GB/T19250-2013 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 潮湿基面粘结强度 涂膜抗渗性 浸水168h后拉伸强度 浸水168h后断裂伸长率 耐水性 | 每5t为一批，不足5t按一批抽样。 | 随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。 每组取混合样品2kg（多组分产品按配比抽取）。 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 固体含量 拉伸强度 断裂伸长率 低温柔性 不透水性 | 同一生产厂每10t产品为一验收批，不足10t也按一批计。 |  |  |
|  |  | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 固体含量 拉伸强度 断裂伸长率 不透水性 挥发性有机化合物 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 游离TDI | (1)同一生产厂,以甲组分每5t为一验收批，不足5t也按一批计。乙组份按产品重量配比相应增加 (2)随机抽取，抽样数应不低于（n是产品的桶数）。 |  |  |
|  | (4) 聚合物乳液建筑防水涂料 《聚合物乳液建筑防水涂料》 JC/T864-2008 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 潮湿基面粘结强度 涂膜抗渗性 浸水168h后拉伸强度 浸水168h后断裂伸长率 耐水性 | 每5t为一批，不足5t按一批抽样。 | 随机抽取搅拌均匀的两组样品，一份试验用，一份备用。 每组取混合样品2kg。 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 固体含量 拉伸强度 断裂伸长率 低温柔性 不透水性 | 每10t为一批，不足10t按一批计抽样。 | 同上 |  |
|  |  | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 固体含量 拉伸强度 断裂延伸率 不透水性 挥发性有机化合物 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 游离甲醛 | (1)同一生产厂、同一品种、同一规格每5t为一验收批，不足5t也按一批计。 (2)随机抽取，抽样数应不低于（n是产品的桶数）。 | 同上 |  |
| 12 | （5）聚合物水泥防水涂料 《聚合物水泥防水涂料》 GB/T23445-2009 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 潮湿基面粘结强度 涂膜抗渗性 浸水168h后拉伸强度 浸水168h后断裂伸长率 耐水性 | 每5t为一批，不足5t按一批抽样。 | 液体、配套固体两组份共取5kg样品 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 固体含量 拉伸强度 断裂伸长率 低温柔性 不透水性 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样。 | 同上 |  |
|  |  | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 固体含量 拉伸强度 断裂延伸率 粘结强度 不透水性 挥发性有机化合物 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 游离甲醛 | （1）同一生产厂每10t产品为一验收批，不足10t也按一批计。 (2)产品液体组分抽样数量应不低于（n是产品的桶数）。 （3）)配套固体组份的抽样按GB12973中的袋装水泥的规定进行，两组份共取5kg样品。 | 同上 |  |
|  | （6）水泥基渗透结晶型防水材料 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2012 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 抗折强度 粘结强度 抗渗性 | 每10t产品为一批，不足10t的按一批抽样。 | 取样量5kg，装于密封容器内，一份作试验用，一份备用。 |  |
|  | (7) 无机防水堵漏材料 《无机防水堵漏材料》 GB23440-2009 | 同上 | 抗折强度 粘结强度 抗渗性 | 每10t产品为一批，不足10t的按一批抽样。 | 取样量5kg，装于密封容器内，一份作试验用，一份备用。 |  |
| 13 | 防水密封材料及其他防水材料 |  |  |  |  |  |
|  | (1)建筑防水沥青嵌缝油膏 《建筑防水沥青嵌缝油膏》JC/T207-2011 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 耐热性 低温柔性 拉伸粘结性 施工度 | 每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样。 | 每批各取样1kg，装于密封容器内，一份作试验用，一份备用。 |  |
|  | (2) 聚氨酯建筑密封胶 《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003 | 同上 | 拉伸模量 定伸粘结性 断裂伸长率 | 每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样。 | 每批取样量2支或1kg，密封包装送样 |  |
|  |  | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 表干时间 挤出性 弹性恢复率 定伸粘结性 浸水后定伸粘结性 | (1)同一生产厂、同等级、同类型产品每2t为一验收批，不足2t也按一批计。 (2)随机抽取，抽样数应不低于（n是产品的桶数或支数）。 | 同上 |  |
|  | (3) 聚硫建筑密封胶 《聚硫建筑密封胶》 JC/T483-2006 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 流动性 挤出性 定伸粘结性 | 每2t产品为一批，不足2t的按一批抽样。 | 取样量2支或1kg，密封包装送样 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 拉伸模量 定伸粘结性 断裂伸长率 | 每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样。 | 同上 |  |
|  | (4) 丙烯酸酯建筑密封胶 《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T484-2006 | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 表干时间 挤出性 弹性恢复率 定伸粘结性 浸水后定伸粘结性 | (1)同一生产厂、同等级、同类型产品每2t为一验收批，不足2t也按一批计。 (2)随机抽取，抽样数应不低于（n是产品的桶数或支数）。 | 取样量2支或1kg，密封包装送样。 |  |
|  | （5）硅酮建筑密封胶 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2003 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 拉伸模量 定伸粘结性） 断裂伸长率 | 每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样。 | 取样量2支或1kg，密封包装送样。 |  |
| 13 | （5）硅酮建筑密封胶 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2003 | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 表干时间 挤出性 弹性恢复率 定伸粘结性 浸水后定伸粘结性 | (1)同一生产厂、同等级、同类型产品每2t为一验收批，不足2t也按一批计。 (2)随机抽取，抽样数应不低于（n是产品的桶数或支数）。 | 同上 |  |
|  | （6）混凝土建筑接缝用密封胶 《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 流动性 挤出性 定伸粘结性 | 每2t产品为一批，不足2t的按一批抽样。 | 取样量1kg，密封包装送样。 |  |
|  | (7)合成高分子密封材料 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 拉伸模量 断裂伸长率 定伸粘结性 | 每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样。 | 取样量1kg，密封包装送样。 |  |
|  | （8）改性石油沥青密封材料 | 同上 | 拉伸模量 断裂伸长率 定伸粘结性 | 每1t产品为一批，不足1t的按一批抽样。 | 取样量1kg，密封包装送样。 |  |
|  | （9）膨润土防水材料 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 单位面积质量 膨润土膨胀指数 渗透系数 滤失量 | 每100卷为一批，不足100卷按一批抽样； 100卷以下抽5卷，进行尺寸偏差和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。 | 将试样卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的全幅卷材2块，一块作物理性能检验用，另一块备用。 |  |
|  | （10）橡胶止水带 | 同上 | 拉伸强度 扯断伸长率 撕裂强度 | 每月同标记的止水带产品为一批抽样。 | 取样2m长一组。 |  |
|  | （11）腻子型遇水膨胀止水条 | 同上 | 硬度 7d膨胀率 最终膨胀率 耐水性 | 每5000m为一批，不足5000m按一批抽样。 | 取样2m长一组。 |  |
|  | （12）遇水膨胀止水胶 | 同上 | 表干时间 拉伸强度 体积膨胀倍率 | 每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样。 | 随机取样2支。 |  |
| 13 | （13）弹性橡胶密封垫材料 | 同上 | 硬度 伸长率 拉伸强度 压缩永久变形 | 每月同标记的密封垫材料产量为一批抽样 | 抽取足够样品。 |  |
|  | （14）遇水膨胀橡胶密封垫胶料 | 同上 | 硬度 拉伸强度 扯断伸长率 体积膨胀倍率 低温弯折 | 每月同标记的膨胀橡胶产量为一批抽样 | 抽取足够样品。 |  |
|  | （15）高分子胶粘剂 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 | 剥离强度 浸水168h后的剥离强度保持率 | 每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样。 | 取样量1kg，密封包装送样。 |  |
|  | （16）改性沥青胶粘剂 | 同上 | 剥离强度 | 每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样。 | 取样量1kg，密封包装送样。 |  |
|  | （17）沥青基防水卷材用基层处理剂 | 同上 | 固体含量 耐热性 低温柔性 剥离强度 | 每5t产品为一批，不足5t的按一批抽样。 | 取样量不少于2kg，密封包装送样。 |  |
|  | （18）胎体增强材料 | 同上 | 拉力 延伸率 | 每3000m2为一批，不足3000m2的按一批抽样。 | 纵向切取1500mm长2块，一块作物理性能检验用，另一块备用。 |  |
|  | （19）合成橡胶胶粘带 | 同上 | 剥离强度 浸水168h后的剥离强度保持率 | 每1000m为一批，不足1000m的按一批抽样。 | 一组取样不少于2m。 |  |
|  | （20）彩色涂层钢板及钢带 | 同上 | 屈服强度 抗拉强度 断后伸长率 镀层重量 涂层厚度 | 同牌号、同规格、同镀层重量、同涂层厚度、同涂料种类和颜色为一批。 | 每一验收批取一组试件（3个）。 |  |
|  | （21）聚合物水泥防水砂浆 《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T984-2011 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 | 7d粘结强度 7d抗渗性 耐水性 | 每10t产品为一批，不足10t的按一批抽样。 | 取样量5kg，装于密封容器内，一份作试验用，一份备用。 |  |
| 13 | （21）聚合物水泥防水砂浆 《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T984-2011 | 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 | 凝结时间 7d粘结强度 7d抗渗压力 压折比 | （1）同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，每400t为一验收批，不足也按一批计。 （2）每批从20个以上的不同部位取等量样品。 | 取样数量不少于15kg。 |  |
|  | （22）砂浆防水剂 | 同上 | 净浆安定性 凝结时间 抗压强度比 渗水压力比 48h吸水量比 | （1）同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，每30t为一验收批，不足也按一批计。 （2）从不少于三个点取等量样品混匀。 | 取样数量不少于0.2t水泥所需量。 |  |
| 14 | 建筑节能保温材料 |  |  |  |  |  |
|  | (1)模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB/T10801.1-2002 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于2m2。 | 使用部位：墙体 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2m2。 | 使用部位：地面 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于1组。 | 不少于2m2。 | 使用部位：幕墙 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2m2。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 表观密度 压缩强度 导热系数 燃烧性能 | 同规格按100 m3为一批，不足100 m3的按一批计。 | 在每批产品中随机抽取20块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能检验。样品总面积大于12m2。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 DB11/T584-2013 | 导热系数 表观密度 垂直于板面抗拉强度 燃烧性能 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，除燃烧性能外，其他各项项目每增加5000 m2应增加一次，燃烧性能每增加10000m2应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 每次随机抽取三块样品进行检验，且样品总面积大于12m2。 |  |
| 14 | (2)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》 GB/T10801.2-2002 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：墙体 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：地面 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于1组。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：幕墙 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 压缩强度 导热系数 燃烧性能 | 同类型、同规格按50m3为一批，不足50m3的按一批计。 | 在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能检验。样品总面积大于12m2。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 DB11/T584-2013 | 表观密度 导热系数 垂直于板面抗拉强度 燃烧性能 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，除燃烧性能外，其他各项项目每增加5000m2应增加一次，燃烧性能每增加10000m2应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 样品总面积大于12m2。 |  |
| 14 | (3)硬质聚氨酯泡沫塑料 《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》 GB/T 21558-2008 《绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 20219-2015 《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》 JC/T998-2006 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：墙体 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：地面 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于1组。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：幕墙 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 表观密度 导热系数 压缩强度 燃烧性能 | 同原料、同配方、同工艺条件按50m3为一批，不足50m3的按一批计。 | 在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能检验。样品总面积大于12m2。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 DB11/T584-2013 | 导热系数 表观密度 垂直于板面抗拉强度 燃烧性能 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，除燃烧性能外，其他各项项目每增加5000m2应增加一次，燃烧性能每增加10000m2应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 每次随机抽取三块样品进行检验，且样品总面积大于12m2。 |  |
| 14 | (4)建筑保温砂浆 《建筑保温砂浆》 GB/T20473-2006 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JG/T283-2010 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 干密度 抗压强度 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于25kg干混合料；当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度，保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 | 使用部位：墙体 |
|  |  | 同上 | 导热系数 干密度 抗压强度 | 同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。 | 不少于25kg干混合料。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《干混砂浆应用技术规程》 DB11/T696-2009 | 外观质量 干密度 抗压强度 | 每35t为一批，不足35t亦为一批。 | 不少于25kg干混合料。 |  |
|  | （5）泡沫混凝土 《泡沫混凝土》 JG/T266-2011 《屋面保温隔热用泡沫混凝土》 JC/T2125-2012 《泡沫混凝土砌块》JC/T1062-2007 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 干表观密度 抗压强度 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件；用混凝土试模成型3块边长100mm立方体试件，标准养护28d。泡沫混凝土制品：也可切割成3块边长100mm立方体试件。 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 干密度 抗压强度 导热系数 燃烧性能 | 同品种、同规格、同等级按200m3为一批，不足200m3的按一批计。 | 导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件；用混凝土试模成型三块边长100mm立方体试件，标准养护28d。泡沫混凝土制品：也可切割成三块边长100mm立方体试件。燃烧性能试验取样：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 |  |
| 14 | （6）泡沫水泥保温板 《水泥基泡沫保温板》 JC/T 2200-2013 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于2 m2。 | 使用部位：墙体 |
|  |  | 《泡沫水泥保温板外墙外保温工程施工技术规程》 DB11/T1079-2014 | 干密度 导热系数 垂直于板面的抗拉强度 | 每800m3为一批次，不足800m3亦为一批。 | 不少于2 m2。 |  |
|  | （7）胶粉聚苯颗粒保温浆料 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 JG/T158-2013 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 单组份: 不少于20㎏。 双组份:胶粉不少于14㎏、聚苯颗粒不少于6㎏。 当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和压缩强度，保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 |  |
| 15 | 建筑节能绝热材料 |  |  |  |  |  |
|  | (1) 玻璃棉、矿渣棉、矿棉及其制品 《绝热用玻璃棉及其制品》 GB/T13350-2008 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835-2007 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 | 使用部位：墙体 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 | 使用部位：地面 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于1组。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 | 使用部位：幕墙 |
| 15 | (1) 玻璃棉、矿渣棉、矿棉及其制品 《绝热用玻璃棉及其制品》 GB/T13350-2008 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835-2007 | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 表观密度 导热系数 燃烧性能 | 同原料、同工艺、同品种、同规格按1000m2为一批，不足1000m2的按一批计。 | 在每批产品中随机抽取6个包装箱或卷进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中抽取1个包装箱或卷进行物理性能检验。原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 板、管状材料（燃烧A1）：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 板状材料（燃烧A2）：样品总面积大于10m2。 管状材料（燃烧A2）：由生产厂提供同种材质材料，内径22mm，厚度与产品一致，长度75m。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《岩棉外墙外保温工程施工技术规程》 DB11/T1081-2014 | 导热系数 垂直于表面的抗拉强度 燃烧性能 酸度系数 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，除燃烧性能外，其他各项项目每增加5000m2应增加一次，燃烧性能每增加10000应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 板、管状材料（燃烧A1）：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 板状材料（燃烧A2）：样品总面积大于10m2。 管状材料（燃烧A2）：由生产厂提供同种材质材料，内径22mm，厚度与产品一致，长度75m。 |  |
| 15 | (1) 玻璃棉、矿渣棉、矿棉及其制品 《绝热用玻璃棉及其制品》 GB/T13350-2008 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835-2007 | 《玻璃棉板外墙外保温施工技术规程》 DB11/T1117-2014 | 导热系数 垂直于表面的抗拉强度 燃烧性能 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，除燃烧性能外，其他各项项目每增加5000m2应增加一次，燃烧性能每增加10000应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 板、管状材料（燃烧A1）：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 板状材料（燃烧A2）：样品总面积大于10m2。 管状材料（燃烧A2）：由生产厂提供同种材质材料，内径22mm，厚度与产品一致，长度75m。 |  |
|  |  | 《关于加强老旧小区综合改造外保温材料和外窗施工管理的通知》 京建发（2013）464号文 | 导热系数 抗拉强度 酸度系数注 燃烧性能 | 同厂家、同品种、同规格的外保温材料，每3000 m2抽样见证检验一次(不足3000 m2也应抽检一次。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 板、管状材料（燃烧A1）：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 板状材料（燃烧A2）：样品总面积大于10m2。 管状材料（燃烧A2）：由生产厂提供同种材质材料，内径22mm，厚度与产品一致，长度75m。 | 材料种类：岩棉板 |
|  |  | 同上 | 导热系数 表观密度 垂直于板面的抗拉强度 | 同厂家、同品种、同规格的外保温材料，每3000平方米抽样见证检验一次(不足3000平方米也应抽检一次）。 | 每次随机抽取四块样品进行检验，且样品总面积大于2m2。管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 | 材料种类：玻璃棉 |
| 15 | (2)防火隔离带 《绝热用玻璃棉及其制品》 GB/T13350-2008 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835-2007 | 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》 JGJ289-2012 | 密度 导热系数 垂直于表面的抗拉强度 燃烧性能 | 同工程、同材料、同施工单位的防火隔离带应至少复验一次。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 板、管状材料（燃烧A1）：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 板状材料（燃烧A2）：样品总面积大于10m2。 管状材料（燃烧A2）：由生产厂提供同种材质材料，内径22mm，厚度与产品一致，长度75m。 |  |
|  |  | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 DB11/T584-2013 | 导热系数 燃烧性能 吸水率 | 做防火隔离带时，同一生产厂、同一品种规格、同一批次进场，每2000延米为一批，不足2000延米亦为一批。 | 原尺寸大小样品4块（根），管状样品需另外送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块。 板、管状材料（燃烧A1）：从5块产品上各取一个试样，每个不少于500g，另取试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 板状材料（燃烧A2）：样品总面积大于10m2。 管状材料（燃烧A2）：由生产厂提供同种材质材料，内径22mm，厚度与产品一致，长度75m。 |  |
| 15 | (3)复合硬泡聚氨酯板 《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 21558-2008 《绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T 20219-2015 《喷涂聚氨酯硬泡体保温材料》 JC/T998-2006 | 《硬泡聚氨酯复合板现抹轻质砂浆外墙外保温工程施工技术规程》DB11/T1080-2014 | 厚度 表观密度 导热系数 压缩性能 燃烧性能 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | 样品总面积大于12m2。 | 材料种类：芯材 |
|  |  | 同上 | 燃烧性能 垂直于板面的抗拉强度 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | 样品总面积大于12m2。 | 材料种类：复合聚氨酯板 |
|  |  | 《关于加强老旧小区综合改造外保温材料和外窗施工管理的通知》 京建发（2013）464号文 | 厚度 表观密度 导热系数 燃烧性能 | 同厂家、同品种、同规格的外保温材料，每3000 m2抽样见证检验一次(不足3000 m2也应抽检一次。 | 样品总面积大于12m2。 | 材料种类：芯材 |
|  |  | 同上 | 燃烧性能 垂直于板面的抗拉强度 | 同厂家、同品种、同规格的外保温材料，每3000 m2抽样见证检验一次(不足3000 m2也应抽检一次。 | 样品总面积大于12m2。 | 材料种类：复合聚氨酯板 |
|  | (4)酚醛保温板 《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》 GB/T20974-2014 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于2m2。 | 使用部位：墙体 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2m2。 | 使用部位：地面 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于1组。 | 不少于2m2。 | 使用部位：幕墙 |
|  |  | 同上 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同一厂家同一品种的产品抽查不少于3组。 | 不少于2m2。 | 使用部位：屋面 |
|  |  | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 DB11/T584-2013 | 导热系数 表观密度 垂直于板面抗拉强度 燃烧性能 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000 m2为一检验批；当面积增加时，除燃烧性能外，其他各项项目每增加5000 m2应增加一次，燃烧性能每增加10000 m2应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 样品总面积大于12m2。 |  |
| 15 | (5)复合酚醛保温板 《绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)》GB/T20974-2014 | 《关于加强老旧小区综合改造外保温材料和外窗 施工管理的通知》 京建发（2013）464号文 | 厚度 表观密度 导热系数 | 同厂家、同品种、同规格的外保温材料，每3000平方米抽样见证检验一次(不足3000平方米也应抽检一次)。 | 不少于2 m2 | 材料种类：芯材 |
|  |  | 同上 | 燃烧性能 聚合物砂浆与芯材的粘结强度 | 同厂家、同品种、同规格的外保温材料，每3000平方米抽样见证检验一次(不足3000平方米也应抽检一次)。 | 样品总面积大于12m2 | 材料种类：复合酚醛板 |
|  | (6) 柔性泡沫橡塑绝热制品 《柔性泡沫橡塑绝热制品》 GB/T17794-2008 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 吸水率 | 同一厂家的同一种产品抽查不少于2组。 | 管状：长度不小于1m的管一根，另送同种材质，同厚度且面积不小于1㎡的板一块； 板状：样品面积大于1㎡。 |  |
|  | （7）粘结砂浆 《预拌砂浆》 GB/T25181-2010 | 同上 | 粘结强度 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于15kg干混合料。 |  |
|  |  | 《干混砂浆应用技术规程》DB11/T696-2009 | 常温常态拉伸粘结强（与水泥砂浆） 耐水拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | 每30t为一批，不足30t亦为一批。 | 不少于15kg干混合料。 |  |
|  |  | 《硬泡聚氨酯复合板现抹轻质砂浆外墙外保温工程施工技术规程》DB11/T1080-2014 | 原强度和浸水拉伸粘结强度（与水泥砂浆、聚氨酯复合板） | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3次；当20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | 不少于15kg干混合料。需随粘结砂浆配送与施工现场配套的保温材料0.8m2。 |  |
| 15 | （8）无机硬质绝热制品 《膨胀珍珠岩绝热制品》 GB/T 10303-2001 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度（压缩强度） | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 密度和抗压强度试样(100×100×原厚)mm 6块，导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件。 |  |
|  |  | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | 表观密度 抗压强度 导热系数 燃烧性能 | 同品种、同规格按2000块为一批，不足2000块的按一批计。 | 在每批产品中随机抽取10块进行规格尺寸和外观质量检验。从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能检验。表观密度和抗压强度试样(100×100×原厚)mm 6块，导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件；燃烧性能试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 |  |
|  | （9）泡沫玻璃绝热制品 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647-2014 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 导热系数 密度 抗压强度 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 密度试样不得小于200mm×200mm×25mm的试样3块、抗压强度试样100mm×100mm×40mm的试样 5块、导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件。 |  |
|  |  | 同上 | 表观密度 抗压强度 导热系数 燃烧性能 | 同品种、同规格按250件为一批，不足250件的按一批计。 | 密度试样不得小于200mm×200mm×25mm的试样3块、抗压强度试样100mm×100mm×40mm的试样 5块、导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件。燃烧性能试验取样：试样面积不得小于0.5m2厚度不得小于50mm的样品一块。 |  |
| 15 | （9）泡沫玻璃绝热制品 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647-2014 | 《泡沫玻璃板建筑保温工程施工技术规程》 DB11/T1103-2014 | 导热系数 体积密度 抗压强度 垂直于板面的抗拉强度 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3次；当20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | 密度试样不得小于200mm×200mm×25mm的试样3块、抗压强度及抗拉强度100mm×100mm×40mm的试样 10块、导热系数试验需提供与检测单位设备一致的试件。 |  |
| 16 | 建筑节能粘结材料 |  |  |  |  |  |
|  | （1）胶粘剂 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材》 GB/T29906-2013 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 粘结强度 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于15kg干混合料。 |  |
|  |  | 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》 JGJ289-2012 | 原强度和耐水拉伸粘结强度（与防火隔离带保温板） | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3次；当20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | 不少于15kg干混合料。 |  |
|  |  | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 DB11/T584-2013 | 常温常态拉伸粘结强（与水泥砂浆、与保温板、与隔离带） | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次，增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 粉料：从一批中随机抽取5袋，每袋取2kg，总计不少于10kg。 液料或双组份材料：按GB3186《涂料产品的取样》进行。 |  |
|  |  | 《玻璃棉板外墙外保温施工技术规程》 DB11/T1117-2014 | 常温常态拉伸粘结强（与水泥砂浆、与玻璃棉板） | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次，增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 粉料：从一批中随机抽取5袋，每袋取2kg，总计不少于10kg。 液料或双组份材料：按GB3186《涂料产品的取样》进行。 |  |
|  |  | 《泡沫水泥保温板外墙外保温工程施工技术规程》 DB11/T1079-2014 | 浸水48h、干燥7d的拉伸粘结强度（与水泥砂浆 泡沫水泥保温板） | 以同一厂家生产、同一规格、同一批次进场，每30t为一批，不足30t亦为一批。 | 粉料：从一批中随机抽取5袋，每袋取2kg，总计不少于10kg。 液料或双组份材料：按GB3186《涂料产品的取样》进行。 |  |
| 16 | （1）胶粘剂 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材》 GB/T29906-2013 | 《岩棉外墙外保温工程施工技术规程》 DB11/T1081-2014 | 常温常态拉伸粘结强度（与水泥砂浆） 常温常态拉伸粘结强度（与岩棉板或岩棉带） | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次。增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 粉料：从一批中随机抽取5袋，每袋取2kg，总计不少于10kg。 液料或双组份材料：按GB3186《涂料产品的取样》进行。 |  |
|  |  | 《泡沫玻璃板建筑保温工程施工技术规程》 DB11/T1103-2014 | 常温常态拉伸粘结强度（与水泥砂浆、泡沫玻璃板） 可操作时间 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3次；当20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | 粉料：从一批中随机抽取5袋，每袋取2kg，总计不少于10kg。 液料或双组份材料：按GB3186《涂料产品的取样》进行。 |  |
| 17 | 建筑节能增强网 |  |  |  |  |  |
|  | （1）网格布 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG149-2003 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013 《增强用玻璃纤维网布 第2部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》 JC561.2-2006 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 力学性能 抗腐蚀性能 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于2m |  |
|  |  | 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》 JGJ289-2012 | 耐碱断裂强力及保留率 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时，各抽查不少于3次；当20000㎡以上时各抽查不少于6次。 | 不少于2m |  |
|  |  | 《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》 JGJ253-2011 | 耐碱拉伸断裂强力 耐碱强力保留率 断裂伸长率 | 同一厂家同一品种的产品，当单位工程保温墙体面积在5000m2以下时，各抽查不应少于1次；当单位工程保温墙体面积在5000m2～10000m2时，各抽查不应少于2次；当单位工程保温墙体面积在10000 m2～20000m2时，各抽查不应少于3次；当单位工程保温墙体面积在20000m2以上时，各抽查不应少于6次。 | 不少于2m |  |
| 17 | （1）网格布 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JG149-2003 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013 《增强用玻璃纤维网布 第2部分:聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布》 JC561.2-2006 | 《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》 DB11/T584-2013 | 耐碱断裂强力 耐碱断裂强力保留率 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次，增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 不少于不少于2m |  |
|  |  | 《玻璃棉板外墙外保温施工技术规程》 DB11/T1117-2014 | 耐碱断裂强力 耐碱断裂强力保留率 | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积，每5000m2为一检验批；当面积增加时，每增加5000m2应增加一次，增加的面积不足规定数量时也应增加一次。 | 不少于2m |  |
|  | （2）钢丝网 《镀锌电焊网》 QB/T3897-1999 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》 JG/T158-2013 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 力学性能 抗腐蚀性能 | 同厂家、同品种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时抽查不少于6次。 | 不少于2m或3㎡ |  |
| 18 | 建建筑外窗 |  |  |  |  |  |
|  | （1）建筑外窗 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2008 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008 《中空玻璃》 GB/T11944-2012 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 气密性能 保温性能 中空玻璃露点 | 同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽查不少于4樘（件） | 气密性检测：每组3樘 保温性能检测：每组1樘 中空玻璃露点：试样为制品15块或与制品相同材料同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的试件15块。 |  |
|  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 | 抗风压性能 空气渗透性能 雨水渗透性能 | 同一厂家、同一品种、同一类型的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃应至少抽查1组。 | 每组3樘 |  |
|  |  | 关于加强老旧小区综合改造工程外保温材料和外窗施工管理的通知 (京建发〔2013〕464 号) | 抗风压性能 水密性能 气密性能 传热系数 中空玻璃露点 | 同厂家、同品种、同类型（规格尺寸和开启方式相同）的外窗抽检至少3樘。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程可视为一个单位工程进行抽样，每10000 m2可视为一个单位工程进行抽样，不足10000 m2也视为一个单位工程。 | 门窗三性：每组3樘 传热系数检测：每组1樘 中空玻璃露点：试样为制品15块或与制品相同材料同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的试件15块。 |  |
|  | （2）建筑外窗 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》 GB/T24498-2009 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》 GB/T8814-2004 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》 GB5237.6-2012 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》 (京建[2015]11号) | 抗风压性能 水密性能、 气密性能、 传热系数、 中空玻璃露点 型材壁厚 增强型钢壁厚 隔热铝合金型材抗拉强度和抗剪强度 橡胶密封条拉断伸长率变化率 | 同一厂家、同一品种（铝合金窗、塑钢窗等）、同一类型（推拉窗、内开窗等） | 外窗中随机抽取3樘有代表性规格尺寸的外窗（重点抽检居室外窗） 保温性能检测：每组1樘 中空玻璃露点：试样为制品15块或与制品相同材料同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的试件15块。 橡胶密封条检测：同材质产品不少于2m。 |  |
| 19 | 玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | （1）建筑幕墙 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 | 《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 | 抗风压性能 空气渗透性能 雨水渗透性能 平面变形性能 | 同厂家、同品种、同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。 | 幕墙的试验样品应有代表性，工程中不同结构类型的幕墙可分别或以组合的形式进行必检项目的试验。 |  |
|  |  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 气密性 | 当幕墙面积大于3000㎡或建筑外墙面50%时，应现场抽取材料和配件，在检测实验室安装制作试件进行气密性能检测。 | 气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分。气密性能检测应对一个单位工程面积超过1000㎡的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。 |  |
|  | （2）幕墙玻璃 《中空玻璃》 GB/T11944-2012 | 同上 | 传热系数 可见光透射比 遮阳系数 中空玻璃露点 | 同一厂家的同一种产品抽查不少于一组。 | 传热系数：试件宜为800mm×1250mm的玻璃板一块或300mm×300mm的同构造中空玻璃一块或两块800mm×800mm的同构造中空玻璃两块（依据所采用试验方法不同选取）； 可见光透射比、遮阳系数：制品1块或与制品相同材料同一工艺条件下制作的尺寸为100mm×100m的试件一块； 中空玻璃露点：试样为制品15块或与制品相同材料同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的试件15块。 |  |
| 20 | 散热器 《采暖散热器热量测定方法》 GB/T13754-2008 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 金属热强度 单位散热量 | 同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%见证取样送检，但不得少于2组。 | 随机抽样，一组1个 |  |
| 21 | 风机盘管机组 《风机盘管机组》 GB/T19232-2003 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 供冷量 供热量 风量 出口静压 功率 噪声 | 同一厂家的风机盘管机组按照数量抽检2%，不得少于2台。 | 随机抽样 |  |
| 22 | 电线、电缆 《电缆的导体》 GB/T3956-2008 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 | 截面 每芯导体电阻值 | 同一厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 每种规格不少于3米。 |  |

# 14  开箱检验内容索引（有待中期评审后继续完善）

设备开箱检验分类索引表8-10用表

| 序号 | 设备名称 | 开箱检查依据 | 检查内容 | 检查数量 | 检查方法 | 开箱检查判断依据 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引电梯整机 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.1 随机文件必须包括下列资料：1. 土建布置图； 2. 产品出厂合格证； 4.1.2 随机文件还应包括下列资料： 1. 装箱单； 2. 安装、使用维护说明书； 3. 动力电路和安全电路的电气原理图。 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、订货合同 5、装箱单 | 电梯设备名称：与订货合同一致； 生产厂家：与订货合同一致； 总数量：与订货合同一致； 土建布置图：符合设计要求且含井道、机器设备区间（含机房）和滑轮布置图； 制造许可证明文件：其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数； 装箱单：厂家提供，与订货合同规格型号、数量相符； 安装、使用维护说明书：成套、与订货合同规格型号相符、齐全并且含紧急救援操作说明和主要部件现场安装示意图。 动力电路和安全电路的电气原理图和接线图：齐全、清晰、与订货合同规格型号相符； 电梯整机型式试验合格证书或者报告书：其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数； 电梯整机产品出厂合格证：与订货合同规格型号相符； 产品质量证明文件：注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数，门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号，以及这些安全保护装置和主要部件的编号(门锁装置除外)等内容，并且有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期； 电梯整机设备的铭牌：与整机合格证信息一致，且与装箱单一致 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2 提交验收的电梯应具备完整的资料和文件 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件 整机产品出厂合格证； 整机型式试验合格证书复印件； 井道、机器设备区间（含机房）和滑轮布置图； 安装说明书； 主要部件现场安装示意图； 动力电路和安全回路电气原理图及电气接线图； 使用维护说明书（含紧急救援操作说明）。 |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附件A 1.1 制造资料： 制造许可证明文件，其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数； 电梯整机型式试验合格证书或者报告书，其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数； 产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、该电梯的产品出厂编号、主要技术参数，门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号，以及这些安全保护装置和主要部件的编号(门锁装置除外)等内容，并且有电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期； 机房或者机器设备间及井道布置图，其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进入的空间等满足安全要求； 电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； 安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 |  |  |  |  |
|  | 曳引电梯零部件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曳引机 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、装箱单 | 曳引机的出厂编号、型号、额定速度、驱动方式（曳引式、强制式）、数量与装箱单一致； 曳引机的铭牌与合格证信息一致，且与装箱单一致； 合格证：有型式试验合格证。 零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件 曳引机、控制柜、悬挂绳端接装置（即绳头组合）、导轨、层门耐火性能（如需要）和玻璃门或玻璃轿壁（如果需要）等主要部件型式试验合格证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附录A（4）安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括：驱动主机型式试验合格证 |  |  |  |  |
| 3 | 门锁装置 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.1 随机文件必须包括下列资料： 3. 门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、装箱单 | 1、门锁装置的型号、规格、数量与装箱单一致； 2、合格证：有型式试验合格证。 3、零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件 安全部件（包括门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置和含有电子元件的安全电路）型式试验合格证书复印件，限速器与渐进式安全钳调试证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附录A（4）安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括：门锁装置型式试验合格证 |  |  |  |  |
| 4 | 限速器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.1随机文件必须包括下列资料： 3. 限速器的型式试验证书复印件。 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、装箱单 | 1、限速器的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致； 2、合格证：有型式试验合格证。 3、调试证书：有限速器调试证书； 4、零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件： 安全部件（包括限速器）型式试验合格证书复印件，限速器调试证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附录A（4）安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括：限速器型式试验合格证，限速器调试证书； |  |  |  |  |
| 5 | 安全钳 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.1随机文件必须包括下列资料： 3. 安全钳的型式试验证书复印件。 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、装箱单 | 1、安全钳的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致； 2、合格证：有型式试验合格证。 3、调试证书：渐进式安全钳有调试证书； 3、零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件 安全部件（包括安全钳）型式试验合格证书复印件，渐进式安全钳调试证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附录A（4）安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括：安全钳型式试验合格证 |  |  |  |  |
| 6 | 缓冲器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.1随机文件必须包括下列资料： 3. 缓冲器的型式试验证书复印件。 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、装箱单 | 1、缓冲器的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致； 2、合格证：有型式试验合格证； 3、零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件： 安全部件（包括缓冲器）型式试验合格证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附录A（4）安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括：缓冲器型式试验合格证 |  |  |  |  |
| 7 | 含有电子元件的安全电路（如果有） | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.1随机文件必须包括下列资料： 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、装箱单 | 1、含有电子元件的安全电路的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致； 2、合格证：有型式试验合格证； 3、零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件： 安全部件（包括含有电子元件的安全电路（如果有））型式试验合格证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附录A（4）安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括：含有电子元件的安全电路（如果有）型式试验合格证 |  |  |  |  |
| 8 | 轿厢上行超速保护装置 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.1随机文件必须包括下列资料： 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 3、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 4、装箱单 | 1、轿厢上行超速保护装置的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致； 2、合格证：有型式试验合格证； 3、零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件： 安全部件（包括轿厢上行超速保护装置）型式试验合格证书复印件； |  |  |  |  |
|  |  | 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009 | 附录A（4）安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，包括：轿厢上行超速保护装置型式试验合格证 |  |  |  |  |
| 9 | 控制柜 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 3、装箱单 | 1、轿厢上行超速保护装置的出厂编号、型号、规格、数量与装箱单一致； 2、合格证：有型式试验合格证； 3、零部件：与装箱单一致。 |
|  |  | 《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011 | 4.2.1 制造企业应提供的资料和文件 控制柜型式试验合格证书复印件； |  |  |  |  |
| 10 | 编码器 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 2、装箱单 | 1、编码器的型号、规格、数量与装箱单一致； |
| 12 | 曳引机安装固定座 主搁机梁 副搁机梁 盘车手轮及手轮开关（有机房） 远程松闸装置（无机房） 编码器线 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 13 | 电梯主导轨 电梯副导轨 主导轨基础座 副导轨基础座 导轨支架 压道板 接道板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 14 | 连接螺栓 膨胀螺栓 导轨垫片 钢板 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 15 | 首层层门板 层门板 门立柱组件 横梁 门套 地坎及托板组件 层门装置 检修门 井道安全门 门滑轮组组件 层门三角锁组件 型钢牛腿 层门护脚板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 16 | 螺栓 调整垫片 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 17 | 开门机 轿底总成 上梁 下梁 直梁 前斜拉杆 后斜拉杆 安全钳提拉组件 轿厢地坎托架 轿门地坎 轿顶 轿壁 轿底 轿门板 门楣 轿厢称重装置 轿厢导靴组件 轴流风机 轿顶反绳轮组件 安全触板 光幕 撞弓组件总成 轿顶防护栏 开门机链条 遮光板 超载板 地板 吊顶 轿厢装饰壁板 轿厢扶手 轿厢护脚板 钢丝绳 钢丝绳夹 照明灯组 油杯 集油盒 U型螺栓配反绳轮 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 18 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 19 | 对重架 对重块 对重导靴组件 对重护网 油杯 集油盒 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 20 | 螺栓 调整垫片 导轨油 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 21 | 终端极限开关 终端极限开关触发组件 限位开关 限位开关触发组件 涨紧装置 终端极限开关支架 限位开关支架 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 22 | 螺栓 调整垫片 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 23 | 轿厢绳头板 对重绳头板 钢丝绳锥套契套 曳引钢丝绳 轿厢限速器钢丝绳 对重限速器钢丝绳 夹绳器安装底座 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 24 | 螺栓 巴氏合金 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 25 | 随行电缆 随行电缆挂架 随行电缆支架 电缆压板 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 26 | 电缆装配 螺栓 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 27 | 补偿链 补偿链导向装置 补偿链挂架 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 28 | 螺栓 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 29 | 操纵箱 召唤箱 消防盒消防开关 轿顶检修箱 底坑检修箱 轿顶照明箱 显示板 基站召唤箱 照明灯具 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 30 | 动力电缆 控制电缆 动力照明电线 控制电线 开关 光源 线码管 接线盒面板 线槽 金属软管 接地铜带 接线盒 电线管 插接电缆装配 箱接电缆装配 电缆装配 金属软管接头 护口 锁母 闭口端子 束线带 管卡 绝缘胶布 橡胶衬套 防锈漆 调和漆 螺丝 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 31 | 平层感应装置 位置检测器组 对讲终端 电梯远程报警系统 平层器位置检测器组支架 底坑爬梯 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
| 32 | 螺栓 膨胀螺栓 防锈漆 调和漆 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | 4.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。 | 全数检查 | 观察、清点 | 1、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 2、装箱单 | 1、构配件与装箱单指明的名称、型号、数量、位置一致； |
|  | 液压电梯零部件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动扶梯与人行道零部件 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：电梯提供的随机文件如为复印件，则必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章；对于进口电梯，则应当加盖国内代理商的公章；电梯随机文件应为中文。 |

# Text boxes

拟选定的建筑材料、构配件，按要求报送质量证明文件。

施工项目经理部

- 依据设计、合同及技术标准要求，核对质量证明文件；

- 会同建设、施工、设计（必要时）单位对建筑材料、构配件厂家进行考察认定。

项目监理机构

符合要求，同意选用，封样

建设单位、项目监理机构

不符合要求，重新选定

建设单位、项目监理机构

建筑材料、构配件进场并填报《材料、构配件进场检验记录》。

施工项目经理部

查验合格，准予使用

项目监理机构

查验不合格，拒绝使用

项目监理机构

材料、构配件使用于指定部位

施工项目经理部

退出施工现场

施工项目经理部

拟选定的设备，按设计要求报送设备的技术文件及质量证明文件。

施工项目经理部

1、依据设计和合同要求，检查技术参数和厂家资质的符合性；

2、会同建设、承包、设计（必要时）单位对建筑设备厂家进行考察认定。

项目监理机构

符合要求，同意选用，封样。

建设单位、项目监理机构

不符合要求，重新选定。

建设单位、项目监理机构

设备进场并填报《设备开箱检验记录》。

施工项目经理部

检验合格，准予使用

项目监理机构

检验不合格，拒绝使用

项目监理机构

设备使用于指定部位。

施工项目经理部

清除出场

施工项目经理部

施工单位组织物资进场并填报
《材料、构配件进场检验记录》

施工单位退场不合格物资并重新采购

项目监理机构检验

检验内容和方法：

1.质量证明文件

2.外观检查

3.施工复试

4.见证取样送检

5.厂家考察

施工单位使用

不合格

合格

不符合

进入不合格处置程序

材料、设备、构配件的质量证明文件齐全、有效，外观质量检查合格

符合

是否需施工复试或见证取样

否

是

否

施工复试或见证取样试验

结果合格

是

专业监理工程师签认同意使用